OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr: 1

I. Klisze RTG ogólnodiagnostyczne oraz odczynniki.

Wymagania jakościowe dotyczące klisz oraz odczynników:

1. Klisze rtg niebieskoczułe.

Wymagane parametry techniczno – użytkowe:

- emulsja uczulona na widmo niebieskie,

- zadymienie wstępne D min, nie większe niż 0,22,

- gradient średni nie mniejszy niż 2,80,

- gęstość maksymalna Dmax nie mniejsze niż 3,30,

- emulsja z płaskich ziaren

- nadające się do obróbki automatycznej,

- wysoka odporność na zarysowania, wyładowania elektrostatyczne i artefakty ujemne (przejaśnienia), powierzchnia otrzymanego radiogramu powinna być błyszcząca

- maksymalnie długi termin ważności,

- oznakowanie każdej błony nazwą lub logo producenta.

2. Wymagane parametry techniczno - użytkowe odczynników do obróbki błon ( utrwalacz, wywoływacz):

- koncentrat do rozcieńczania wodą wodociągową,

- nie może zawierać kwasów nieorganicznych,

- nadające się do obróbki automatycznej,

- czytelna ( w języku polskim) instrukcja przygotowania roztworu roboczego.

| L.p. | Nazwa materiału, rozmiar | Ilosć. w szt. | Nazwa handlowa producenta | Ilość sztuk w opak. | Cena opak. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klisza rtg 35 x 43 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klisza rtg 30 x 40 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Klisza rtg 20 x 40 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Klisza rtg 35 x 35 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Klisza rtg 24 x 30 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Klisza rtg 18 x 24 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Klisza rtg 13 x 18 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Nazwa materiału | Ilość w litrach roztworu roboczego | Nazwa handlowa, producent | Ilość litrów roztworu stężonego potrzebnych do otrzymana określonej ilości roztworu roboczego | Ilość litrów w opakowaniu odczynnika stężonego | Cena za 1 litr odczynnika stężonego netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| 8. | Utrwalacz do obróbki automatycznej | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wywoływacz do obróbki automatycznej | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający wymaga aby klisze oraz odczynniki ogólnodiagnostyczne pochodziły od tego samego producenta.

Do oferty należy dołączyć karty charakterystyki dotyczące odczynników.

..........................................

/podpis i pieczęć oferenta/

II.  Klisze i odczynniki rentgenowskie do mammografii

Wymagania jakościowe dotyczące klisz oraz odczynników:

- Klisze rtg zielonoczułe

Wymagane parametry techniczno – użytkowe:

- FILM DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH ROZM. 18cm X 24cm

- FILM DO BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH ROZM. 24cm X 30cm

- gęstość minimalna nie większa niż 0,22

- gęstość maksymalna nie mniejsza niż 4,00

- Kontrast średni nie mniejszy niż 3,80

- Światłoczułość (logE) nie gorsza niż 1,43

- Chłonność wody nie większa niz 27g/m2

- Zawartość srebra nie większa niz 5,5 g/m2

- wewnętrzne opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego nieprzepuszczającego światła dziennego przeznaczone do wielokrotnego otwarcia bez zaświetlania filmów w przypadku otwarcia zewnętrznego opakowania kartonowego.

- Oznakowanie błony charakterystycznym nacięciem

- maksymalnie długi termin ważności

- do oferty należy dołączyć pomierzony i opisany pasek sensytometryczny

- kalibracja aparatu mammograficznego LORAD M-IV przez autoryzowany serwis –wliczona w cenę odczynników (bezpłatnie )

- Wymagane parametry techniczno - użytkowe odczynników do obróbki błon ( utrwalacz, wywoływacz):

- Odczynniki tego samego producenta i tej samej marki co klisze

- utrwalacz w opakowaniu 2x20 l roztworu roboczego

- wywoływacz w opakowaniu 2x20 l roztworu roboczego

- muszą posiadać kartę charakterystyki (dołączyć do oferty)

- odczynniki powinny być wieloskładnikowe o dużej trwałości roztworów roboczych

- Wywoływacz powinien być trójskładnikowy

- czytelna ( w języku polskim) instrukcja przygotowania roztworu roboczego.

| Lp. | Nazwa materiału, rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa handlowa oferow. produktu | Ilość szt w pakowaniu | Ilość opakowań | Cena jedn.netto za op. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klisza rtg. do mammografii zielone 18 x 24 cm | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klisza rtg do mammografii zielone 24 x 30 cm | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa materiału | Ilości w litrach roztworu roboczego | Nazwa handlowa producent | Ilość litrów roztworu stężonego potrzebnych do otrzymana określonej ilości roztworu roboczego | Ilość litrów w opakowaniu odczynnika stężonego | Cena za 1 litr roztworu stężonego netto | Wartość netto w zł | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| 1 | Wywoływacz do obróbki mechanicznej | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Utrwalacz do obróbki mechanicznej | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyn testowy do oznaczenia ilości utrwalacza na filmie mammograficznym | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

- Zamawiający wymaga aby klisze oraz odczynniki do mammografii pochodziły od tego samego producenta.

- Do oferty należy dołączyć:

  - Deklarację zgodności oznaczona znakiem CE,

  - Karty charakterystyki dotyczące odczynników

- Wymogami skryningu jest aby odczynniki, klisze, wywoływarka oraz kasety były tego samego producenta. Pracownia posiada kasety firmy KODAK.

- Zamawiający używa jednego mieszalnika (automixera) do odczynników chemicznych zarówno do błon ogólnodiagnostycznych i mammograficznych ,w związku z czym Zamawiający wymaga aby wywoływacz i utrwalacz w pkt I i II były tej  samej marki i pochodziły od tego samego producenta

……………………………….

/podpis i pieczęć oferenta/

ZADANIE nr: 2

Klisze i odczynniki rentgenowskie stomatologiczne

Wymagania jakościowe dotyczące klisz oraz odczynników:

- klisze o czułości E lub F według klasyfikacji ISO

- odczynniki powinny być zgodne z zaleceniami producenta wywoływarki do zdjęć stomatologicznych wewnątrzustnych (pracownia posiada wywoływarkę PERIOMAT PLUS firmu DurrDental)

| Lp. | Nazwa materiału, rozmiar | Ilość szt. | Nazwa handlowa oferow. produktu | Ilość szt w pakowaniu | Ilość opakowań | Cena jedn.netto za op. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klisza rtg 3 x 4 | 1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa materiału | Ilości w litrach roztworu roboczego | Nazwa handlowa producent | Ilość litrów roztworu stężonego potrzebnych do otrzymana określonej ilości roztworu roboczego | Ilość litrów w opakowaniu odczynnika stężonego | Cena za 1 litr roztworu stężonego netto | Wartość netto w zł | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| 1 | Wywoływacz do obróbki mechanicznej | 18,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Utrwalacz do obróbki mechanicznej | 18,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

. ..........................................

/podpis i pieczęć oferenta/