Zadanie nr:1

Program funkcjonalno-użytkowy

- Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Remont posadzki – położenie wykładziny obiektowej w salach chorych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego”

- Adres obiektu budowlanego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68,  32-800 Brzesko

- Nazwa i kod CPV:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.

- Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68,   32-800 Brzesko

- Zwartość programu :

a)   część opisowa – opis ogólny

b)   część informacyjna – opis wymagań zamawiającego

- Program opracowali:

Janusz Put,  mgr inż. Paulin Świerad, mgr inż. Józef Gawron

A/ część opisowa – opis ogólny przedmiotu zamówienia :

- Przedmiotem zlecenia jest remont  posadzki w salach chorych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym poprzez wymianę na wykładzinę obiektowa typu tarkett.

- Prace budowlane związane z remontem pomieszczeń nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót,  stanowią konserwację i naprawę obiektu .

- Liczba sal do remontu posadzki - 8 sal o powierzchni łącznej   175 m2.

- W salach chorych obecnie posadzka jest wykonana z płytek PCV.

- Zleceniobiorca winien wykonać wszelkie prace związane z remontem z własnych materiałów, przy wykorzystaniu własnych narzędzi.

- Wszystkie prace budowlane objęte przedmiotem zamówienie muszą być wykonanie zgodnie z odpowiednimi przepisami, normami  oraz sztuką budowlaną

B/ część informacyjna – opis wymagań zamawiającego:

- Należy usunąć płytki PCV z posadzki.  Podłoże należy przygotować do położenia wykładziny poprzez wyrównanie nierówności i wykonanie wylewki samopoziomującej.

- Wykładzinę obiektową typu tarkett w dwóch różnych kolorach należy wywinąć na ścianę minimum 10 cm uzyskując zaokrąglenie (również naroży).

- Kolory, wzór kompozycji dla każdej sali  i rodzaj wykładziny należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.

- W drzwiach należy zamocować listwy aluminiowe pomiędzy posadzką z płytek ceramicznych (korytarz) a wykładziną.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty i ewentualnie wykonania we własnym zakresie obmiarów.

- Po wykonaniu robót zostanie sporządzony protokół odbioru a wykonawca będzie  zobowiązany przedłożyć dokumentację powykonawczą wraz z certyfikatami materiałów wykorzystanych, potwierdzających ich dopuszczenie stosowania w ochronie zdrowia.

- Termin płatności – 14 dni od dnia otrzymania rachunku przez Zamawiającego.

- Termin realizacji zadania nie dłużej niż 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.