Zadanie nr:2

Program funkcjonalno-użytkowy

- Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Zmiana lokalizacji gniazd gazów medycznych w salach chorych Oddziału Gin-Poł.”

- Adres obiektu budowlanego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68,  32-800 Brzesko

- Nazwa i kod CPV:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.

- Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68,   32-800 Brzesko

- Zwartość programu :

a)   część opisowa – opis ogólny

b)   część informacyjna – opis wymagań zamawiającego

- Program opracowali:

Janusz Put,  mgr inż. Paulin Świerad, mgr inż. Józef Gawron

A/ część opisowa – opis ogólny przedmiotu zamówienia :

- SPZOZ posiada instalację centralnie zasilaną gazów medycznych (tlen + próżnia + sprężone powietrze).

- W salach chorych zlokalizowane są gniazda końcowe poboru gazów medycznych (patrz. zdjęcia) na ścianach działowych.

- W dwóch sąsiadujących pomieszczeniach  (gabinet zabiegowy i sala chorych) należy przenieść umieszczone w ściance działowej gniazda gazów medycznych na przestrzeń pomiędzy oknami , ze względu na konieczność wyburzenia wspomnianej ścianki działowej i  utworzenia jednej dużej sali chorych.

- Wszystkie prace budowlane objęte przedmiotem zamówienie muszą być wykonanie zgodnie z odpowiednimi przepisami, normami  oraz sztuką budowlaną .

- Odebranie robót i dopuszczenie do użytkowania nowych gniazd musi być potwierdzone właściwymi pomiarami i certyfikatami właściwymi dla instalacji gazów medycznych w placówkach ochrony  zdrowia. Należy dostarczyć dokumentację powykonawczą.

B/ część informacyjna – opis wymagań zamawiającego:

- Instalacja gazów medycznych rozprowadzona jest z korytarza w ściance działowej, a na zewnątrz wyprowadzone są gniazda poboru.

- Istniej konieczność wyburzenia ścianki działowej pomiędzy dwoma salami, prace wyburzeniowe wykonana zleceniodawca sam po zakończeniu przeróbki instalacji gazów medycznych.

- Należy na innej ścianie, w przestrzeni międzyokiennej wykonać cztery miejsca poboru gazów medycznych (dla czterech łóżek dla chorych).

- Dopuszcza się wykonanie gniazd i instalacji jako podtynkowej jak również natynkowo przy wykorzystaniu gotowych paneli gazów medycznych oraz schowaniu przewodów na ścianach w korytkach lub innej zabudowie.

- Jeśli ze względów technicznych istnieje konieczność zainstalowania innych elementów w instalacji (zaworów, mierników, itp.) to należy je uwzględnić. Wykonawca ma zaprojektować, wykonać i dopuścić do użytkowania nową część instalacji gazów medycznych.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty i ewentualnie wykonania we własnym zakresie inwentaryzacji pomieszczenia i elementów instalacji gazów medycznych.

- Po wykonaniu robót zostanie sporządzony protokół odbioru a wykonawca będzie  zobowiązany przedłożyć dokumentację powykonawczą wraz z certyfikatami materiałów wykorzystanych , potwierdzających ich dopuszczenie stosowania w ochronie zdrowia.

- Termin płatności – 14 dni od dnia otrzymania rachunku przez Zamawiającego.

- Termin realizacji zadania nie dłużej niż 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.