Zadanie nr:3

Program funkcjonalno-użytkowy

- Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Malowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

- Adres obiektu budowlanego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68,

32-800 Brzesko

- Nazwa i kod CPV:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.

- Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68,

32-800 Brzesko

- Zwartość programu :

a). część opisowa – opis ogólny

b). część informacyjna – opis wymagań zamawiającego

- Program opracował:

mgr inż. Józef Gawron, mgr Paulin Świerad

A/ część opisowa – opis ogólny przedmiotu zamówienia :

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonania prac malarskich i remontowych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

- Wykonanie prac polega na:

- zlikwidowaniu lamperii olejnej,

- uzupełnieniu ubytków w ścianach,

- wyrównaniu ścian poprzez gipsowanie i szpachlowanie

- wymianie fartuchów z płytek ceramicznych przy umywalkach w salach chorych

- wykonanie malowania farbami akrylowo – lateksowymi w czterech kolorach, 11 sal chorych i korytarz.

- zabezpieczenia ścian do wysokości 2 m lakierem lateksowym w celu zapewnienia zmywalności

3.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych Zamawiającego ( w uzgodnieniu z Wykonawcą).

4.Wszystkie prace budowlane objęte przedmiotem zamówienie muszą być wykonanie zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz sztuką budowlaną.

B/ część informacyjna – opis wymagań zamawiającego:

1. 	Powierzchnia ścian pokrytych farbą olejną do usunięcia wynosi ok. 400 m2.

- Całkowita powierzchnia ścian do pomalowania wynosi ok. 1020 m2.

- Ilość fartuchów z płytek ceramicznych – 11 o powierzchni 6 m2 każdy)

- Po wykonaniu robót zostanie sporządzony protokół odbioru robot.

- Termin płatności – 14 dni od dnia otrzymania rachunku przez Zamawiającego.

- Termin realizacji zadania nie dłużej niż 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.