Zadanie nr:4

Program funkcjonalno-użytkowy

- Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń na Oddziale Gin-Poł.”

- Adres obiektu budowlanego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68,  32-800 Brzesko

- Nazwa i kod CPV:

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.

- Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68,   32-800 Brzesko

- Zwartość programu :

a)   część opisowa – opis ogólny

b)   część informacyjna – opis wymagań zamawiającego

- Program opracowali:

Janusz Put,  mgr inż. Paulin Świerad, mgr inż. Józef Gawron

A/ część opisowa – opis ogólny przedmiotu zamówienia :

- Na Oddziale Ginekologiczno Położniczym należy wymienić  zniszczoną stolarkę drzwiową na nową.

- Do wymiany jest łącznie 20 sztuk drzwi wraz z ościeżnicami, w tym 17 sztuk na drzwi płycinowe a 3 sztuki na drzwi aluminiowe przesuwne.

- Nowe drzwi winny być w kolorze orzech ciemny, zgodnym z kolorem już istniejących drzwi wymienianych w roku ubiegłym (patrz!  zdjęcia). Przed zamówieniem należy sprawdzić kolor drzwi z istniejącym i uzyskać akceptację zleceniodawcy.

- Drzwi aluminiowe w kolorze „ecru” lub zbliżonym.

- Drzwi mają być uzbrojone w zamki z wkładką oraz klamki identyczne lub zbliżone stylem do istniejących (patrz! zdjęcia).

- Wszystkie prace budowlane objęte przedmiotem zamówienie muszą być wykonanie zgodnie z odpowiednimi przepisami, normami  oraz sztuką budowlaną

B/ część informacyjna – opis wymagań zamawiającego:

- Drzwi i ościeżnice zużyte należy  usunąć i zutylizować.

- Nowe drzwi i ościeżnice powinny stanowić komplet.

- Drzwi wymieniane w  powinny być uzbrojone w zamek (wkładka) oraz klamki.

- Ilość  i rodzaj drzwi płycinowych:

  - Drzwi pełne 100 cm, prawe – sztuk 7

  - Drzwi pełne 100 cm, lewe – sztuk 7

  - Drzwi pełne 90 cm, prawe – sztuk  2

  - Drzwi  łazienkowe (z tulejami) , 90 cm, lewe – sztuk 1

- Wokół ościeżnic należy zamontować listwy dekoracyjne naścienne, w kolorze drzwi  (patrz zdjęcia) od strony korytarza.

- Ilość i rodzaj drzwi aluminiowych przesuwnych:

  - Drzwi przesuwne ALU, 120 cm – sztuk 1

  - Drzwi przesuwne ALU , 100cm – sztuk 2

- Powierzchnie ścian i posadzki wokół drzwi należy obrobić pod malowanie (opiankować, zatynkować, wyszpachlować  i wygładzić), a ewentualne ubytki i uszczerbek płytek ceramicznych ściennych i podłogowych wypełnić  flizami.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej przed przystąpieniem do przetargu i ewentualnie wykonania we własnym zakresie inwentaryzacji pomieszczenia i drzwi.

- Po wykonaniu robót zostanie sporządzony protokół odbioru a wykonawca będzie  zobowiązany przedłożyć dokumentację powykonawczą wraz z certyfikatami materiałów wykorzystanych, potwierdzających ich dopuszczenie stosowania w ochronie zdrowia.

- Termin płatności – 14 dni od dnia otrzymania rachunku przez Zamawiającego.

- Termin realizacji zadania nie dłużej niż 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.