# Załącznik nr: 1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do ultrasonografii fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2015 roku ( wprowadzonego do produkcji nie wcześniej niż w 2011 roku).

# Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania  aparatu używanego, rekondycjonowanego lub aparatu służącego do celów demonstracyjnych.

Pełna nazwa urządzenia/typ: ........................................................................................................

Producent aparatu/Kraj................................................................................................................

Rok produkcji: wymagany – 2015 rok.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZENIA

| Lp. | Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zastosowanie urządzenia w badaniach | - | - | - |
|  | -jamy brzusznej dorosłych i dzieci, -małych narządów: tarczyca, sutki, jądra, -naczyniowych, -kardiologicznych, -stawów biodrowych u dzieci, -położniczych, -ginekologicznych, -urologicznych - ortopedycznych - mięśniowo- szkieletowych | TAK |  | - |
| II | Jednostka główna | - | - | - |
| 1 | Cyfrowy, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem | TAK |  | - |
|  | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] | min 2 – 18 MHz |  | - |
|  | Dynamika systemu w dB | > 250 dB |  | - |
|  | Technologia cyfrowa – min. ośmiokrotny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki | TAK |  | - |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych | min 250 000 |  | - |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX | min. 192 |  | - |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych | min. 4 |  | - |
|  | Monitor LCD kolorowy, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość | min 19’’ |  | - |
|  | Rozdzielczość monitora LCD | min. 1280 x 1024 |  | - |
|  | Rzeczywiste pole zajmowane przez obraz USG (bez elementów sterujących czy opisowych) | >50% pola powierzchni |  | - |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | TAK |  | - |
|  | Monitor umieszczony na przegubowym ruchomym ramieniu | TAK |  | - |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu | TAK |  | - |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  | - |
|  | Ekran dotykowy z min. 10 przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji | TAK |  | - |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania | TAK |  | - |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | min. 2500 obrazów |  | - |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D | min. 30 sek |  | - |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  | - |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM | TAK |  | - |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD | TAK |  | - |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | TAK |  | - |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD | minimalną pojemność - 500 GB |  | - |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  | - |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  | - |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  | - |
|  | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym: min. jeden port umieszczony na panelu sterowania. | TAK |  | - |
| - | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS | TAK |  | - |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | TAK |  | - |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | TAK |  | - |
|  | Podłączenie i konfiguracja aparatu USG do posiadanego przez zamawiającego systemu PACS/RIS | TAK |  | - |
| III | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  | - |
| 1 | Głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] | min. 34 cm |  | ≥ 38 cm – 10 pkt. > 34 cm < 38 cm– 1 pkt. =34 cmm – 0 pkt. |
| 2 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE | wartość powiększenia min. 15 |  | - |
| 3 | Porównywanie min. 9 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK |  | - |
| 4 | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min 4 stref | TAK |  | - |
| 5 | Szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode | min 400 obr/sek |  | ≥ 1000 obr/sek – 5 pkt. > 400 < 1000 obr/sek – 2 pkt. = 400 obr/sek – 0 pkt |
| 6 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  | - |
| 7 | Obrazowanie trapezowe | min. +/- 20 stopni |  | - |
| 8 | Obrazowanie rombowe | TAK |  | - |
| 9 | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | TAK |  | - |
| 10 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  | - |
| 11 | Wykorzystanie techniki inwersji fazy - typ ”Inversia fazy” | TAK |  | - |
| 12 | Nowej generacji obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | TAK |  | - |
| 13 | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK |  | - |
| 14 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | min. 10 ustawień |  | - |
| 15 | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  | - |
| 16 | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  | ≥ 15 m/sek – 10 pkt. > 12 < 15 m/sek – 5 pkt. = 12 m/sek – 0 pkt |
| 17 | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  | - |
| IV | Tryb M | TAK |  | - |
| V | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  | - |
| 1 | Zakres prędkości dla zerowego kąta | min. 15 m/sek |  | - |
| 2 | Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – | min. 1-18 mm |  | - |
| 3 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – | min +/-25 stopni |  | ≥ 30 stopni – 5 pkt. > 25 < 30 stopni – 2 pkt. = 25 stopni – 0 pkt |
| 4 | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  | - |
| 5 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | TAK podać w stopniach |  | - |
| 6 | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  | - |
| 7 | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  | - |
| VI | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  | - |
| 1 | Prędkość odświeżania dla CD | min. 300 klatek/sek |  | - |
| 2 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | min. +/-25 stopni |  | ≥ 30 stopni – 5 pkt. > 25< 30 stopni –2 pkt. = 25 stopni – 0 pkt |
| 3 | Regulacja ilość map kolorów | TAK podać ilość |  | - |
| 3 | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | TAK |  | - |
| VII | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy | TAK |  | - |
| VIII | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | TAK |  | - |
| IX | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | TAK |  | - |
| X | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, inne – wymienić obsługę jakich badań umożliwia aparat | TAK |  | - |
| 1 | Liczba par kursorów pomiarowych | min 10 |  | - |
| 2 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | TAK |  | - |
| 3 | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | TAK |  | - |
| 4 | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | TAK |  | - |
| 5 | Oprogramowanie ginekologiczno-położnicze z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania generowania raportu do wydruku na zwykłej drukarce lub zapisania w formacie PDF. | TAK |  | - |
| XI | Oprogramowanie do elastografii | TAK |  | - |
| XII | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych i do badań kontrastowych. | TAK, |  | - |
| 1 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | min. 2-6 |  | - |
| 2 | Liczba elementów | min. 190 |  | - |
| 3 | Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] – podać tryby pracy oraz ich częstotliwości | TAK |  | - |
| 4 | Kąt pola skanowania (widzenia) | min. 70 stopni |  | - |
| 5 | Maksymalna głębokość penetracji | podać [cm] |  | - |
| 6 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  | - |
| 7 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  | - |
| XIII | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych. | TAK |  | - |
| 1 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | zakres min. 4 -10 |  | - |
| 2 | Liczba elementów | min. 190 |  | - |
| 3 | Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] – podać tryby pracy oraz ich częstotliwości | TAK |  | - |
| 4 | Szerokość czoła głowicy | 36 - 44 mm podać zakres szerokości |  | - |
| 5 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  | - |
| 6 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | min. +/-25 stopni |  | ≥ 30 stopni – 5 pkt. > 25 < 30 stopni –2 pkt. = 25 stopni – 0 pkt |
| XIV | Głowica micro - convex wieloczęstotliwościowa do badań przezciemiączkowych i pediatrycznych | TAK, |  | - |
| 1 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – | min. 4-10 |  | - |
| 2 | Liczba elementów | min. 120 |  | - |
| 3 | Kąt pola skanowania | min. 100 stopni |  | - |
| XV | Głowica endocavity | TAK, podać typ |  | - |
| 1 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika | min. 4-8[MHz] |  | - |
| 2 | Liczba elementów | min. 190 |  | - |
| 3 | Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] – podać tryby pracy oraz ich częstotliwości | min. 4 |  | - |
| 4 | Kąt pola skanowania (widzenia) | min. 160 stopni |  | - |
| 5 | Maksymalna głębokość penetracji - | podać w [cm] |  | - |
| 6 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  | - |
| XVI | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów, tarczycy i piersi | TAK |  | - |
| 1 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika | zakres min. 5 -14[MHz] |  | - |
| 2 | Liczba elementów | min. 190 |  | - |
| 3 | Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] – podać tryby pracy oraz ich częstotliwości | TAK |  | - |
| 4 | Szerokość czoła głowicy | zakres szerokości 55 - 65 mm |  | - |
| 5 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  | - |
| 6 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  | - |
| XVII | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK |  | - |
| 1 | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki. | TAK/NIE |  | TAK- 10pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2 | Obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 150 cm z możliwością wykonywania pomiarów | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 3 | Rozbudowa o głowice z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. | TAK/NIE |  | TAK- 10pkt. NIE – 0 pkt. |
| 4 | Rozbudowa o głowice śródoperacyjną convex – podać w jakim zakresie częstotliwości oraz podać tryby pracy i ich częstotliwości | TAK |  | - |
| 5 | Rozbudowa o głowice wolumetryczną liniową do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 8-14 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, | TAK podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy. |  | - |
| 6 | Rozbudowa o zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate wykonana za pomocą metody 2D Speckle wyliczający parametry ruchu mięśnia sercowego w oparciu o analizę przemieszczania się tzw. Markerów akustycznych na obrazach | TAK |  | - |
| 7 | Rozbudowa o zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate - parametry liczone dla osi krótkiej min. : Radial Strain, Radial S-Rate, Circum. Strain, Circum. S-Rate, Rotation, Rotation Rate | TAK |  | - |
| 8 | Rozbudowa o zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate - parametry liczone w projekcji 4 jamowej min. : Long. Strain, Long. S-Rate, Trans. Strain, Trans. S-Rate. | TAK |  | - |
| 9 | Rozbudowa o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) | TAK |  | - |
| 10 | Wybór do analizy wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. | TAK/NIE |  | TAK- 10pkt. NIE – 0 pkt. |
| 11 | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną – inne niż opisane w pkt. II.9-14 | TAK/NIE |  | TAK -10pkt. NIE – 0 pkt. |
| XVIII | Gwarancja i serwis |  | - | - |
| 1 | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące | TAK |  | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy – 10 pkt |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) |  | - |
| 3 | Maksymalny czas usunięcia awarii | max. 21 dni roboczych |  | 21 dni – 0 pkt za każdy dzień mniej – 1 pkt |
| 4 | Aparat zastępczy na czas trwania naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
| 5 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji | max.7 dni |  | - |
| 6 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy | max.3 |  | - |
| 7 | Okres zapewnienia części zamiennych | min.10 lat |  | - |
| 8 | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK podać nazwę i adres, nr. telefonu |  | - |
| 9 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) |  | Dokument załączyć do oferty | - |
| XIX | Inne wymagania |  | - | - |
| 1 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji potwierdzone stosownym dokumentem. | TAK |  | - |
| 2 | Certyfikat CE na aparat i głowice | TAK | Dokumenty załączyć do oferty | - |
| 3 | Materiały opisowe pochodzące od producenta | TAK | Prospekt aparatu i głowic/ oryginalne ulotki, katalogi, opisy aparatu i głowic/ dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ product date | - |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK | Dostarczyć wraz z aparatem | - |
| 5 | Karta gwarancyjna | TAK | Dostarczyć wraz z aparatem | - |

Uwaga:

1/Materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub ich  kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

2/Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

3/ Powyżej wymienione parametry graniczne stanowią wymagania minimalne, każdy wykonawca może zaproponować aparat o parametrach wyższych.

4/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

5/ Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Ponadto oświadczam:

1/ że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

2/że cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

| Lp | Nazwa | cena netto w PLN | wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka główna nazwa/typ………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych i do badań kontrastowych nazwa/typ………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych nazwa/typ………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowica micro - convex wieloczęstotliwościowa do badań przezciemiączkowych i pediatrycznych nazwa/typ………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowica endocavity nazwa/typ………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów, tarczycy i piersi nazwa/typ………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| 7 | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym ………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
| 8 | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, inne |  |  |  |  |  |
| 9 | Oprogramowanie do elastografii …………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający dopuszcza rozszerzenie tabeli  według uznania Wykonawcy.

……………………………………………..

/Podpis i pieczęć wykonawcy/