Załącznik nr:1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr 1.  Komputer ( opisany w zadaniu nr: 1) – szt. 3

| Lp. | Nazwa elementu | Minimalne parametry techniczne wymagane | TAK/NIE | Opisać: producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Posiadający min. 2 rdzenie zgodny z x86 o wydajności ocenianej, na co najmniej 4900 punktów zdobytych w teście PassMark test CPU Mark. |  |  |
| 2 | Płyta główna | Posiadająca min: 1 złącze PCI Express x16, 2 złącze PCI Express x1, 1 złącza PCI, 1 VGA 1 HDMI 2 banki pamięci DDR3, 1600MHz, Dual-channel architecture, możliwość rozbudowy do 16384 MB 2 złącza Serial ATA 6Gb/s 6 gniazd USB 2.0 2 gniazda USB 3.0 1 wejście na mikrofon 1 wyjście słuchawkowe wyposażona w system diagnostyki ePSA lub równoważny |  |  |
| 3 | Chipset | Chipset z chłodzeniem pasywnym, gwarantujący poprawną pracę wszystkich podzespołów komputera z pełną wydajnością procesora. |  |  |
| 4 | Pamięć RAM | Min. 8GB DDR3 o min. Częstotliwości 1600 MHz |  |  |
| 5 | Twardy dysk | Min. 500GB SATA-III, 7200rpm, pamięć cache 16MB, z technologia NCQ, dodatkowo dysk SSD o min. Pojemności 120 GB SATA-III, na którym ma być zainstalowany system operacyjny |  |  |
| 6 | Karta sieciowa | Min. Gigabit Ethernet RJ-45. pracująca w trybach 10/100/1000 Mbit/s |  |  |
| 7 | Karta grafiki | Min. Intel HD Graphics 4400 lub równoważna |  |  |
| 9 | Mysz | mysz optyczna z min. dwoma przyciskami i scroll, przewód długości min 1.3m, złącze USB lub PS/2 |  |  |
| 10 | Klawiatura | złącze USB lub PS/2, układ US-QWERTY, odporne na ścieranie się znaki na klawiszach (nie ulegały zatarciu), przewód długości min 1.3m |  |  |
| 11 | System operacyjny | Windows 7 Professional 64bit z SP1 Polska wersja językowa. |  |  |
| 12 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW |  |  |
| 13 | Obudowa | Klasy SLIM TAWER z zasilaczem min. 250W Min. 2 x USB (przedni panel) |  |  |
| 14 | Gwarancja | 1/ min. 36 miesięcy na całość wystawiona na osobnym dokumencie zawierający z jednej strony specyfikację sprzętu (lub numer komputera, który go jednoznacznie identyfikuje w systemie u sprzedawcy), a z drugiej strony okres gwarancyjny 2/o awarii wykonawca poinformowany zostanie telefonem lub emailem. 3/do naprawy dostarczany będzie komputer z wymontowanym twardym dyskiem. 4/sprzęt do naprawy dostarczany będzie na koszt wykonawcy firmą kurierską lub osobiście odebrany przez wykonawcę 5/ Dyski twarde będą naprawiane/testowane wyłącznie w siedzibie kupującego pod nadzorem. W przypadku uszkodzenia dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. 6/po naprawie wykonawca dostarcza sprzęt na swój koszt 7/czas skutecznej naprawy – max 10 dni roboczych liczonego od czasu poinformowania wykonawcy o awarii do czasu dostarczenia sprawnego sprzętu do zamawiającego (w przypadku niemożności naprawienia w tym okresie, dostarczony ma być sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach) 8/w przypadku stwierdzenia przez wykonawcę, że usterka powstała z winy użytkownika (odmowa naprawy gwarancyjnej), uszkodzenie takie musi być potwierdzone przez certyfikowany serwis producenta sprzętu. 9/okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy |  |  |
| 15 | UWAGI dodatkowe | do każdego dostarczonego zestawu musi być dołączona specyfikacja zawierająca informacje o podzespołach. do zestawów mają być dołączone wszystkie wymaganie sterowniki potrzebne w przypadku reinstalacji systemu. swobodny dostęp do wnętrza komputera bez utraty gwarancji dołączone wydruki z testów wydajności komputera dołączone ma być ksero certyfikatu CE |  |  |

### Uwaga: W kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

| Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komputer typ/model ……………….. …………………………... | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/

ZADANIE nr 2.  Komputer ( opisany w zadaniu nr: 2) – szt. 3

| Lp. | Nazwa elementu | Minimalne parametry techniczne wymagane | TAK/NIE | Opisać: producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Posiadający min. 2 rdzenie zgodny z x86 o wydajności ocenianej, na co najmniej 4900 punktów zdobytych w teście PassMark test CPU Mark. |  |  |
| 2 | Płyta główna | Posiadająca min: 1 złącze PCI Express x16, 2 złącze PCI Express x1, 1 złącza PCI, 1 VGA 1 HDMI 2 banki pamięci DDR3, 1600MHz, Dual-channel architecture, możliwość rozbudowy do 16384 MB 2 złącza Serial ATA 6Gb/s 6 gniazd USB 2.0 2 gniazda USB 3.0 1 wejście na mikrofon 1 wyjście słuchawkowe wyposażona w system diagnostyki ePSA lub równoważny |  |  |
| 3 | Chipset | Chipset z chłodzeniem pasywnym, gwarantujący poprawną pracę wszystkich podzespołów komputera z pełną wydajnością procesora. |  |  |
| 4 | Pamięć RAM | Min. 8GB DDR3 o min. Częstotliwości 1600 MHz |  |  |
| 5 | Twardy dysk | Min. 500GB SATA-III, 7200rpm, pamięć cache 16MB, z technologia NCQ, |  |  |
| 6 | Karta sieciowa | Min. Gigabit Ethernet RJ-45. pracująca w trybach 10/100/1000 Mbit/s |  |  |
| 7 | Karta grafiki | Min. Intel HD Graphics 4400 lub równoważna |  |  |
| 9 | Mysz | mysz optyczna z min. dwoma przyciskami i scroll, przewód długości min 1.3m, złącze USB lub PS/2 |  |  |
| 10 | Klawiatura | złącze USB lub PS/2, układ US-QWERTY, odporne na ścieranie się znaki na klawiszach (nie ulegały zatarciu), przewód długości min 1.3m |  |  |
| 11 | System operacyjny | Windows 7 Professional 64bit z SP1 Polska wersja językowa. |  |  |
| 12 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW |  |  |
| 13 | Obudowa | Klasy SLIM TAWER z zasilaczem min. 250W Min. 2 x USB (przedni panel) |  |  |
| 14 | Gwarancja | 1/ min. 36 miesięcy na całość wystawiona na osobnym dokumencie zawierający z jednej strony specyfikację sprzętu (lub numer komputera, który go jednoznacznie identyfikuje w systemie u sprzedawcy), a z drugiej strony okres gwarancyjny 2/o awarii wykonawca poinformowany zostanie telefonem lub emailem. 3/do naprawy dostarczany będzie komputer z wymontowanym twardym dyskiem. 4/sprzęt do naprawy dostarczany będzie na koszt wykonawcy firmą kurierską lub osobiście odebrany przez wykonawcę 5/ Dyski twarde będą naprawiane/testowane wyłącznie w siedzibie kupującego pod nadzorem. W przypadku uszkodzenia dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. 6/po naprawie wykonawca dostarcza sprzęt na swój koszt 7/czas skutecznej naprawy – max 10 dni roboczych liczonego od czasu poinformowania wykonawcy o awarii do czasu dostarczenia sprawnego sprzętu do zamawiającego (w przypadku niemożności naprawienia w tym okresie, dostarczony ma być sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach) 8/w przypadku stwierdzenia przez wykonawcę, że usterka powstała z winy użytkownika (odmowa naprawy gwarancyjnej), uszkodzenie takie musi być potwierdzone przez certyfikowany serwis producenta sprzętu. 9/okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy |  |  |
| 15 | UWAGI dodatkowe | do każdego dostarczonego zestawu musi być dołączona specyfikacja zawierająca informacje o podzespołach. do zestawów mają być dołączone wszystkie wymaganie sterowniki potrzebne w przypadku reinstalacji systemu. swobodny dostęp do wnętrza komputera bez utraty gwarancji dołączone wydruki z testów wydajności komputera dołączone ma być ksero certyfikatu CE |  |  |

### Uwaga: W kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

| Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komputer typ/model ……………….. …………………………... | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/

ZADANIE nr 3.  Monitor - 6 szt.

| Lp. | Nazwa | Minimalne parametry techniczne wymagane | TAK/NIE | Opisać: producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor | Monitor LCD o minimalnych parametrach: przekątna – min. 22 cali (w formacie 16:10) rozdzielczość maksymalna – 1680 x 1050 wielkość plamki - 0.282 mm jasność – 250cd/m2 kontrast statyczny - 1000:1 kontrast dynamiczny - 10 000 000:1 czas reakcji matrycy – 5ms liczba wyświetlanych kolorów – 16,7 mln kąt widzenia (pion/poziom) – 1700 / 1600 złącze – D-Sub i DVI-D pobór mocy podczas pracy – 16,5 W pobór mocy podczas spoczynku – 0,5 W bez wypalonych pikseli kable – zasilający oraz sygnałowy D-Sub źródło zasilania: wbudowane średni okres międzyawaryjny (MTBF) – min 30 000 godz. regulacja pochylenia od -50 do 200 gwarancja – min. 24 miesięcy |  |  |

UWAGI dodatkowe dotyczące gwarancji na monitora:

- o awarii wykonawca poinformowany zostanie telefonem lub mailem

- sprzęt do naprawy dostarczany będzie na koszt wykonawcy firmą kurierską najpóźniej następnego dnia roboczego po poinformowaniu faksem lub osobiście przez wykonawcę

- po naprawie wykonawca dostarcza sprzęt na swój koszt

- czas skutecznej naprawy – 10 dni roboczych liczonego od czasu poinformowania wykonawcy o awarii do czasu dostarczenia sprawnego sprzętu do zamawiającego (w przypadku niemożności naprawienia w tym okresie, dostarczony ma być sprzęt zastępczy o niegorszych parametrach)

- w przypadku stwierdzenia przez wykonawcę, że usterka powstała z winy użytkownika (odmowa naprawy gwarancyjnej), uszkodzenie takie musi być potwierdzone przez certyfikowany serwis producenta sprzętu

- okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy

| Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitor typ/model …………………………….. | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/

ZADANIE nr 4.  Projektor – 1 szt.

| Lp. | Nazwa | Minimalne parametry techniczne wymagane | TAK/NIE | Opisać: producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor | Projektor o minimalnych parametrach: Jasność ANSI [lumen] min: 3200 kontrast min: 12000:1 Rozdzielczość optyczna: FHD (1920 x 1080) ; ( 1080i; 1080p; 480i; 480p; 576i; 576p; 720p) Złącza: 1 x USB mini Typ B , 2 x D-Sub , RS-232C , Liniowe wyjście audio , Wejście liniowe audio , Wejście kompozytowe Wbudowane głośniki: tak Głośność pracy max [dB]: 36 Technologia obrazu: DLP 3D ready: Tak Typ projektora: Lampowy Łączność WiFi: Nie Krótkoogniskowy: Nie Odtwarzanie z USB: Nie 3D Ready: tak Pilot: tak zastosowane technologie: TrybEco lub równoważna żywotność lampy: 6500h w trybie: Tryb Eco gwarancja – min. 24 miesięcy |  |  |

| Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektor typ/model……………………….. | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/

ZADANIE nr 5.  Akcesoria komputerowe

| Lp. | Nazwa podzespołu i minimalne parametry wymagane | Ilość sztuk | TAK/NIE | Opisać: producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyta Głowna o min. specyfikacji: obsługa procesorów na socket LGA 1150, FSB 100MHz, chipset H81 Express, 2 banki pamięci DDR3, 1 PCI-Ex16, PCI-Ex1, 2 SATAIII, 2 SATA II, LAN 1 Gbit, 1 TPM, 2 porty USB 3.0 (tył), 4 porty USB 2.0 (tył), 1 D-Sub, 1 DVI, format M-ATX | 2 |  |  |
| 2 | Procesor na socket LGA 1150 posiadający min. 2 rdzenie zgodny z x86 o wydajności ocenianej, na co najmniej 4900 punktów zdobytych w teście PassMark test CPU Mark. | 2 |  |  |
| 3 | Twardy dysk min. 500GB SATA-III, 7200rpm, pamięć cache 16MB, z technologia NCQ | 1 |  |  |
| 4 | Kamera IP: Rozdzielczość wideo min. HD 720P Ilość klatek min. 25 kl/sek Soczewka/kąt min. 3.6mm@F1.2/62.60 Stosunek sygnału do szumu wideo 41db Musi posiadać tryb nocny, zasięg min. 10m Dwukierunkowa komunikacja głosowa: Tak Sterowanie obrotem kamery Pionowo min. 90°, poziomo min .355° Zapis predefiniowanych ustawień: Tak Połaczenie sieciowe: RJ45 10/100M Ethernet Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi standard 802.11b/g/n System zabezpieczeń Wi-Fi: WPS Wspierane protokoły: TCP/IP, HTTP, UDP, TCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UpnP, RTSP, P2P Równoczesny podgląd: Tak, min. 4 użytkowników w tym samym czasie P2P: Tak, bez konieczności posiadania stałego adresu IP Musi posiadać: funkcje alarmu, czujnik ruchu, czujnik dźwięku, GPIO, powiadomienia na email, wysyłka zdjęć na serwer FTP Musi posiadać slot na kartę pamięci TF microSD i wsparcie hot plug Możliwość uruchomienia podglądu za pomocą smartfona: Tak Musi posiadać możliwość montażu w pionie i w poziomie | 1 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyta główna producent/typ………………………………… | 2 |  |  |  |
| 2 | Procesor producent/typ…………………………………….. | 2 |  |  |  |
| 3 | Twardy dysk producent/typ………………………………… | 1 |  |  |  |
| 4 | Kamera IP producent/typ…………………………………… | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/

ZADANIE nr 6.  Drukarka laserowa – 3 szt.

| Lp. | Nazwa | Minimalne parametry techniczne wymagane | TAK/NIE | Opisać: producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drukarka | Drukarka laserowa czarno-biała o parametrach co najmniej: rozdzielczość druku mono [dpi] – 1200x1200 szybkość druku mono A4 – min.33str/min. normatywny cykl pracy miesięcznej – min. 50 000 stron interfejs - USB 2.0 oraz RJ45 (Gigabit Ethernet) szybkość procesora – min Dual Core 800 MHz pamięć – min. 128 MB czas wydruku pierwszej strony w nie mniej niż 6,5 s. podajnik wielofunkcyjny na min. 50 arkuszy podajnik papieru zasobnika podstawowego min. 250 arkuszy odbiornik papieru na min. 150 arkuszy drukowanie dwustronne - automatyczne gramatura papieru – od 60 do 163g/m2 obsługiwane formaty nośników – A4, A5, A6, B5, (JIS-B5), (koperta 10, 7 ¾, 9, DL), Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, Executive nośniki – karton, koperty, etykiety papierowe, zwykły papier, folie przeźrozyste interfejsy standardowe – USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) obszar zadruku - 4.0 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz) poziom hałasu: w trybie spoczynku max. 15dBA, podczas pracy (drukowanie) max 53dBA, Quiet Mode 50 dBA pobór mocy - średni pobór nie więcej niż: w trybie uśpienia 3W, w trybie gotowości 7W, podczas drukowania 520 W, przy druku dwustronnym 340 W kabel zasilający oraz do podłączenia z komputerem dodatkowo - instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna, płyta CD z dokumentacją obsługiwane systemy operacyjne – Microsoft Windows 7, 8, 8.1 gwarancja min. 12 miesięcy |  |  |

UWAGI dodatkowe dotyczące gwarancji na drukarki: o awarii wykonawca poinformowany zostanie telefonem lub mailem sprzęt do naprawy dostarczany będzie na koszt wykonawcy firmą kurierską najpóźniej następnego dnia roboczego po poinformowaniu faksem lub osobiście przez wykonawcę po naprawie wykonawca dostarcza sprzęt na swój koszt czas skutecznej naprawy – 10 dni roboczych liczonego od czasu poinformowania wykonawcy o awarii do czasu dostarczenia sprawnego sprzętu do zamawiającego (w przypadku niemożności naprawienia w tym okresie, dostarczony ma być sprzęt zastępczy o niegorszych parametrach) w przypadku stwierdzenia przez wykonawcę, że usterka powstała z winy użytkownika (odmowa naprawy gwarancyjnej), uszkodzenie takie musi być potwierdzone przez certyfikowany serwis producenta sprzętu okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt. | Cena jedn. netto w PLN | VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka laserowa czarno-biała typ/model ………………………………………………… | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/

ZADANIE nr 7.  Oprogramowanie

| Lp. | Oprogramowanie biurowe i minimalne parametry wymagane | Ilość sztuk | TAK/NIE | Podać nazwę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32/64 Bit PL lub równoważne | 1 |  |  |

| Lp. | Nazwa oprogramowania biurowego | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie biurowe - nazwa …………………………………………………………… | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/