Załącznik Nr 1

Zadanie 1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera oraz macierzy na potrzeby wyposażenia serwerowni Zamawiającego

W poniższej tabeli zostały określone minimalne wymagania sprzętowe:

| Lp. | Nazwa elementu | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane wpisać TAK/NIE lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERWER | Urządzenie fabrycznie nowe, serwer musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce i być objęta serwisem producenta na terenie RP | Nazwa………………………………………………………….. Rok produkcji ……………………. Producent..……………………….. |
| 1.1 | Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera umożliwiająca pełne wysuniecie serwera do celów serwisowych) |  |
| 1.2 | Płyta główna | Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, posiadająca minimum 24 sloty na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 1.5TB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. |  |
| 1.3 | Procesor | Dwa procesory ośmiordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym płytą główną umożliwiający osiągnięcie wyniku minimum 814 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej |  |
| 1.4 | Pamięć operacyjna | Minimum 128 GB pamięci RAM |  |
| 1.5 | Sloty PCI Express | Minimum trzy sloty generacji 2 w tym przynajmniej: - jeden o prędkości minimum x16 3/4 długości pełnej wysokości, - jeden o prędkości minimum x16 połowy wysokości i połowy długości. |  |
| 1.6 | Dysk twardy | Możliwość zainstalowania do 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”. Zainstalowany: min 2x 300GB SAS 12GB/s 15 tys.obr./min.2,5 cal |  |
| 1.7 | Kontroler | Kontroler macierzowy SAS 12Gb z min. 1GB cache umożliwiający konfigurację Raid: 0, 1, 5, 10, 50, 60 Możliwość rozbudowy pamięci cache do 2GB poprzez rozbudowę kontrolera lub wymianę kontrolera. |  |
| 1.8 | Interfejsy sieciowe | Dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+, interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz złącz USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. |  |
| 1.9 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |  |
| 1.10 | Porty | Min 5 x USB min. 2 w technologii 3.0 (min 2 na przedniej ścianie) 1x VGA |  |
| 1.11 | Dodatkowe porty | 2 porty SFP+ 10 GbE PCI-E wraz z wkładkami 10G SFP+ LC |  |
| 1.12 | Zasilacz | Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, o mocy minimum 750 Wat każdy wraz z kablami o dł. min. 2m |  |
| 1.13 | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |
| 1.14 | Zarządzanie i obsługa techniczna | Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozbudowy o licencję umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN. Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 4 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Zarządzanie macierzą poprzez minimum oprogramowanie zarządzające lub przeglądarkę internetową. Dodatkowe opogramowanie umożliwiające wspólne zarządzanie oferowanymi serwerami oraz oferowaną macierzą poprzez sieć spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, jeśli dla tej funkcjonalności jest wymagana licencja należy uwzględnić licencję wraz z macierzą. - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych |  |
| 1.15 | System operacyjny | Microsoft Windows Server 2012 |  |
| 1.16 | Gwarancja i serwis | - Okres gwarancji min. 36 miesięcy - Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane w miejscu instalacji sprzętu, (gwarancją zostają objęte koszty napraw gwarancyjnych, części zamiennych oraz ewentualne koszty transportu). - możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365, - czas reakcji (rozpoczęcia naprawy) – max.4 godziny, - W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. - Awarie sprzętu będą zgłaszane ( podać dane dotyczące sposobu zgłaszania awarii, adresy numery telefonów). |  |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty) Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) albo spełniać normy równoważne. Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. Zgodność z wirtualizatorami Citrix, Vmware vSphere, Microsoft Hyper-V. Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere, Sun Solaris. |  |
| 2 | MACIERZ | - Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe , musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce i być objęta serwisem producenta na terenie RP | Nazwa………………………………………………………….. Rok produkcji ……………………. Producent..……………………….. |
| 2.2 | Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19” rozwiązanie może zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 24 dysków 2.5” |  |
| 2.3 | Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów SAS 12Gbps do podłączenia serwerów. Wymagane jest dostarczenie także 2 kabli SAS 12Gb/s min. 2 metrowe oraz 2 kontrolery SAS 12Gbps dedykowany dla serwera w celu podłączenia oferowanej macierzy. Wymagane poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, niezależny dostęp do dysku każdego z kontrolerów. |  |
| 2.4 | Cache | 8GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inna pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii |  |
| 2.5 | Dyski | Zainstalowanych 24 dysków Hot-Plug SAS o pojemności 200GB SSD każdy, możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 192 dysków, również dysków hot-plug typu SAS. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedyńczej półki. |  |
| 2.6 | Zarządzanie i obsługa techniczna | Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozbudowy o licencję umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN. Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 4 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Zarządzanie macierzą poprzez minimum oprogramowanie zarządzające lub przeglądarkę internetową. Dodatkowe opogramowanie umożliwiające wspólne zarządzanie oferowanymi serwerami oraz oferowaną macierzą poprzez sieć spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, jeśli dla tej funkcjonalności jest wymagana licencja należy uwzględnić licencję wraz z macierzą. - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych |  |
| 2.7 | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), VMware ESX 3.5; 4; 4.1; 5, XenServer Express Edition |  |
| 2.8 | Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. |  |
| 2.9 | Warunki gwarancji dla macierzy | - Okres gwarancji min. 36 miesięcy - Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane w miejscu instalacji sprzętu, (gwarancją zostają objęte koszty napraw gwarancyjnych, części zamiennych oraz ewentualne koszty transportu). - możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365, - czas reakcji (rozpoczęcia naprawy) – max.4 godziny, - W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. - Awarie sprzętu będą zgłaszane ( podać dane dotyczące sposobu zgłaszania awarii, adresy numery telefonów). |  |
| 2.10 | Certyfikaty | Macierz musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISI 9001 |  |
| 3 | Wyposażenie dodatkowe | - |  |
| 3.1 | Moduł- szt 2 | HP 2920 2 –port 10 GbE SEP+ |  |
| 3.2 | Kabel – 2 szt | 10G SPF+ to SPE+ min 7 m Direct Attach Copper przeznaczony do połączenia zaprogramowanego serwera z modułami HP2920-2 port 10 GbE SFP+ |  |

Uwaga:  Okres gwarancji - parametr oceniany.

Zamawiający wymaga dla urządzeń opisanych w pkt.1 i 2 minimalnego okresu gwarancji – 36 miesięcy.

Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, który będzie podlegał ocenie. Proponowany okres gwarancji należy wpisać w Załączniku nr:2

FORMULARZ CENOWY SZCZEGÓŁOWY

| Lp | Nazwa urządzenia/typ | Ilość szt/kpl | Cena jed. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer …………………………………….. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Macierz ……………………………………. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Moduł ……………………………………. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Kabel ……………………………………. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |

……………………………………..

/podpis i pieczęć Wykonawcy/