Załącznik nr:1

PROGRAM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

1. Karta tytułowa.

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego.

Wykonanie prac remontowych  korytarza komunikacyjnego – piętro I i piętro III  w segmencie B

Szpitala SP ZOZ w Brzesku.

Adres obiektu budowlanego.

Budynek główny Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ul. Kościuszki 68 – działka Nr 1410/19.

Kod CPV i nazwa .

45 21 00 00 -2		Roboty remontowe w zakresie budynków

45 45 30 30 -7		Roboty remontowe i renowacyjne

45 42 10 00 -4		Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45 42 11 46 -9		Instalowanie sufitów podwieszonych

45 31 11 00 -0		Roboty w zakresie przewodów instalacji

elektrycznych oraz opraw elektrycznych

Zamawiający.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku ul. Kościuszki  68 , 32-800 Brzesko.

Autor opracowania.

mgr inż. Ryszard Trojanowski  upr.bud. nr 30/KW/75

Opracowanie zawiera.

- Karta tytułowa.

- Przedmiot zamówienia.

- Zakres rzeczowy robót do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Opis wymagań zamawiającego.

- Wzór wyceny –załącznik do oferty wykonawcy robót.

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac remontowych w korytarzu komunikacyjnym I-szego  i III-go piętra  segmentu B   Szpitala SP ZOZ w Brzesku.

3. Zakres rzeczowy robót do wykonania  przedmiotu zamówienia .

Prace rozbiórkowe i demontażowe:

-  rozbiórka sufitu podwieszonego z paneli blaszanych ;

-  demontaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych – korytarz III piętro;

-  demontaż  drzwi drewnianych wewnętrznych III piętro , korytarz ;

-  wykucie ościeżnic drewnianych i listew  ;

-  demontaż opraw elektrycznych i przewodów instalacji elektrycznej (przewody aluminiowe) ;

-  demontaż armatury i osprzętu instalacji elektrycznej ;

-  ługowanie farby olejnej ze ścian –lamperia ;

Roboty do wykonania :

- wyrównanie tynkiem cementowo-wapiennym bruzd w ścianach po demontażu sufitu

stolarki i ślusarki drzwiowej ;

- montaż drzwi wewnętrznych  płytowych ;

- montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych pełnych  z klamką i zamkiem po demontażu

drzwi  drewnianych ;

-  zakrycie otworu drzwiowego ścianką z płyty gipsowo-kartonowej wraz z izolacją

z wełny mineralnej ;

- montaż sufitu podwieszonego kasetonowego ;

- montaż opraw elektrycznych świetlówkowych wpuszczanych w sufit z osłoną matową ;

- wykonanie instalacji elektrycznej o przewodach miedzianych ;

- montaż armatury i osprzętu instalacyjnego ;

- przygotowanie tynku ścian  pod wykonanie gładzi gipsowej ;

- malowanie dwukrotne farbą emulsyjną z zagruntowaniem podłoża ;

- lakierowanie ścian farbą bezbarwną akrylową .

4. Opis wymagań zamawiającego .

Materiały  uzyskane z rozbiórki i demontażu należy przekazać Inwestorowi .

Kasetonowy sufit podwieszony , systemowy  z płyt CASOPRANO - CASOROC w kolorze białym o wymiarach 60 x 60 cm , gr. 8 cm  o konstrukcji metalowej

Drzwi wewnętrzne wewnątrz lokalowe ,pełne  o wymiarze 0.90 x 200 , fabrycznie wykończone z wypełnieniem płytą wiórową otworową , okleina syntetyczna , w nawiązaniu do już istniejących w korytarzu komunikacyjnym drzwi, z nawiewem poprzez tuleje wentylacyjne . Kolor biały. Zamek na klucz z blokadą łazienkową  szt. 2 , zamek na klucz szt.3 .

Drzwi aluminiowe wewnętrzne  o wym. 130 x 200 cm , dwuskrzydłowe , otwierane na zewnątrz, wyposażone w klamkę i zamek . Światło przejścia skrzydła czynnego  minimum 90 / 200 cm .

Kolor wg RAL 9016 (biały) . szt. 1 .

Zakrycie otworu drzwiowego wykonać z płyty gipsowo-kartonowej gr. 1.25 cm na ruszcie pojedynczym ,

z izolacja przeciwdźwiękową  z płyt wełny mineralnej gr. 12 cm.

Montaż opraw oświetleniowych z osłoną  matową (klosz) wpuszczanych w sufit podwieszony.

Oprawy ze źródłami LED szt.10 np. firmy KANLUX typ TREZ LED 40, strumień świetlny 3250 lm, oraz 2 szt. opraw świetlówkowych 4x18W z modułem światła awaryjnego, autonomia 3h. Montaż 2 szt opraw ewakuacyjnych LED, autonomia 3h.

Ułożenie przewodów elektrycznych kabelkowych podtynkowych YDY 3x2.5 mm (instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych), YDY 3x1.5 mm i YDY 4x1.5 mm (instalacja oświetleniowa).

Montaż gniazd wtykowych 1-fazowych ze stykiem ochronnym , podtynkowych , przelotowych , pojedynczych .

Montaż puszek instalacyjnych natynkowych .

Montaż 2 szt. łączników przechodowych oraz 6 szt. łączników 1-biegunowych.

Po wyługowaniu farby olejnej ze ścian , tynki zagruntować środkiem gruntującym , impregnacyjno -wzmacniającym, głęboko penetrującym .

Wykonanie gładzi gipsowej , jednowarstwowej gr. 3 mm , na podłożu z tynku cementowo-wapiennego .

Malowanie tynków ścian dwukrotnie farbą emulsyjną , do powierzchni wewnętrznych , po uprzednim przygotowaniu podłoża  gruntem wzmacniającym.

Lakierowanie ścian jednokrotne , bezbarwnym lakierem do powłok malarskich .

Ze względu na konieczność wykonywania prac w czynnym obiekcie Szpitala , należy zachować

szczególne  środki bezpieczeństwa i właściwą organizację robót.

Prace wykonywać etapami z zachowaniem kolejności technologicznej robót .

Należy wydzielić bezpieczne przejścia dla personelu Szpitala .

Prace wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych .

Jeżeli wykonawca stwierdzi, że w załączniku nr:1, nr:2 oraz nr:3 nie zostały wymienione materiały lub roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, to należy je dopisać i wycenić.