Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr: 1

Kod CPV 33.16.20.00-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych .

1. Wiertarka ortopedyczna z funkcja oscylacji – kpl 1

1/ Typ/nazwa ........................................................

2/ Producent...........................................................................................................................

ZESTAWIENIE  PARAMATRÓW  TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | TAK/NIE | Oferowane parametry | Pozycja katalogowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne | - | - | - |
| 1 | Urządzenia fabrycznie nowe rok produkcji 20016 | TAK |  |  |
| II | Wymagania szczegółowe | - |  |  |
| 1 | Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji | TAK |  |  |
| 2 | Napęd w metalowej obudowie ze stali nierdzewnej w postaci rękojeści pistoletowej | TAK |  |  |
| 3 | Akumulatory dołączane od dołu rękojeści | TAK |  |  |
| 4 | Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek adapterów, ostrzy - bez u życia dodatkowych narzędzi | TAK |  |  |
| 5 | Obroty wiercenia lewo/prawo uruchamiane osobnymi przyciskami | TAK |  |  |
| 6 | Obroty wiercenia 0-1200 obr/min | TAK |  |  |
| 7 | Obroty frezowania 0-270 obr/min |  |  |  |
| 8 | Maksymalny moment obrotowy min. 3,95 Nm na wszystkich nasadkach wiertarskich | TAK |  |  |
| 9 | Maksymalny moment obrotowy min.16,95 Nm na wszystkich nasadkach w trybie frezowania | TAK |  |  |
| 10 | Kaniulacja wzdłuż osi napędu min.4 mm | TAK |  |  |
| 11 | Współpraca z nasadkami wiertarskimi i wolnoobrotowymi | TAK |  |  |
| 12 | Zasilanie akumulatorowe, akumulatory dołączane od dołu rękojeści napędu | TAK |  |  |
| 13 | Blokada przycisków | TAK |  |  |
| 14 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem | TAK |  |  |
| 15 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |  |
| III | Wyposażenie | - |  |  |
| 1 | Nasadka wiertarska Jacobs min.6,35 mm z kluczykiem- szt 1 | TAK |  |  |
| 2 | Nasadka do drutów Kirschnera 0,7 -2,mm i 2,1-3,2 mm – szt 1 | TAK |  |  |
| 3 | Nasadka Hudson – szt 1 |  |  |  |
| 4 | Nasadka Perforator wolnoobrotowy o przekładni 60:1- szt 1 |  |  |  |
| 5 | Nasadka Kraniotom 12 mm – szt 1 |  |  |  |
| 6 | Ostrze do kraniotomu 12 mm x 1,5 mm – szt 2 |  |  |  |
| 7 | Ostrze trepanu 14/11 mm jednorazowe – szt 2 |  |  |  |
| IV | Dokumenty, certyfikaty | - |  |  |
| 1 | Prospekt urządzenia | TAK | dołączyć do oferty |  |
| 2 | Katalog potwierdzający oferowane parametry | TAK | dołączyć do oferty |  |
| 3 | Deklaracja zgodności CE, wpis do Rejestru wyrobów medycznych | TAK | dołączyć do oferty |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK | dostarczyć wraz z urządzeniem |  |

2. Piła oscylacyjna – kpl 1

1/ Typ/nazwa ........................................................

2/ Producent...........................................................................................................................

ZESTAWIENIE  PARAMATRÓW  TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | TAK/NIE | Oferowane parametry | Pozycja katalogowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne | - | - | - |
| 1 | Urządzenia fabrycznie nowe rok produkcji 2016 | TAK |  |  |
| II | Wymagania szczegółowe | - |  |  |
| 1 | Piła oscylacyjna | TAK |  |  |
| 2 | Napęd w metalowej obudowie ze stali nierdzewnej w postaci rękojeści pistoletowej | TAK |  |  |
| 3 | Akumulatory dołączane od dołu rękojeści | TAK |  |  |
| 4 | Dwa biegi pracy: - standard 0-10 000 cykli/min - szybki 0-12 000 cykli/min | TAK |  |  |
| 5 | Wychylenie kątowe (skok ostrza) – 5 stopni | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość ustawiania głowicy z ostrzem w 8 pozycjach | TAK |  |  |
| 7 | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |  |
| 8 | Blokada przycisku | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |  |
| III | Wyposażenie | - |  |  |
| 1 | Ostrza do piły – różne – 10 szt ( kształt, wielkość i grubość do wyboru Zamawiającego) | TAK |  |  |
| IV | Dokumenty, certyfikaty | - |  |  |
| 1 | Prospekt urządzenia | TAK | dołączyć do oferty |  |
| 2 | Katalog potwierdzający oferowane parametry | TAK | dołączyć do oferty |  |
| 3 | Deklaracja zgodności CE, wpis do Rejestru wyrobów medycznych | TAK | dołączyć do oferty |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK | dostarczyć wraz z urządzeniem |  |

3. Uniwersalna ładowarka  4 – gniazdowa – kpl 1

1/ Typ/nazwa ….....................................................

2/ Producent….......................................................

ZESTAWIENIE  PARAMATRÓW  TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | TAK/NIE | Oferowane parametry |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne | - | - |  |
| 1 | Urządzenia fabrycznie nowe rok produkcji 2016 | TAK |  |  |
| II | Wymagania szczegółowe | - |  |  |
| 1 | Ładowarka 4 – gniazdowa | TAK |  |  |
| 2 | Elektroniczny wskaźnik kontroli ładowania akumulatorów określający: - stan gotowości do ładowania, - stan ładowania, - stan naładowania | TAK |  |  |
| 3 | Ładowanie akumulatorów sterylnych i niesterylnych | TAK |  |  |
|  | Czas trwania sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora mx.90 min. |  |  |  |
| III | Wyposażenie | - |  |  |
| 1 | Akumulator niesterylny o pojemności min.2,0 Ah – szt 4 | TAK |  |  |
| 2 | Pojemnik sterylny na akumulator – 2 szt | TAK |  |  |
| IV | Dokumenty, certyfikaty | - |  |  |
| 1 | Prospekt urządzenia | TAK | dołączyć do oferty |  |
| 2 | Katalog potwierdzający oferowane parametry | TAK | dołączyć do oferty |  |
| 3 | Deklaracja zgodności CE, | TAK | dołączyć do oferty |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK | dostarczyć wraz z urządzeniem |  |

Zamawiający będzie oceniał gwarancję, Oferent jest zobowiązany wpisać okres gwarancji na cały komplet ( wiertarka, piła, uniwersalna ładowarka)

Okres gwarancji na cały komplet wynosi ……………………………miesięcy.

UWAGA:

1/ W tabeli zostały określone wymagania minimalne, nie spełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Na potwierdzenie parametrów oferent załączy materiały informacyjne producenta.

PONADTO OŚWIADCZAMY:

1/Że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

2/Że cechy techniczne i jakościowe urządzeń są zgodne z normatywami europejskimi /aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

Formularz cenowy szczegółowy

Formularz należy wypełnić odpowiednio.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiertarka ortopedyczna z funkcją oscylacji typ ………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

..................................

/Podpis i pieczęć oferenta/

Zadanie nr: 2

Kod CPV 33192120-9 Łóżka szpitalne

ŁÓŻKA SZPITALNE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry wymagane | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko szpitalne – szt 6 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, leże składa się z dwóch sekcji, segmenty leża wypełnione siatką metalową. Zmiany pozycji sekcji oparcia pleców z mechaniczną regulacją. W narożnikach ramy łóżka odboje gumowe. Układ jezdny – cztery kółka, z których co najmniej dwa posiadają blokadę lub centralny układ blokowania kół. Szczyty łóżek, części metalowe pokryte powłoką niklowo- chromową, wypełnienie szczytów z płyty wodoodpornej, laminowanej lub PCV . Wymiary leża: -długość max.200 cm -szerokość max. 85 cm Obciążenie- min.120 kg |  |  |
| a | Wyposażenie | -materac w pokrowcu zmywalnym paraprzepuszczalnym ( w rozmiarze odpowiedni do łóżka)- szt 1 -ramka karty osobowej- szt 1 - haczyki do woreczków do płynów fizjologicznych – szt 4 -uchwyt kaczki- szt 1 -uchwyt basenu – szt 1 |  |  |
| 2 | Łóżko rehabilitacyjne – szt - 15 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, leże składa się z trzech sekcji, segmenty leża wypełnione siatką lub kratką metalową. Regulacja zmiany wysokości – hydrauliczna Regulacja pozycji sekcji oparcia pleców i uda mechaniczna W narożnikach ramy łóżka odboje gumowe. Układ jezdny – cztery kółka, z których co najmniej dwa posiadają blokadę lub centralny układ blokowania kół. Szczyty łóżek, części metalowe pokryte powłoką niklowo- chromową, wypełnienie szczytów z płyty wodoodpornej, laminowanej lub PCV . Wymiary leża: -długość max.200 cm -szerokość max. 85 cm Obciążenie- min.150 kg Opcje regulacji: - regulacja wysokości - regulacja segmentu pleców - regulacja segmentu podudzia - funkcja Trendelenburga - funkcja anty- Trendelenburga |  |  |
| a | Wyposażenie | -podwójna rama wyciągowa - barierki boczne składane wzdłuż ramy leża lub opuszczane – szt 2 -wieszak kroplówek – szt 1 -materac w pokrowcu zmywalnym paraprzepuszczalnym ( w rozmiarze odpowiedni do łóżka)- szt 1 -ramka karty osobowej- szt 1 -wieszak- szt 1 lub haczyki do woreczków do płynów fizjologicznych – szt 4 -uchwyt kaczki- szt 1 -uchwyt basenu – szt 1 |  |  |
| 3 | Dokumenty, certyfikaty | - |  |  |
| a | Prospekt | TAK | dołączyć do oferty |  |
| b | Katalog potwierdzający oferowane parametry | TAK | dołączyć do oferty |  |
| c | Deklaracja zgodności CE, | TAK | dołączyć do oferty |  |
| 4 | Gwarancja | Podać okres gwarancji |  |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko szpitalne model……………………… | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łóżko rehabilitacyjne model ………………………. | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

Zadanie nr:3

Kod CPV 33192120-9 Łóżka szpitalne

Łóżko dla oddziału intensywnej opieki medycznej – szt 1.

1. Typ/nazwa ...........................................................................

2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ……………...

3. Producent...........................................................................................................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry wymagane | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko przeznaczone do leżenia dla dorosłych pacjentów w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób o dopuszczalnym obciążeniu minimum 200 kg. - łóżko nie dłuższe niż 2200 mm - fabrycznie nowe, przezierne dla promieni RTG - konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym - leże czterosegmentowe z trzema ruchomymi segmentami, wypełnione płytą laminatową z możliwością wydłużania, - w ramie leża zamontowane krążki odbojowe, listwy do mocowania wyposażenia, - wysuwana półka na pościel -szczyty odejmowane, wypełnienie szczytów wykonane z płyty wodoodpornej - pozycje: - pozycja do badań, - pozycja antyszokowa Trendelenburga, - pozycja do badań oraz elektryczny CPR, - pozycja anty-Trendelenburga, - pozycja krzesła kardiologicznego, pozycja Fowlera (leże w poziomie, oparcie pleców uniesione do kąta 45º, segment uda uniesiony do kąta 45º, segment podudzia w poziomie) - przechyły boczne - układ jezdny – 4 koła z centralną blokadą kół ( śr. ok. 150mm), podwozie obudowane osłonami z tworzywa, - sterowanie i blokowanie elektrycznych funkcji łóżka pilotem przewodowym i centralnym panelem sterującym, - akustyczna sygnalizacja uzyskania pozycji poziomej leża, -układ sterowania wyposażony w akumulator, - centralny wyłącznik wszystkich funkcji elektrycznych, - funkcje i napędy: - regulacja kata nachylenia segmentu podudzia realizowana przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą, - regulacja kąta nachylenia oparcia pleców, kąta nachylenia segmentu uda, wysokości leża, przechyłów bocznych i przechyłów Trendelenburga oraz anty- Trendelenburga realizowana przy pomocy siłowników elektrycznych, - funkcja zwalniania pozycji i szybki powrót do pozycji poziomej (resuscytacyjnej), | TAK |  |
| 2 | Wyposażenie - komplet wyposażenia - zintegrowana waga - materac w zdejmowanym pokrowcu nieprzemakalnym , paraprzepuszczalnym – szt 1 - materac przeciwodleżynowy z pompką + pokrowiec – kpl 1 - wkład przedłużający materac – szt 1 - poręcze boczne – 1 kpl (opuszczane) | TAK |  |
| 3 | Inne wymagania | - |  |
| a | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK | dołączyć do oferty |
| b | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK | dostarczyć wraz z urządzeniem |
| c | Prospekt łóżka | TAK | dołączyć do oferty |
| 4 | Gwarancja Okres gwarancji | TAK podać |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko dla oddziału intensywnej opieki medycznej model……………………… | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

ZADANIE nr: 4

kod CPV: 33193120-6 Wózki inwalidzkie

## Wózki inwalidzkie  -  szt. 12

Producent:			............................................

Oferowany model:		............................................

Rok produkcji :                          ……………...r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/Warunek | Wymagana wartość TAK/NIE | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne | - |  |
| 1 | Deklaracja zgodności, | TAK | dołączyć do oferty |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | TAK | dostarczyć wraz z wózkami |
| 3 | Oryginalny prospekt producenta z listą parametrów technicznych wymaganych | TAK | dołączyć do oferty |
| II. | Wymagania szczegółowe | - |  |
| 1 | Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych wytrzymałym krzyżakiem | TAK |  |
| 2 | Możliwość składania i rozkładania wózka | TAK |  |
| 3 | Szerokość siedziska min.48 cm | TAK |  |
| 4 | Koła tylne i przednie - koła tylne ok. 24” pełne, odporne na przebicia, montowane na szybkozłącza, - koła przednie ok.8” pełne odporne na przebicia - ogumienie kół w kolorze jasnym | TAK |  |
| 5 | Podłokietniki z możliwością odchylania za oparcie i całkowitego wyciągania | TAK |  |
| 6 | Hamulce z karbowaną powierzchnią dociskową | TAK |  |
| 7 | Podnóżki odchylane na zewnątrz i do wewnątrz z możliwością całkowitego ich usunięcia ( demontażu) | TAK |  |
| 8 | Płyta podnóżka z regulacją wysokości | TAK |  |
| 9 | Tapicerka siedziska wykonana z materiału odpornego na ścieranie i rozdarcia oraz o podwyższonej odporności na wilgoć | TAK |  |
| III | Gwarancja | Podać okres gwarancji |  |
| IV | Inne wymagania | - |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK | dołączyć do oferty |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK | dostarczyć wraz z urządzeniem |
| 3 | Prospekt | TAK | dołączyć do oferty |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózki inwalidzkie model……………………… | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

…………………………………….

/podpis i pieczęć oferenta/

ZADANIE nr: 5

kod CPV: 33192000-2  Meble medyczne

## Szafka przyłóżkowa   -  szt. 24

Producent:			............................................

Kraj pochodzenia:		............................................

Oferowany model:		............................................

Rok produkcji :                          ……………...r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/Warunek | Wymagana wartość TAK/NIE | Oferowana wartość (Podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne | - |  |
| 1 | Deklaracja zgodności, | TAK | dołączyć do oferty |
| 2 | Oryginalny prospekt producenta z listą parametrów technicznych wymaganych | TAK | dołączyć do oferty |
| II. | Wymagania szczegółowe | - |  |
| 1 | Konstrukcja nośna metalowa na kółkach | TAK |  |
| 2 | Skrzynia i szuflada metalowa, malowane proszkowo, czoło szuflady i drzwiczki skrzyni wykonane z wodoodpornego laminatu | TAK |  |
| 3 | Z tyłu szafki haczyki na ręczniki | TAK |  |
| 4 | Kolor szafki do wyboru Zamawiającego | TAK |  |
| 5 | Półka na buty z siatki metalowej | TAK |  |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafka przyłóżkowa model……………………… | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

…………………………………….

/podpis i pieczęć oferenta/