Załącznik nr:1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Zestawu  laparoskopowego z torem wizyjnym wyposażonego w  instrumentarium z morcelatorem i manipulatorem ginekologicznym.

CPV: 33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

Zamawiający wymaga aby zestaw laparoskopowy był kompatybilny z posiadaną diatermią chirurgiczną  firmy   ERBE.

Urządzenie fabrycznie nowe.

Rok produkcji  ………………………........

Producent …………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry techniczne – wymagane | Parametry techniczne - oferowane Wpisać TAK/NIE lub opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kamera endoskopowa FULL HD - 1 kpl | - |  |
| 1 | Głowica kamery z trzema przetwornikami CCD, wyposażona w min. 3 przyciski do obsługi funkcji kamery w tym min. 2 przyciski programowalne z możliwością zaprogramowania min. 2 funkcji dla jednego przycisku |  |  |
| 2 | Obiektyw głowicy kamery zintegrowany na stałe w głowicy, wyposażony w powiększenie optyczne (zoom optyczny) min. 2-krotne z funkcją utrzymania stałej ostrości przy zmianie ogniskowej (Parfocal) |  |  |
| 3 | Regulacja ostrości oraz powiększenia optycznego kamery przy pomocy dwóch niezależnych pokręteł różniących się kolorami |  |  |
|  | Czułość kamery ≤1,2 lux |  |  |
| 4 | Sterownik kamery wyposażony w cyfrowe wyjścia sygnału wideo min.: 2 x DVI-D (Full HD 1920 x 1080p), 1 x 3G-SDI umożliwiające podłączenie monitora operacyjnego i innych odbiorników wideo |  |  |
| 5 | Sterownik kamery wyposażony w min. 4 gniazda USB do podłączenia m.in.: pamięci typu Pen Drive, zewnętrznej klawiatury, myszki, w tym min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu |  | >4 gniazda – 5 pkt. =<4 gniazda – 0 pkt. |
| 6 | Sterownik kamery wyposażony w interfejs umożliwiający bezpośrednią komunikację z insuflatorem w celu sterowania poprzez przyciski na głowicy kamery oraz wyświetlanie parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego |  |  |
| 7 | Funkcje kamery dostępne poprzez menu ekranowe wyświetlane na monitorze operacyjnym w postaci inteligentnych tekstowo - graficznych ikon informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji |  | Dostępne z głowicy – 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 8 | Funkcja indywidualnej konfiguracji przez użytkownika zakresu ikon dostępnych w menu ekranowym, tj. możliwość dodawania i usuwania poszczególnych ikon |  |  |
| 9 | Funkcja zapamiętywania profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami parametrów pracy kamery - min. 5 profili |  |  |
| 10 | Funkcja wprowadzania danych pacjenta w celu wyświetlania ich na ekranie monitora operacyjnego, możliwość wprowadzenia min. imienia i nazwiska pacjenta |  |  |
| 11 | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego na ekranie monitora operacyjnego |  | Funkcja wyświetlania siatki – 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 12 | Funkcja wyświetlania wskaźnika na ekranie do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego na ekranie monitora operacyjnego |  |  |
| 13 | Funkcja zapisu zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 oraz sekwencji wideo w pamięci typu PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć PenDrive 32 GB; sterowanie zapisem bezpośrednio poprzez zaprogramowane przyciski głowicy kamery, menu ekranowe i klawiaturę |  | Dostępna z głowicy – 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 14 | Kamera wyposażona w funkcję filtru cyfrowego umożliwiającą wycięcie koloru czerwonego z widma światła widzialnego w celu lepszego różnicowania struktur tkankowych z możliwością włączenie i wyłączenie w dowolnym momencie | . | Tak – 5 pkt. Nie - 0 pkt |
| 19 | Funkcja powiększenia cyfrowego (zoom cyfrowy) min. 2 x, z min. 5 poziomami regulacji poprzez przyciski na głowicy kamery |  |  |
| 20 | Funkcja cyfrowej regulacji jasności obrazu z min. 5 poziomami regulacji poprzez przyciski na głowicy kamery |  |  |
| 22 | Funkcja ustawiania ciśnienia i przepływu insuflatora. Realizacja funkcjonalność niewymagająca zaangażowania zintegrowanego systemu sali operacyjnej lub dodatkowych urządzeń. |  | Dostępna poprzez przyciski z głowicy kamery– 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 23 | W zestawie klawiatura silikonowa z touch pad do obsługi kamery i wprowadzania danych pacjenta |  |  |
| 24 | Modułowa konstrukcja toru wizyjnego, umożliwiająca przyszłą rozbudowę do toru wizyjnego HD 3D |  |  |
| 25 | Modułowa konstrukcja toru wizyjnego, umożliwiająca przyszłą rozbudowę do współpracy z barwnikiem ICG |  |  |
| II | Insuflator - 1 kpl | - |  |
| 1 | Wyświetlanie na panelu urządzenia wartości ustawionej prędkości przepływu CO2 i ciśnienia insuflacji |  |  |
| 2 | Wyświetlanie na panelu urządzenia wartości aktualnej prędkości przepływu CO2 i ciśnienia insuflacji |  |  |
| 3 | Wyświetlacz zużycia CO2 w litrach |  |  |
| 4 | Wskaźnik dostępności CO2 w butli |  |  |
| 5 | Zakres ustawień ciśnienia gazu insuflacyjnego min. 0 – 30 mmHg |  |  |
| 6 | Zakres ustawień prędkość przepływu gazu insuflacyjnego min. 0 – 20 l/min |  |  |
| 8 | Zintegrowany z urządzeniem chwyt na awaryjną butlę CO2 |  |  |
| 9 | W zestawie: - silikonowy dren do insuflacyjny, sterylizowalny – 2szt - wysokociśnieniowy przewód doprowadzający CO2 o długość min. 100 cm - 2 szt - zestaw filtrów – 2 op |  |  |
| III | Wózek aparaturowy - 1 kpl | - |  |
| 1 | Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na 2 kołach |  |  |
| 2 | Wbudowana listwa zasilająca z min. 6 gniazdkami z zabezpieczeniem przepięciowym oraz z min. 6 złączami uziemiającymi |  |  |
| 3 | Min. 3 półki oraz 1 szuflada |  |  |
| 5 | Uchwyt centralny do przymocowania monitora |  |  |
| 6 | Podstawka pod butlę CO2 |  |  |
| IV | Monitor operacyjny - 1 szt. | - |  |
| 1 | Monitor medyczny o przekątnej min. 26", 16:9 |  |  |
| 2 | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli |  |  |
| V | Źródło światła - 1 szt. | - |  |
| 1 | Źródło światła generujące światło o temperaturze barwowej 6300 - 6400 K |  | Źródło światła w technologii LED – 20 pkt. Inne - 0 pkt. |
| 2 | Zmiana natężenia światła poprzez przyciski na głowicy kamery oraz przyciski na panelu urządzenia |  |  |
| 3 | Funkcja automatycznej regulacji jasności światła |  |  |
| 4 | Gniazdo umożliwiające połączenie ze sterownikiem kamery w celu sterowania parametrami źródła światła poprzez przyciski na głowicy kamery oraz wyświetlanie ustawionych wartości na ekranie monitora operacyjnego |  | Tak – 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 5 | Wskaźnik paskowy lub liczbowy umieszczony na panelu urządzenia wskazujący ustawione natężenie światła |  |  |
| V | Światłowód laparoskopowy – 3 szt. | - |  |
| 1 | - Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. wiązki min. 4,0 mm, długość 300 cm |  |  |
| VI | Optyka laparoskopowa – 3 szt | - |  |
| 1 | - Optyka typu Hopkins II, średnica 10 mm, długość 31 cm, kąt patrzenia 0 stopni system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna o średnicy kompatybilnej ze światłowodem, słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki, nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) – szt 2 |  |  |
|  | - Optyka typu Hopkins II, średnica 10 mm, długość 31 cm, kąt patrzenia 30 stopni, system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna, o średnicy kompatybilnej ze światłowodem, łowna informacja potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki, nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) - szt 1 |  |  |
| 2 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wym. zew. 446 x 90 x 45 mm – 3 szt |  |  |
| VII | Pompa laparoskopowa ssąco-płucząca – 1 kpl. | - |  |
| 1 | Ciśnienie przepływu max. 400mmHg |  |  |
| 2 | Siła ssania max. (-)0.75 ba |  |  |
| 3 | W zestawie: rurka ssąco-płuczącą z zaworem, średnica 5mm dł. 36 cm z kompletem wielorazowych, autoklawowalnych drenów, słój z pokrywą |  |  |
| VIII | Instrumentarium laparoskopowe – 1 kpl. | - |  |
| 1 | Nożyczki typu Metzenbaum – 1 szt., zakrzywione, 3 częściowe, rozbieralne, uchwyt z przyłączem do koagulacji, tubus, wkład roboczy, autoklawowalne, z przyłączem do przepłukiwania monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm |  |  |
| 2 | Kleszcze chwytająco-preparacyjne typu KELLY– 1 szt., 3 częściowe, rozbieralne, uchwyt z przyłączem do koagulacji, tubus, wkład roboczy, autoklawowalne, z przyłączem do przepłukiwania monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm |  |  |
| 3 | Kleszcze grasper laparoskopowy typu DeBakey – 2 szt., 3 częściowe, rozbieralne, uchwyt z przyłączem do koagulacji, tubus, wkład roboczy, bransze 24mm, autoklawowalne, z przyłączem do przepłukiwania monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm |  |  |
| 4 | Kleszcze chwytająco-disekcyjne typu ROBI – 1 szt., bipolarne, okienkowe, 3 częściowe, rozbieralne, uchwyt z przyłączem do koagulacji, tubus, wkład roboczy, autoklawowalne, z przyłączem do przepłukiwania śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm |  |  |
| 5 | Elektroda haczykowa, monopolarna – 1 szt., śr. 5 mm, dł. 36 cm |  |  |
| 6 | Kleszcze chwytające typu "Pazury"2x3 – 1 szt., 3 częściowe, rozbieralne, uchwyt metalowy bez przyłącza do koagulacji, tubus, wkład roboczy, bransze 35 mm, autoklawowalne, śr. 10 mm, dł. rob. 36 cm |  |  |
| 7 | Kleszcze typu Babcock – 1 szt., 3 częściowe, rozbieralne, uchwyt z przyłączem do koagulacji, tubus, wkład roboczy, bransze 30mm, autoklawowalne, z przyłączem do przepłukiwania monopolarne, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm |  |  |
| 8 | Trokar – 2 szt., śr. 6 mm, dł. 8,5 cm, gwóźdź piramid., zawór silikonowy z dwiema uszczelkami |  |  |
| 9 | Trokar – 2 szt., śr. 11 mm, dł. 10,5 cm, tuleja, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny z klapką |  |  |
| 10 | Trokar optyczny typu Endotip – 1 szt., śr. zew. 11mm, dł. 10,5cm, tuleja i zawór multifunkcyjny, przyłącze do insuflacji, trokar wkręcany bez gwoździa, wprowadzany pod kontrolą optyki |  | Tak – 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 11 | Redukcja 11 / 5 mm, nasadka na trokar – 1 szt. |  |  |
| 12 | Igła typ Veress'a, z przyłączem LUER-Lock, dł. 13 cm – 1 szt. |  |  |
| 13 | Imadło KOH bransze zakrzywione w prawo, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, śr. 5 mm, dł. 33 cm – 1 szt. |  |  |
| 14 | Przewód bipolarny, dł. 300 cm – 1 szt |  |  |
| 15 | Przewód monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm – 1 szt. |  |  |
| IX | Manipulator maciczny – 1 kpl. | - |  |
| 1 | Rozbieralny, autoklawowalny, do laparoskopowej histerektomii radykalnej z końcówka typu kielich |  |  |
| 2 | Typ łamany pod kątami, z ergonomicznym uchwytem |  |  |
| 3 | W zestawie wewnątrzmaciczna sonda zakończona stożkiem, pozwalająca na trzymanie i manipulację trzonem macicy oraz na podanie kontrastu w celu sprawdzenia drożności jajowodów z minimum dwoma wymiennymi końcówkami/stożkami Zakres wygięcia końcówki: min. 95° (przodozgięcie) i moib.30° (tyłozgięcie) |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 4 | Zmiana położenia końcówki poprzez obrót rękojeści, możliwość zablokowania końcówki w ustalonym położeniu (bezstopniowa) |  |  |
| X | Morcelator laparoskopowy – 1 kpl. | - |  |
| 1 | Konsola sterująca do elektrycznego zasilania silnika morcelatora wyposażona w wyświetlacze słupkowy oraz numeryczny informujący o prędkości obrotowej noża morcelatora |  |  |
| 2 | Konsola wyposażona w moduł komunikacji z innymi urządzeniami toru wizyjnego |  | Tak – 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 3 | Tryb pracy: obroty, oscylacje, max. prędkość obrotowa 40 000 rpm |  |  |
| 4 | Funkcja ograniczenia maksymalnej prędkości morcelatora i automatycznego rozpoznania podłączenia silnika oraz ustawienie dedykowanego zakresu prędkości |  |  |
| 5 | Przełącznik nożny do uruchamiania obrotów noża morcelatora |  |  |
| 7 | Silnik morcelatora w kształcie tulei w obudowie aluminiowej wraz ze zintegrowanym przewodem elektrycznym, obroty silnika bezpośrednio przenoszone na nóż autoklawowalny |  |  |
| 8 | Zakres prędkości obrotowej silnika w zakresie min. 500-1200 rpm |  |  |
| 9 | Nóż morcelatora z utwardzaną krawędzią tnącą prowadzony w kaniuli zewnętrznej, śr. 15 mm |  |  |
| 10 | Kaniula zewnętrzna o średnicy 15 mm, z ukośnym końcem dystalnym, wprowadzana poprzez otwór po trokarze |  |  |
| 11 | Obturator tępy |  |  |
| 12 | Kleszcze do przyciągania morcelowanych tkanek, rozbieralne, śr. 15 mm |  |  |
| 13 | Kosz druciany do mycia i sterylizacji wszystkich instrumentów morcelatora, dwupoziomowy |  |  |
| XI | Gwarancja i serwis | - |  |
| 1 | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące |  | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) |  |  |
| 3 | Maksymalny czas usunięcia awarii max. 21 dni roboczych |  | 21 dni – 0 pkt za każdy dzień mniej – 1 pkt |
| 4 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji max.7 dni |  |  |
| 5 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy max.3 |  |  |
| 6 | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni Wykonawca wstawi urządzenie zastępcze |  | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |
| 7 | Okres zapewnienia części zamiennych min.10 lat |  |  |
| 8 | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny ). |  |  |
| 9 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż oferowanego urządzenia na terenie Polski | Dokument załączyć do oferty |  |
| XII | Inne wymagania | - |  |
| 1 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji potwierdzone stosownym dokumentem. |  |  |
| 2 | Certyfikat CE na aparat i głowice | Dokumenty załączyć do oferty |  |
| 3 | Materiały opisowe pochodzące od producenta | Prospekt aparatu i głowic/ oryginalne ulotki, katalogi, opisy aparatu i głowic/ dokumentację techniczną oferowanego sprzętu |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Dostarczyć wraz z urządzeniem |  |
| 5 | Karta gwarancyjna | Dostarczyć wraz z urządzeniem |  |

Uwaga:

1/ Do oferty należy dołączyć materiały opisowe/karty katalogowe pochodzące od producenta  w oryginale lub ich  kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

2/Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

3/ Powyżej wymienione parametry graniczne stanowią wymagania minimalne, każdy wykonawca może zaproponować urządzenie o parametrach wyższych.

4/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

5/ Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Ponadto oświadczam że:

1/ Oferowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

2/ Cechy techniczne i jakościowe urządzenia są zgodne z normatywami europejskimi/ aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

Formularz cenowy:

Zestaw laparoskopowy  – kpl 1

w tym:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Uwaga:  Formularz cenowy należy rozszerzyć o odpowiednią ilość wierszy.

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/