PROGRAM  FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

Opracowanie zawiera .

- Karta tytułowa.

- Przedmiot zamówienia.

- Opis stanu istniejącego

4.  Opis wymagań zamawiającego.

1. Karta  tytułowa

1.1 Zamawiający .

Samodzielny  Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku ul. Kościuszki 68 , 32-800 Brzesko .

1.2 Nazwa  zadania przez zamawiającego:

„ Modernizacja pompowni  wraz z wykonaniem przyłącza wody użytkowej dla SP ZOZ w Brzesku”

1.3 Adres obiektu  budowlanego.

Działka Nr 1410/19 przy ul. Kościuszki 68 w Brzesku :

Zespół pomp w przyziemiu budynku technicznego ;

1.4 Kod CPV i nazwa .

45232151-5 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowania wody

1.5 Autor opracowania.

mgr inż. Marek Kapusta

Data opracowania : m-c listopad 2016r.

2. Przedmiot  zamówienia .

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie  modernizacji pompowni (hydroforni), polegające na:

1/ Wykonaniu projektu technicznego modernizacji pompowni wody w zakresie:

- analizy zapotrzebowania ilości wody do celów bytowych i p-pożarowych z uwzględnieniem zasilania budynków mieszkalnych ( bloków) i stacji paliw;

- dobór zestawu pompowego z uwzględnieniem podziału na  zapotrzebowanie dla celów bytowych i p-poż.

- wykonanie projektu modernizacji instalacji w pompowni w celu umożliwienia podłączenia nowego zestawu pomp.

2/ Przygotowanie odpowiedniego fundamentu pod montaż nowego zestawu pompowego.

3/ Dostawa zestawu pompowego.

4/ Montaż zestawu pompowego w tym:

- dostosowanie niezbędnych instalacji do nowego zestawu pompowego;

- wykonanie zasilania elektrycznego do zestawu pompowego i podłączenie do wskazanej przez Zamawiającego rozdzielni.

5/ Rozruch nowo wykonanej pompowni.

3. Opis stanu istniejącego

Obiekty szpitala Powiatowego w Brzesku i osiedla mieszkaniowego oraz stacja paliw zaopatrywane są w wodę pitną , wodę dla celów gospodarczych oraz przeciwpożarowych z miejskiej sieci wodociągowej .

Na  działce nr 1410/19  znajduje się podziemny zbiornik wody czystej . W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika zlokalizowana jest wspólna studzienka wodomierzowa  dla przyłącza j.w. oraz nieczynnego przyłącza wody z zakładu piwowarskiego Okocim.

Od studzienki wodomierzowej woda doprowadzana jest niezależnym rurociągiem do zbiornika żelbetowego podziemnego o pojemności v= 400 m3. W studzience oprócz rurociągów ф 100 mm  i wodomierza znajdują się zasuwy, którymi Użytkownik reguluje dopływ wymaganej ilości wody do zbiornika .

Woda czysta ze zbiornika przesyłana jest  poprzez pompy z pompowni zlokalizowanej w przyziemiu budynku technicznego (hydroforni) do sieci obiektów szpitala,  a w dalszej kolejności do osiedla mieszkaniowego i stacji paliw.

4. Opis  wymagań zamawiającego.

1. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się wykonawcy z zakresem modernizacji pompowni i dokonanie pomiarów we własnym zakresie.

2. Zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody do obiektów Zamawiającego  oraz pozostałych odbiorców.

3. W trakcie wykonywania modernizacji przerwy w dostawie wody należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.

4. Wykonawca modernizacje pompowni wykona z materiałów własnych.

5. Zamawiający wymaga wykonania robót  pod nadzorem osób uprawnionych  oraz przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.

6. Zamawiający wymaga wykonania modernizacji pompowni  zgodnie z odpowiednimi przepisami bhp, p-poż oraz w sposób bezpieczny.

7. Umowa zostanie zawarta od dnia 02.01.2017 roku.