Załącznik nr:1

1. Karta tytułowa

PROGRAM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

1) Zamawiający :	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

w Brzesku

ul. kościuszki 68 , 32-800 Brzesko

2) Nazwa zadania :	Przebudowa budynku Prosektorium z przeznaczeniem na Poradnię Leczenia Zdrowia Psychicznego i Poradnię Leczenia środowiskowego.

3) Adres obiektu budowlanego:

działka nr 1410/19 przy ul.Kościuszki 68 w Brzesku

4) kod CPV :			45 21 00 00- 2 	Roboty remontowe w zakresie  budynków

45 45 30 30 -1 	Roboty remontowe i modernizacyjne

45 33 24 00 -7 	Roboty remontowe w zakresie  stolarki bud.

45 31 11 00 -0 	Roboty remontowe w zakresie przewodów

instalacji elektrycznych

Opracowanie:

mgr inż.Ryszard Trojanowski upr.nr. 30/KW/75

data opracowania: m- 02.2017r.

4) Opracowania zawiera.

1. Karta tytułowa

2. Przedmiot  zamówienia.

3. Opis stanu istniejącego

4. Zakres rzeczowy robót do wykonania

5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

7.Opis wymagań zamawiającego

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku Prosektorium tj. zmiany sposobu użytkowania budynku na Poradnie Leczenia Zdrowia Psychicznego i Poradnię Leczenia Środowiskowego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej , c.o. i instalacji elektrycznej .

3. Opis stanu istniejącego.

- Budynek Prosektorium jest obiektem jednokondygnacyjnym, wybudowanym w II-giej połowie lat 70-tych ubiegłego wieku.

- Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej w układzie konstrukcyjnym podłużnym o statycznie wyznaczalnych elementach konstrukcyjnych.

- Posadowienie budynku na ciągłych ławach fundamentowych.

- Ściany konstrukcyjne z cegły pełnej i pustaków PGS na zaprawie cementowo-wapiennej.

- Ściany zewnętrzne docieplone warstwą styropianu o grubości 12 cm.

- Elewacja - tynk cienkowarstwowy akrylowy.

- Strop z  płyt kanałowych docieplony warstwą wełny mineralnej gr.20 cm .

- Stropodach wentylowany z płyt dachowych opartych na ściankach ażurowych. Pokrycie papą termozgrzewalną.

- Okna z profili PCV z szybą termoizolacyjną, ślusarka drzwi zewnętrznych aluminiowa.

- Ścianki działowe z cegły pełnej.

- Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat III.

- Posadzki w pomieszczeniach Poradni Uzależnień po przebudowie należy wykonać z wykładziny termozgrzewalnej, w sanitariacie dla osób niepełnosprawnych płytki gresowe na kleju.

- Istniejące posadzki w Prosektorium: terrakota 10x10 cm na różnych warstwach podłoża - do przebudowy.

- Ściany pomieszczeń Prosektorium obłożone płytkami ceramicznymi na całej wysokości - do przebudowy.

- Ściany pomieszczeń Poradni Uzależnień:

- sanitariaty, pomieszczenie socjalne -  płytki ceramiczne do wys.2m,

- gabinety - przy umywalkach płytki do wys. 1,6 m,

- pozostałą część ścian pomalowana farbą emulsyjną zmywalną do wysokości 2.00 m .

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.

Dla zapewnienia wymagań dotyczących pomieszczeń i urządzeń dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą należy zachować warunki i wymagania jak podano niżej .

- Przebudowa obejmuje wykonanie nowych ścianek z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.

W ściankach działowych nad otworami drzwiowymi i nad otworami powiększonymi z 80 do 90 cm wykonać nadproża prefabrykowane ceramiczno-żelbetowe.

- Tynki wewnętrzne okładziny ścian:

Wymiana tynków wewnętrznych odpadających ścian i sufitu, uzupełnienie tynków i wykonanie tynku cementowo-wapiennego.

Na ścianach pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, łazienek oraz pomieszczenia socjalnego - płytki ceramiczne do wys. 2,0 m.

Sufity malowane farbami higienicznymi posiadającymi atest PZH, w kolorze białym (np. C/S Wallglaze lub równoważnej),

Stosować płytki ceramiczne o wymiarach 29x29 cm w kolorze jasnym, glazurowane,. płytki układać na zaprawie klejowej (np. Ceresit CT17 lub równoważnej) po uprzednim zastosowaniu środka gruntującego. (np. Ceresit CT17 lub równoważnego)

W pomieszczeniach gabinetów lekarskich, szatni pacjentów, rejestracji ściany przy umywalkach należy wykończyć płytkami szkliwionymi na wysokość 1,6 m od posadzki.,do wysokości.2.00m malować farbąemulsyjną zmywalną.

3) Malowanie:

Istniejące ściany, sufity należy oczyścić ze starej farby, uzupełnić ubytki przez szpachlowanie i ułożenie gładzi gipsowej. Ściany i sufity malować farbami odpornymi na chemikalia, zmywalnymi, posiadającymi atest PZH.

W korytarzach komunikacyjnych, poczekalni, szatni, rejestracji, wiatrołapie wykonać lakierowanie farbą bezbarwną do wys.2,0 m. Malowanie ścian i sufitów  w kolorze białym.

4) Posadzki:

Posadzki w modernizowanych pomieszczeniach podlegają rozbiórce wraz z podłożem i wykonaniu warstw izolacji termicznej i przeciwwodnej.

Należy wykonać posadzki z materiału umożliwiającego ich mycie i dezynfekcję.

Połączenie ścian z podłogami należy wykonać w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie I dezynfekcję.

Posadzki pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (łazienek, pomieszczenia socjalnego, wiatrołapu) należy wykończyć płytkami ceramicznymi w kolorze grafitowym o wymiarach 30x30 cm układanymi na zaprawie klejowej, np. Ceresit CM-17, po uprzednim zagruntowaniu podłoża (wylewki) środkiem gruntującym np. Ceresit CT 17.

Posadzki w pomieszczeniu gabinetów lekarskich, rejestracji, szatni, poczekalni, korytarza komunikacyjnego należy wyłożyć wykładziną PCW, termozgrzewalną, o grubości 2 mm, o ścieralności grupy T i antypoślizgowości R9, (np.Tarket lub równoważne) w kolorze Blue lub Grey.

Na ścianach przy posadzkach PCW należy wykonać cokoliki o wysokości min. 10 cm z listwą wyoblającą.

Zamontować grzejniki płytowe, łatwe do utrzymania czystości grzejnika , ściany i posadzki.

5) Stolarka drzwiowa

Istniejąca stolarka drzwiowa zużyta podlegać będzie wymianie na drzwi wewnętrzne, typowe, pełne płycinowe, o szerokości skrzydła minimum 90 cm. Drzwi do gabinetów lekarskich i rejestracji z izolacją akustyczną. Skrzydła drzwiowe do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z otworami nawiewnymi w dwóch rzędach.

Drzwi zewnętrzne aluminiowe z szybami bezpiecznymi P1(szyba matowa). Klamki aluminiowe z  szyldami pod wkładką patentową.

6) Stolarka okienna

Zaprojektowano wymianę i uzupełnienie stolarki okiennej – okna z profilu PCV, pięciokomorowe z szybą termoizolacyjną o współczynniku przenikania ciepła min U=1,1W/m2k, kolor biały.

Sposób otwierania pokazano na rysunku zestawienia stolarki.

Wymiary otworów przed zamontowaniem stolarki i ślusarki sprawdzić w obiekcie.

7) Wentylacja.

Do wykorzystanie istniejące murowane przewody kominowe.

Należy dokonać wymiany stalowych rur wyprowadzonych z przewodów murowanych na nowe rury z blachy nierdzewnej o przekroju minimum fi 160 mm , z zabezpieczeniem typowymi nakrywami.

W pomieszczeniu sanitarnym dla potrzeb osób niepełnosprawnych i pomieszczeniu socjalnym

zamontować wentylatory typu Silent 150 włączane poprzez wyłącznik elektryczny.

Projektowane ciągi poziome wentylacji wykonać rurami stalowymi ocynk, fi 160 mm i obudować płytami g-k gr.12.5mm.

8 ) Odwodnienie połaci dachowej stropodachu.

Poprzez istniejące spadki pokrycia papowego .

Istnieje konieczność wymiany obróbek blacharskich kominów, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej na blachę stalową powlekaną.

Należy uzupełnić brakujące podokienniki i zamontować z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym w nawiązaniu do istniejących.

9) Instalacje wod.-kan., c.o.

Przewody instalacji wodociągowej z rur warstwowych polietylenowych z wkładką aluminiową np.Geberitt Mepla PE-Xb/Al/PEHD lub równoważne.

Przewody należy prowadzić pod posadzką, piony i podejścia wykonać w bruzdach ścian jako kryte.

Rurociągi wody ciepłej , zimnej i cyrkulacji należy izolować otuliną gr. min.13 mm posiadającą atest do stosowania w służbie zdrowia(PZH).

Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykonać z rur przewodowych PVC  kielichowych (np.SN4 lub równoważnych).

Piony i podejścia do urządzeń prowadzić w bruzdach ścian lub w obudowie płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi .

Piony należy wyposażyć w czyszczaki na wysokości 0.5 m od posadzki, odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych wyprowadzić ponad dach do wysokości 1.0m od połaci dachu i zakończyć rurą wywiewną 110/160.W uzasadnionej sytuacji pion zakończyć zaworem napowietrzającym.

Instalacje wodno-kanalizacyjne wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych, instrukcją producentów urządzeń oraz PN i normami branżowymi.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonać z rur PE jako krytą pod posadzką z podejściami do grzejników.

Instalować grzejniki płytowe typu higienicznego (COSMO lub równoważne) z wbudowanymi zaworami termostatycznymi .

5. Zakres rzeczowy robót do wykonania.

1) Roboty budowlane.

-  rozbiórka ścianek działowych z cegły gr.12 cm					188.00m2

-  wykucie otworów drzwiowych do poczekalni gr.ścian 0.44 i 0.31cm		    6.37m3

-  zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych					     5.97m3

-  demontaż ślusarki aluminiowej –drzwi zewn.					       3 szt

-  wykucie stolarki okiennej z PCV							  15.44m2

-  rozbiórka sufitu podwieszonego z paneli stalowych				    5.20m2

-  rozbiórka stołu sekcyjnego i podestu(elementy betonowe)			    3.46m3

- skucie fliz ze ścian									121.52m2

-  skucie tynku pod flizami								  53.19m2

-  wykucie kratek wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

14 x 21 ,    szt 9  , 20x25  10 szt							       19szt

-  rozbiórka posadzki z płytek PCV							  17.20m2

-   j.w. lecz płytek terrakota wraz z wylewką					124.43m2

-  j.w. lecz podłoży betonowych gr.12cm						124.43m2

-  J.w. lecz izolacji termicznej i p.wilgociowej					124.43m2

-  demontaż cokolików drewnianych i desek odbojowych				  62.80m

-  podparcie stropów przy robotach wyburzeniowych				    2 kmpl

-  wykop ręczny pod fundamenty ścianek dział.

54.9mx0.3x0.4									   6.60m3

-  wykonanie fundamentów 54.9mx0.3x0.55					   9.10m3

-  zbrojenie 4ф10 strzemiona ф6							   20kg

-  izolacja pozioma 2xpapa z wkładką z folii 54.9x0.55				   31.00m2

-  ścianki działowe z cegły gr.12 cm							130.00m2

-  ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.30mx45 szt				  58.50m

-  wykucie gniazd w ścianach z cegieł z cegieł dla belek stal.			         8 szt

-  wykonanie podlewki –poduszek betonowych gr.10cm dla

nadproży stal.beton C16/20 zbrojonych siatka z prętówф6co 10cm		     0.79 m3

-  ułożenie przesklepień z kształtowników stal.HEA 140x8.5			   24.70 m

-  wypełnienie(szpałdowanie)belek stal.warstwą styropianu gr.6cm               	   23.69m2

-  osiatkowanie nadproży								     3.60m2

-  wypełnienie siatki nadproży tynkiem cementowym				     3.60m2

-  uzupełnienie otworów w ścianach po obsadzeniu nadproży			    2.30m2

-  uzupełnienie tynków wewn.ścian po rozbiórkach					180.00m2

-  uzupełnienie tynków sufitów							  37.00m2

-  tynk ścianek działowych								260.00m2

-  montaż ślusarki aluminiowej drzwi zewn.2 szt					    6.80m2

-  montaż okien z PCV								  10.85m2

-  montaż parapetów PCV dł.1.20 szer.30 cm					        5 szt

-  montaż sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kart.na konstr.metal.        		  41.76m2

-  podsypka piaskowa gr.10cm 							136.00m2

-  podłoże betonowe gr.10cm								136.00m2

-  izolacja p.wilgociowa z folii PCV gr.0.3mm					136.00m2

-  izolacja termiczna warstwa styropianu gr.10cm					136.00m2

-  wylewka cementowa zbrojona matami

gr.4 cm							     			  32.50m2

gr.5 cm										103.50m2

-  wylewka samopoziomująca gr.03-0.5mm						116.00m2

-  posadzka z wykładziny termozgrzewalnej wraz z cokolikiem			116.00m2

-  posadzka z płytek terakota  antypoślizgowych					  32.50m2

-  gładź gipsowa na ścianach								440.00m2

-  gładź gipsowa na sufitach								116.00m2

-  malowanie farbą emulsyjną zmywalną (atest PZH)				556.00m2

-  lakierowanie ścian do wys.2.0m f.bezbarwną					290.00m2

-  docieplenie ścian po zamurowaniach warstwą

styropianu gr.12 cm									  13.00m2

-  tynk cienkowarstwowy akrylowy 							  13.00m2

-  oczyszczenie i malowanie f.akrylową elewacji					236.00m2

-  remont pokrycia stropodachu –uzupełnienie pokrycia warstwą

papy podkładowej i  nawierzchniowej gr.5.2mm					288.00m2

-  montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej

zer.35 cm      1.35x5 szt								   6.75m2

-  obróbki blacharskie murów i kominów wentylacyjnych murowanych		31.50m2

-  wymiana przewodów wentylacji grawitacyjnej kominów

na przewody z blachy stal.nierdzewnej  dł.1.0m					  14 szt

-  wywóz gruzu 									  40.00m3

-  korytowanie pod podjazd i schody zewn gr.15cm					 10.00m2

-  wykop pod ściany fund.podjazdu i schodów					  2.00m3

-  ławy fundamentowe pod ścianki podjazdu                                                              1.50m3

-  ława betonowa pod obrzeża							   0.30 m3

-  obrzeża betonowe									   6.00m

-  podbudowa z klińca 16-32mm   gr.12 cm						 10.00m2

-  j.w. lecz kliniec 1.0-16 mm   gr.4 cm						 10.00m2

-  podsypka piaskowa gr.5 cm							 10.00m2

-  nawierzchnia z kostki brukowej gr.6 cm kolor					 10.00m2

-  cokolik z cegły klinkierowej 							  6.20m

-  montaż pochwytu przy ścianie 							  4.00m

-  montaż balustrady  wraz z pochwytem 						  8.00m

2) Instalacje:

a) C.O.

-  demontaż grzejników płytowych oraz rurowych

wraz ze wspornikami								14 kpl

-  demontaż rur stalowych przewodowych					86.00m

-  montaż rurociągów przewodowych PE

Ф25 										42.00m

Ф20										15,00m

Ф16								          	         112.00m

-  montaż grzejników płytowych wraz rurami

przyłącznymi i zaworami termostatycznymi  wg proj.				16 kpl

b)Instalacja kanalizacji sanitarnej

-  demontaż umywalek , zlewu wraz z podejściami				  6 kpl

-  demontaż przewodów żeliwnych fi 160					 	17.00m

-   j.w. fi 110									24.00m

-  poziomy kanalizacji  sanitarnej – rury PCV fi160mm				39.00m

-  j.w. lecz ф110								18.00m

-  j.w. lecz fi 50									12.00m

-  montaż umywalek wraz z podejściami						 9 szt

-  montaż zlewu jednokomorowego						1 szt

-  montaż zlewu jednokomorowego z ociekaczem				1 szt

-  montaż muszli ustępowej							2 szt

-  montaż umywalki dla niepełnosprawnych					1 szt

-  zawór ze złączką								2 szt

-  wpust podłogowy								4 szt

c) Instalacja wodociągowa

-  demontaż przewodów	 fi 32							4.00m

-   j.w. fi 20,25									42.00m

-demontaż baterii umywalkowej,zlewozmywakowej				  6 szt

- demontaz podejścia do muszli							  2 szt

- montaż przewodów  z rur warstwowych polietylenowych

woda zimna      woda  ciepła       cyrkulacja

dn 16                      16.50m            23.00m          34.00m

dn20                       21.00m            20.50                 -

dn25                       14.00m            10.50                 -

dn32                        9.50                   -                     -

- izolacja termiczna rurociagów otuliną gr.13mm	  j.w.

d) Zakres rzeczowy materiałów podstawowych – instalacja elektryczna.

Montaż

- Oprawa LUG Medica 2 szt. 15

- Oprawa LUG Medica 2 aw szt. 5

- Oprawa LUG Triada 2*60 szt. 2

- Oprawa LUG Modena 300 szt. 2

- prawa LUG Medica 1 szt. 3

- Oprawa LUG Medica 1 aw szt. 1

- Oprawa Lug Multimega 9W szt. 1

- Oprawa LUG Ambra led szt.15

- Przewód YDY m 827

- Przewód teleinformatyczny 6 kat m 139

- Wyłącznik p/t szt. 6

- Przełącznik p/t szt. 8

- Schodowy p/t szt. 8

- Puszko fi 60 p/t szt. 106

- Puszki fi 80 p/t szt. 51

- Drabinka kablowa m 29

- Gniazda wtykowe 230V p/t szt. 83

- Gniazda wtykowe 230V hermetyczne w/t szt.3

- Gniazda RJ 45 kat 6 szt. 31

- Wentylatorek szt. 4

- Złącze kablowe

- XL3 400 Rozdz. metal IP55 W. 400 szt. 1

- Wsp. TH 35 24M bez zaczepów szt. 1

- Zest. montaż. 60MM SPX 000-00 szt. 1

- Bębenek zamka + 2 KL. NR 405 szt. 1

- Osłona izolacyjna pełna W. 100 szt. 1

- Osłona izolacyjna pełna W. 150 szt. 1

- Przewód ekwipotencjalny szt. 1

- Rozł. bezp. NH SPX 000 125 A 60 mm szt. 1

- Wspor. izol. SYS. SZYN ZB. 60 mm szt. 2

- Rozdzielnia RA

- Zamek do drzwiczek EKINOXE 1 x 8 szt.1

- Osłonka 5 MOD. biała szt. 3

- Wył. S301 TX3 6000A B16 1P szt. 18

- Wył. S303 TX3 6000A B6 3P szt. 1

- Wył. S301 TX3 6000A C13 1P szt. 2

- Wył. S304 TX3 6000A C25 4P szt. 1

- Wył. S304 TX3 6000A C32 4P szt. 1

- Rozł. izol. FR304 63A 4P szt. 1

- P302 TX3 25A 30MA 2P AC szt. 1

- P304 TX3 40A 30MA 4P AC szt. 1

- Ogranicznik przep. T1+T2 8/50 4P szt.1

- Lampka potrójna LED 3 KOL. 230/400V szt.1

- Rozdz. wnęk. EKINOXE TX 4 x 18 TRANSP. szt.1

- Wyłącznik p. poż.

- Pasek zaślepek 24M szt.1

- XL3 400 Rozdz. metal W. 750 szt. 1

- Wsp. TH 35 Alu. + zaczepy 24M REGUL. szt. 1

- Podst. mont. DPX-IS 250 PION. szt. 1

- Osłona izolacyjna 24M W. 150 szt. 1

- Osłona izolacyjna DPX 125-240 ER PION. szt. 1

- Osłona izolacyjna pełna W. 100 szt. 1

- Osłona izolacyjna pełna W. 150 szt. 1

- Wyzw. wzrost. DPX 230V AC/DC szt. 1

- Rozł. DPX-IS 250 4P 100 A FRONT. WYZ. szt. 1

- IDS_NN Szukacz fazy szt. 1

- Rozdzielnia RG

- Zamek do drzwiczek EKINOXE 1 x 8 szt. 1

- Osłonka 5 MOD. BIAŁA szt. 1

- Wył. S301 TX3 6000A B16 1P szt. 9

- Wył. S303 TX3 6000A B6 3P szt. 1

- Wył. S301 TX3 6000A C10 1P szt. 15

- Wył. S304 TX3 6000A C25 4P szt. 2

- Wył. S304 TX3 6000A D20 4P szt. 1

- Rozł. izol. FR304 63A 4P szt. 1

- P304 TX3 25A 30MA 4P AC szt. 1

- P304 TX3 40A 30MA 4P AC szt. 2

- Ogranicznik przep. T2 20KA 4P szt. 2

- Lampka potrójna LED 3 KOL. 230/400V szt. 1

- Rozdz. wnęk. EKINOXE TX 4 x 18 TRANSP. szt. 1

Demontaże

1. Oprawa plafonier szt. 1

2. Oprawa porcelanowa na suficie szt. 19

3. Gniazda 230V p/t szt. 5

4. Wyłącznik p/t szt. 4

5. Oprawa porcelanowa na ścianie szt. 2

6. Puszka ɸ 80 p/t szt. 23

7. Wyłącznik pakietowy 3F szt. 3

8. Oprawa plafonier na suficie szt. 11

9. Wyłącznik świecznikowy p/t szt. 2

10. Wyłącznik schodowy szt. 2

11. Wyłącznik hermetyczny w/t szt. 2

12. Gniazdo 3F 16A szt. 1

13. Gniazdo 3F 32A szt. 1

14. Gniazdo 230V hermetyczne 2*(2*10A/Z) w/t szt. 2

15. Gniazdo 24V żeliwne w/t szt. 1

16. Oprawa awaryjna n/t szt. 1

17. Korytka PCV 4 cm m. 7

18. Rura PCV ɸ 22 n/t m. 26

19. Puszka hermetyczna n/t szt. 5

20. Transformator dzwonkowy szt. .1

21. Oprawa

7.Opis wymagań zamawiającego.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji w celu zapoznania się wykonawcy z zakresem robót i dokonania pomiarów we własnym zakresie.

- Wykonania robot pod nadzorem osób uprawnionych oraz ścisłej współpracy z

Zamawiającym.

3.	Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Wykonania robót zgodnie z odpowiednimi przepisami w sposób bezpieczny.