ZAŁĄCZNIK nr:1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy meblowej (na wymiar) pomieszczenia rejestracji.

- Zabudowa pomieszczenia obejmuje wykonanie szaf na kartoteki (historie choroby) w pomieszczeniu rejestracji. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w taki sposób zaplanował rozmieszczenie szaf , aby maksymalnie wykorzystać powierzchnie pomieszczenia oraz pojemność szaf.

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- dokonania szczegółowych pomiarów we własnym zakresie,

- wykonania wizualizacji komputerowej zabudowy pomieszczenia,

- wykonania zabudowy,

- dostarczenia i zamontowania w pomieszczeniu rejestracji.

  - Szafy muszą być wykonane :

- z płyty meblowej o grubości ok. 20 mm, półki o grubości ok. 30 mm, głębokość szafy 30 cm, rozstaw między półkami 22 cm.

- szafy zamykane żaluzją w ruchu pionowym zamykaną na klucz,

- plecy szaf wykonane z podwójnej płyty malowanej na biało (tunel umożliwiający swobodne otwieranie żaluzji).

4.	Zabudowa meblowa obejmuje pomieszczenie o powierzchni 23,9 m² i wysokości 2,90 m

5.	W załączeniu przedkładamy rysunek techniczny pomieszczenia przeznaczonego do zabudowy. W pomieszczeniu tym znajdują się 2 lady recepcyjne oraz 2 biurka, które należy uwzględnić przy wykonaniu wizualizacji.

6.	Zamawiający wymaga kolorystycznego dostosowania zabudowy meblowej do istniejących mebli.

7. Termin wykonania wizualizacji do 5 dni od dnia zawarcia umowy.

8. Termin wykonania zabudowy do 30 dni od dnia zawarcia umowy.