Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 CPV: 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty

| Lp. | Nazwa asortymentu – opis | J.m | Ilość szt | Cena jedn.netto netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w PLN | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręty do kości – korowe, stalowe, samogwintujące, gwint pełny ø 4,5mm z główką sześciokątną ø 3,5mm / ø 8,0mm L 12mm ÷ 74mm | szt | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkręty do kości – gąbczaste, samogwintujące stalowe, ø 4,5mm z główką sześciokątną ø 2,5mm / ø 6,0mm L 25mm ÷ 100mm dł .gwintu od 12÷ 50 mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręty do kości –kostkowe( gąbczaste), stalowe, samogwintujące - trokar ø 4,5mm z główką sześciokątną ø 3,5mm / ø 8,0mm L 20mm ÷ 65mm | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręt do kości gąbczasty, samogwintujący, stalowy- ø 6,5mm z główką sześciokątną ø 3,5/ø 8,0mm L 50mm ÷ 100mm dł. gwintu 32 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręty do kości kaniulowane samogwintujące stalowe ø 7,0 mm z główką sześciokątną 5,0/9,5 mm, długość od 30 -120 mm, długość gwintu przy śrubie od 60-120 = 32 mm | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podkładka ø 7,0 x 16 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podkładka ø 4,5 x 10 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka prosta wąska, stalowa – szer.10,2mm;grubość -2,5mm na wkręty ø 4,5mm 4 –otworowa; 5-otworowa; 6- otworowa | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Gwóźdź krętarzowy tytanowy, kaniulowany α 130o L 240mm ø 10mm ÷ 12 mm | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9a | Śruba kompresyjna M 8 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9b | Śruba zespalająca tytanowa, kaniulowana 11mm/ Ø 27mm,L 80mm ÷ 115mm | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9c | Śruba zaślepiająca kaniulowana M 12 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9d | Śruba zaślepiająca kaniulowana do śruby zespalającej | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Gwóźdź krętarzowy tytanowy, kaniulowany lewy i prawy α 130o L 360mm )( długość) ø 11mm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dynamiczny stabilizator biodrowy –stalowy PŁYTKA USTALAJĄCA DSB z ograniczonym kontaktem α 1300 L 100/25mm ÷196/25mm; odpowiednio 4÷10 otworów | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dynamiczny stabilizator kłykciowy –stalowy – PŁYTKA USTALAJĄCA DSK z ograniczonym kontaktem α 950 L 102/25mm ÷ 214/25mm; odpowiednio 5÷12 otworów | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12a | Śruba zespalająca kaniulowana ø12,5mm /dł.gwintu27mm L 50 mm ÷ 120 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12b | Śruba kompresyjna | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, uniwersalny stalowyL 240mm ÷ 520 mm ze skokiem co 20mm; Ø8mm ÷12 mm W części dalszej posiadający min.4 otwory w 2 płaszczyznach; w części bliższej min.6otworów | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13a | Śruba zaślepiająca kaniulowana/ kompresyjna | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, kaniulowany – stalowy L 200 mm ÷ 330 mm ze skokiem co 20 mm Ø7mm ÷ 9 mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14a | Kaniulowane śruby zaślepiające | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany – stalowy z kompresją L 240 mm ÷ 390 mm ze skokiem co 15 mm Ø8mm ÷ 11 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15a | Śruba zaślepiająca / śruba kompresyjna | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wkręty blokujące stalowe oraz tytanowe z pełnym gwintem Ø4,5 mm L 24mm ÷110 mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Gwoździe Endera -stalowe, gładkie Ø 4,0 mm L 270 mm ÷ 470 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Groty Steinmana -jeden koniec czterokątny Ø 4,0mm L 250-300 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Gwoździe Kirschnera Ø 1,5 mm ÷ 2,0 mm L 150 mm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Gwoździe Kirschnera Ø 1,5 mm ÷ 2,0 mm L 210 mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Gwoździe Kirschnera Ø 1,5 mm ÷ 2,0 mm L 310 mm | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Płytka kształtowa tytanowa, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej, lewa i prawa; W części trzonowej 4÷8 par otworów ; w części nasadowej 9 otworów; posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera Ø 2,0 mm ; płytka i wkręty w tej samej barwie | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22a | Wkręt korowy blokowany, tytanowy Ø3,5 mm L 16mm÷ 85mm ; gniazdo sześciokątne | szt | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 22b | Wkręt korowy tytanowy Ø3,5 mm L 14 mm ÷ 85mm ; gniazdo sześciokątne | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Płytka kształtowa tytanowa, wąska blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej, lewa i prawa; W części trzonowej 5÷8 par otworów ; w części trzonowej nasadowej | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Płytka kształtowa tytanowa, blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, wąska i szeroka, lewa i prawa; W części trzonowej 3÷5 par otworów ; w części nasadowej 5 lub 7 otworów blokowanych; posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera Ø 1,0 mm ; płytka i wkręty w tej samej barwie | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24a | Wkręt blokowany, samogwintujący Ø 2,4 mm L 6 mm÷ 40 mm ; gniazdo sześciokątne | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24b | Wkręt korowy, samogwintujący Ø2,7 mm L 6 mm÷ 40 mm ; gniazdo sześciokątne | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Płytka L kształtowa, L ukośna blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa, wersja lewa/prawa; W części trzonowej 2-4 par rozdzielnych otworów ; blokowany i kompresyjny | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Płytka tytanowa prosta kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa w części trzonowej 3-4 par rozdzielnych otworów blokowany i kompresyjny | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Płytka ramienna dalsza przyśrodkowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Płytka ramienna dalsza grzbietowo-boczna | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Wkręt blokowany do płytki ramiennej | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Wkręt korowy do płytki ramiennej | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Płytka dystansowa klinowa, tytanowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej; posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera Ø 2 mm, 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu; na stronie bocznej przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5 :17,5 mm Płytka i wkręty w tej samej barwie | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31a | Wkręt korowy Ø 4,5mm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 31b | Wkręt blokowany Ø 5 mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 31c | Wkręt blokowany gąbczasty, samogwintujący Ø 6,5 mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Płytka dystansowa klinowa T, tytanowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości udowej; posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera Ø 2 mm, w części trzonowej 3 otwory blokowane i 4 kompresyjne; w części nasadowej 3 otwory blokowane; na stronie bocznej przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5 :17,5 mm Płytka i wkręty w tej samej barwie | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Płytka T ukośna 4 otworowa, kształtowa blokowana z kompletem wkrętów /3 rozmiary długościowe. Grubość płyty 1,8mm. Wersja prawa/lewa. Otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Płytka kształtowa blokowana 4 - otworowa, kształtu X z kompletem wkrętów do zespoleń kości stopy o długości w zakresie 23-35mm. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Opaska zaciskowa na udo 85 x 14 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Gwoździe Rusha Ø 4,8 L: 180-do 360 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Gwoździe Rusha Ø 6,4 L: 260-do 360 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Drut stalowy Ø 1,5 – 2,0mm L 5 m | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kleszcze do gięcia drutu | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Kleszcze do cięcia drutu | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Kleszcze do gięcia drutu z regulowanym zaciskiem L 200 mm | sz | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Odgryzacz Stille Luer L 220mm prosty | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Młotek 550g / 40 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Podważka Hohman 17 mm /240 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Podważka Hohman 17 mm /240 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Piłki Olivecrona 400 mm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Łyżka kostna L 240 mm owalna (szer.11- 13 mm) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Dłuto proste 10 mm L 180 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Dłuto proste 25 mm L 200 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Śruba HERBERTA | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego – kość piszczelowa Ø 5 mm L 120 – 150 mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego – kość przedramienia Ø 4 mm L 80 – 120 mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający na okres obowiązywania umowy wymaga do:

Poz.od 22-30 –nieodpłatnie użyczenia instrumentariów do zakładania płytek po telefonicznym uzgodnieniu terminów.

Poz. od 31-34 -nieodpłatnie użyczenia instrumentarium do osteotomii  klinowej i zespolenia kości stopy po telefonicznym uzgodnieniu terminów.

/

|  | Użyczenie instrumentarium do zakładania gwoździ i płytek |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa dzierżawionego sprzętu | Jednostka miary | Ilość | Nr. katalogowy |
| 1 | Instrumentarium do gwoździ śródszpikowych udowych: rekonstrukcyjnych i kompresyjnych | Kpl | 1 |  |
| 2 | Instrumentarium do gwoździ śródszpikowych piszczelowych | Kpl | 1 |  |
| 3 | Instrumentarium do gwoździ śródszpikowych ramiennych | Kpl | 1 |  |
| 4 | Instrumentarium do gwoździ kretarzowych | Kpl | 1 |  |
| 5 | Instrumentarium do gwoździ Endera | Kpl | 1 |  |
| 6 | Instrumentarium DSB/DSK –dynamiczny stabilizator biodrowy/ kłykciowy | Kpl | 1 |  |

……………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 2 Oprzyrządowanie do artroskopu

Kod CPV: 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne

Zamawiający posiada artroskop typ FCC 1DQ9R -5400; napęd SYSTEM  5  oraz ładowarkę do napędów firmy STRYKER

| Lp | Nazwa produktu | Jedn miary | ilość | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość Netto w PLN | Podatek VAT | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrze Resektor Ø 5 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrze Agresiv- plus Ø 5 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator do napędu System 5- niesterylny | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaseta z drenami do pompy irygacyjnej FLOSTEADY | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Uchwyt do drutów Kirschnera do napedu System 5 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Końcówka Jakobs do napedu System 5 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Haczyk jednoelementowy 3-5 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

…………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/