Załącznik nr:1

Zadanie nr: 6

APARATY DO OZNACZEŃ HEMATOLOGICZNYCH

# Parametry graniczne dla automatycznych analizatorów hematologicznych.

1.Analizator hematologiczny – z różnicowaniem krwinek białych na 3 populacje ( 3 DIFF) –aparat nie starszy niż z 2017 r. – szt 1

Producent………………………………………..

Urządzenie typ …………………………………

Wartość aparatu ………………………………..

| Lp | Określenie parametrów wymaganych | Warunki graniczne | TAK / NIE lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator wyposażony w podajnik na min 50 próbek wraz z mieszalnikiem oraz czytnikiem kodów kreskowych, pozwalający na dostosowanie do różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi | TAK |  |
| 2 | Automatyczny analizator z min. 18 parametrów morfologii krwi z rozdziałem leukocytów na 3 populacje oraz wydruk 3 histogramów WBC,RBC,PLT. | TAK |  |
| 3 | Minimalna wydajność analiz w ciągu godziny. | 80 |  |
| 4 | Automatyczne różnicowanie krwinek białych na min 3 grupy: limfocyty, granulocyty i komórki pośrednie. | TAK |  |
| 5 | Możliwość określania P-LCR - tzw. „dużych płytek” | TAK |  |
| 6 | Wynik hematokrytu jako parametr oznaczony, uzyskany w wyniku pomiaru | TAK |  |
| 7 | Możliwość alternatywnej oceny szerokości rozkładu erytrocytów jako RDW-SD albo RDW-CV | TAK |  |
| 8 | Możliwość uzupełniania probówek bez przerywania cyklu pomiarowego | TAK |  |
| 9 | Możliwość nadawania indywidualnych numerów dla badanych próbek | TAK |  |
| 10 | Automatyczne czyszczenie końcówki pobierającej krew | TAK |  |
| 11 | Aparat wykorzystujący odczynniki bezcjankowe | TAK |  |
| 12 | Automatyczne czyszczenie i konserwacja aparatu poprzez podstawienie odpowiedniego odczynnika | TAK |  |
| 13 | Analizator z wbudowaną drukarką | TAK |  |
| 14 | Złącze RS 232 umożliwiające współpracę z komputerem | TAK |  |
| 15 | Wymagania dodatkowe: Podłączenie urządzeń do systemu informatycznego Zamawiającego, Zamawiający posiada system INFO Media firmy ABG S.A. | TAK |  |
| 16 | Deklaracja zgodności | TAK | dołączyć do oferty |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK | dostarczyć wraz z aparatem |

2.Analizator hematologiczny – z różnicowaniem krwinek białych na 5 populacji (5 DIFF)- aparat nie starszy niż z 2012 r- szt 1

Producent………………………………………..

Urządzenie typ …………………………………

Wartość aparatu ………………………………..

| Lp | Określenie parametrów wymaganych | Warunki graniczne | TAK / NIE lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator z czytnikiem kodów kreskowych, pozwalający na dostosowanie do różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi | TAK |  |
| 2 | Automatyczny analizator z min. 24 parametry morfologii krwi z rozdziałem leukocytów na 5 populacje | TAK |  |
| 3 | Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 20 µl | TAK |  |
| 4 | Możliwość oznaczania w trybie kapilarnym (ze wstępnym rozcieńczaniem) w tybie CBC+ 5DIFF | TAK |  |
| 5 | Minimalna wydajność analiz w ciągu godziny. | 60 |  |
| 6 | Automatyczne różnicowanie krwinek białych na 5 populacji z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej w oparciu o laser półprzewodnikowy | TAK |  |
| 7 | Pomiar hemoglobiny niezależnie od WBC ( w osobnym torze pomiarowym gwarantującym brak interferencji ze strony krwinek białych) | TAK |  |
| 8 | Liniowość dla próbki pierwotnej do 400 000 µl RBC 1,0-7,00 M/ul HGB 2,5-24,0 g/dl PLT 5 ml//µl | TAK |  |
| 9 | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+DIFF) | TAK |  |
| 10 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach | TAK |  |
| 11 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacją o stopniu zaawansowania patologii | TAK |  |
| 12 | Dla wszystkich parametrów jeden rodzaj krwi kontrolnej, parametry wczytywane za pomocą kodu ewentualnie z dyskietki lub płytki CD | TAK |  |
| 13 | Aparat wykorzystujący odczynniki bezcjankowe | TAK |  |
| 14 | Oszczędność odczynników w trybie CBC | TAK |  |
| 15 | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
| 16 | Oprogramowanie obejmujące: - system kontroli jakości (min. 20 zbiorów 300 punktowych wg. systemu Levey-Jeninnngsa) - pamięć na min. 10 000 wyników próbek pacjent ow wraz z grafiką I danymi demograficznymi pacjentów - dowolność konfiguracji wydruku wyników w zależności od potrzeb laboratorium - system zarządzania odczynnikami z możliwością sprawdzania poziomu odczynników w dowolnym czasie | TAK |  |
| 17 | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie: Aparat wyposażony w mikroskop: obiektyw:20;40;100, Okular 5x; 10x Zewnętrzna drukarka umożliwiająca wydruk wyników wraz z histogramami, Złącze RS 232 umożliwiające współpracę z komputerem Komputery zewnętrzne zapewniające komunikację z siecią informatyczną Sumator | TAK |  |
| 19 | Wymagania dodatkowe: Podłączenie urządzeń do systemu informatycznego Zamawiającego, Zamawiający posiada system INFO Media firmy ABG S.A. | TAK |  |
| 20 | Deklaracja zgodności | TAK | dołączyć do oferty |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK | dostarczyć wraz z aparatem |

# Uwaga:

1/ Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty

2/ Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne producenta umożliwiające identyfikację  parametrów technicznych urządzeń.

...................................................

/podpis i pieczęć oferenta/