Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 Implanty ortopedyczne

Kod CPV:33183100-7

| Lp. | Nazwa asortymentu – opis | J.m | Ilość kpl/szt | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w PLN | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza z głową bi- polarną - skład 1 kompletu *trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina w 7 – off-setach (30 mm, 33 mm, 35,5 mm, 37,5 mm, 44 mm, 50 mm, 56 mm) i w 22 rozmiarach * głowa bi- polarna w rozmiarach 44 – 72 mm średnicy zewnętrznej , średnica wewnętrzna 28 mm . Głowa wewnętrzna blokowana jednoelementowym pozytywnym systemem blokującym; konstrukcja zapewniająca samośrodkowanie obu elementów optymalne przenoszenie obciążeń *Głowa metalowa w trzech rozmiarach długości szyjki * korek polietylenowy do kanału szpikowego o średnicy od 8 mm do 20 mm | kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Systemem do próżniowego mieszania cementu kostnego, mieszalnik z długim aplikatorem do podciśnieniowego mieszania i podawania cementu do kości udowej. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.Endoproteza cementowa – skład 1 kompletu: Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina w 6 off- setach ( 30 mm, 33 mm, 35.5 mm, 37.5 mm, 44 mm, 50 mm) i w 20 rozmiarach Panewka polietylenowa z okapem w wersji niska i wysoka lub panewka polietylenowa z okapem oraz z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu w rozmiarach 44 – 60 mm Głowa metalowa w trzech rozmiarach długości długości szyjki Korek polietylenowy do kanału szpikowego o średnicy od 8mm ÷ 20m Cement kostny - a/ 40g z antybiotykiem | kpl | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Implanty do złamań okołoprotezowych: a/ Linki o średnicy 1,6 mm oraz 2,0 mm i długości min.500 mm z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem b/ Płyty kompresyjne 5,7,9,11, otworowe z nacięciami do linek odpowiednio 8,10,12 nacięć o długościach 100mm, 110 mm, 120 mm, 130 mm, c/ Zaciski do linek o średnicy 1,6 mm lub 2,0 mm | szt szt szt | 4 2 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Endoproteza bezcementowa z głową metalową - skład 1 kompletu •Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroxyapapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100 mm do 145 mm, minimum 8 rozmiarów dla każdej strony •Głowa metalowa Co Cr o średnicy 22 mm, 28 mm, 32 mm w minimum trzech rozmiarach szyjki •Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z minimum 5- tworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 mm do 74 mm. •Wkład polietylenowy z polietylenu najnowszej generacji w rozmiarach średnicy wewnętrznej 22 mm, 28 mm, 32 mm symetryczny lub asymetryczny z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6 mm lateralizacji oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. •Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroxyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z minimum 4-otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 mm do 70 mm. Wkładka polietylenowa z okapem. • Śruby-srednica zewnętrzna od 42 mm do 70 mm • Szpilki | kpl szt szt | 20 20 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.Endoproteza rewizyjna bezcementowa, w składzie 1 kompletu • Udowy modularny trzpień bezcementowy, tytanowy w kształcie konikalnym prosty lub zagięty w trzech długościach 155mm, 195mm lub 235mm (zagięty) oraz element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroxyapatytem w czterech długościach oraz czterech offsetach lateralnych, konus V40, z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Elemanty łączone ze sobą za pomocą śruby. • Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm w minimum trzech rozmiarach szyjki • Panewka bezcementowa typu press- fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z minimum 5- otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 mm do 74 mm. • Wkład polietylenowy z polietylenu najnowszej generacji w rozmiarach średnicy wewnętrznej 22 mm, 28 mm, 32 mm symetryczny lub asymetryczny z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6 mm lateralizacji oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. • Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroxyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z minimum 4- otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 mm do 70 mm. Wkładka polietylenowa z okapem. 2.Śruby-srednica zewnętrzna od 42 do 70 mm 3.Szpilki | Kpl szt szt. | 1 20 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający na okres obowiązywania umowy wymaga użyczenia kompletu napędów –wiertaki i piły oscylacyjnej.

Zamawiający na okres obowiązywania umowy wymaga użyczenia instrumentów i  ich przeglądów (po telefonicznym uzgodnieniu terminu.)

……………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 2 Oprzyrządowanie do artroskopu

Kod CPV: 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne

Zamawiający posiada artroskop typ FCC 1DQ9R -5400; napęd SYSTEM  5  oraz ładowarkę do napędów firmy STRYKER

| Lp | Nazwa produktu | Jedn miary | ilość | Cena jedn. netto | VAT w% | VAT w PLN | Wartość Netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrze Agresiv- plus Ø 5 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrze Resektor Ø 5 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator niesterylne do wiertarki System 5 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaseta z drenami do pompy irygacyjnej FLOSTEADY | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Uchwyty do drutów Kirschnera na napędu System | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Końcówka Jakobs do napedu System 5 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Haczyk jednoelementowy 3-5 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |

…………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 3 Implanty ortopedyczne

Kod CPV:33183100-7

| Lp | Nazwa produktu | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT w% | VAT w PLN | Wartość Netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant typu ToggleLoc/ ZipLoop – mocowanie udowe, Implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa, połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W komplecie nić prowadząca implant. | kpl | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba biowchłanialna średnica 7-9 mm, długość 20-30 mm, kaniulowana, gwint na całej długości. Mocowanie udowe lub piszczelowe. | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający wymaga  wypożyczania  do zabiegów operacyjnych Instrumentarium do plastyki więzadeł (po telefonicznym uzgodnieniu terminu.)

…………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 4 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty.

Kod CPV: 33141770-8

| Lp | Nazwa produktu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | VAT W PLN | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień bezcementowy prosty ( nie anatomiczny ) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w rozmiarach 6,25mm; 7,5mm; 8,75mm; 10mm; 11,25mm; 12,5mm; 13,75mm; 15mm; 17,5mm; 20mm mierzonych w najszerszym miejscu, konus 12/14; dodatkowo dostępność trzpienia lateralizowanego ( offest ) | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od 46 do 68 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym offsetem. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa o średnicy 28,32,36 mm wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w czterech długościach szyjki . | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby panewkowe | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ostrze do piły oscylacyjnej | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający na okres obowiązywania umowy wymaga użyczenia instrumentów i ich przegladów po telefonicznym uzgodnieniu terminu.)

…………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/