Załącznik Nr 1

Zadanie 1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu zabezpieczeń sieciowych firewall typu UTM oraz Systemu centralnego logowania, raportowania i korelacji logów w celu wyposażenia serwerowni Zamawiającego.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne produktów lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza produkty lub rozwiązania równoważne opisywanym , tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego,

Parametry techniczne wymagania minimalne.

| Lp. | Nazwa elementu | Minimalne parametry wymagane | Parametry oferowane wpisać TAK/NIE lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systemu zabezpieczeń sieciowych firewall typu UTM | Urządzenie fabrycznie nowe, Nie dopuszcza się urządzeń powystawowych. | Nazwa…………………………………………… Rok produkcji …………….....................………. Producent..………………...........................…… |
| 1.1 | Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do montażu) |  |
| 1.2 | System Firewall musi posiadać możliwość pracy w jednym z trzech trybów | - Routera z funkcją NAT, - Transparentnym - Monitorowania na porcie SPAN. |  |
| 1.3 | System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie | - Firewall. - Ochrony w warstwie aplikacji. - Protokołów routingu dynamicznego. |  |
| 1.4 | Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii | - W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall. - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. - Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. - System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. |  |
| 1.5 | Interfejsy | - System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 18 portami Gigabit Ethernet RJ-45, 4 gniazdami SFP 1 Gbps. - System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. - W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. |  |
| 1.6 | Parametry wydajnościowe | W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 2 mln. jednoczesnych połączeń oraz min. 120 tys. nowych połączeń na sekundę. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 20 Gbps dla pakietów 512 B. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 3,5 Gbps. Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 B, przy zastosowaniu algorytmu AES256 – SHA1: nie mniej niż 6,5 Gbps. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu HTTP - minimum 6 Gbps. Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 2Gbps. |  |
| 1.7 | Funkcje Systemu Bezpieczeństwa | - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. - Kontrola Aplikacji. - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. - Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS. - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. - Kontrola stron WWW. - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP. - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL oraz SSH. - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). - Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. |  |
| 1.8 | Polityki Firewall | - Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. - System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu, Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. - W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. |  |
| 1.9 | Połączenia VPN | - System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. Tworzenie połączeń typu Site-to-site oraz Client-to-Site. Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. - Dla modułów: IPSec VPN oraz SSL VPN – producent musi dostarczać klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem dla min. 50 klientów IPSec i min. 50 SSL VPN. Klient VPN musi umożliwiać weryfikację stanu bezpieczeństwa stacji zdalnej. - Rozwiązanie powinno zapewniać funkcjonalność VTEP (VXLAN Tunnel End Point) |  |
| 1.10 | Routing i obsługa łączy WAN | - W zakresie routingu rozwiązanie musi zapewniać obsługę: Routingu statycznego, Policy Based Routingu, Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. - System umożliwiający obsługę kilku (co najmniej dwóch) łączy WAN z mechanizmami statycznego lub dynamicznego podziału obciążenia oraz monitorowaniem stanu połączeń VAN. |  |
| 1.11 | Zarządzanie pasmem | System Firewall umożliwiający zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. Możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. System umożliwiający zarządzanie pasmem dla wybranych kategorii URL. |  |
| 1.12 | Kontrola Antywirusowa | - Silnik antywirusowy umożliwiający skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - System umożliwiający skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR. - Moduł kontroli antywirusowej współpracujący z dedykowaną, komercyjną platformą (sprzętową lub wirtualną) lub usługą w chmurze typu Sandbox w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń. - System dysponujący sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych |  |
| 1.13 | Ochrona przed atakami | - Ochrona IPS opierająca się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. - Baza sygnatur ataków zawierająca minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.przez Administratora systemu, - System zapewniający wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. - Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies. |  |
| 1.14 | Kontrola aplikacji | Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwiające kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. Baza Kontroli Aplikacji zawierająca minimum 2800 sygnatur aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. Baza zawierająca kategorie aplikacji (szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa) proxy, P2P, Botnet. Definiowanie wyjątków oraz własnych sygnatur przez Administratora systemu |  |
| 1.15 | Kontrola WWW | Moduł kontroli WWW korzystający z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware, phishing, spam, Dynamic DNS, proxy avoidance. Filtr WWW dostarczający kategorii stron zabronionych prawem: Hazard. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. System umożliwiający zdefiniowanie czasu, który użytkownicy sieci mogą spędzać na stronach o określonej kategorii. Możliwość określenia maksymalnej ilości danych, które użytkownik może pobrać ze stron o określonej kategorii. Administrator musi mieć możliwość definiowanie komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania. |  |
| 1.16 | Zarządzanie | Elementy systemu bezpieczeństwa umożliwiające zarządzanie lokalne z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH i umożliwiające współpracę z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. Możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow. System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. System posiadający wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, zbieranie pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. |  |
| 1.17 | Logowanie: | - System umożliwiający logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. - W ramach logowania system zapewni przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. - Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. - Możliwość logowania do serwera SYSLOG. |  |
| 1.18 | Certyfikaty | Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa muszą posiadać następujące certyfikaty: - ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall - ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS - ICSA dla funkcji: SSL VPN, IPSec VPN |  |
| 1.19 | Serwisy i licencje | Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Obejmujące: Kontrolę Aplikacji, IPS, Antywirus, Antyspam, Web Filtering na okres trwania min. 36 miesięcy |  |
| 1.20 | Gwarancja oraz wsparcie | Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres min.36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 8x5. | Parametr oceniany- podać okres gwarancji |
| 1.21 | Przeprowadzenie szkolenia dla 2 osób z zakresu Administrowania oferowanego UTM | Szkolenie musi być przeprowadzone przez autoryzowanie centrum szkoleniowe producenta i zakończone wystawieniem certyfikatu sygnowanego przez producenta urządzeń |  |
| 1.22 | Serwis producenta na terenie Polski |  | Wpisać -podać adres |
| 2 | Systemu centralnego logowania, raportowania i korelacji logów | Urządzenie fabrycznie nowe, Nie dopuszcza się urządzeń powystawowych. Zamawiający dopuszcza sprzęt w postaci komercyjnej platformy działającej w środowisku wirtualnym lub w postaci komercyjnej platformy działającej na bazie linux w środowisku wirtualnym, z możliwością uruchomienia na następujących hypervisorach: VMware ESX/ESXi 5.5/6.0, Citrix XenServer 6.0 + | Nazwa………………………………………………………….. Rok produkcji ……………………. Producent..……………………….. |
| 2.1 | Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do montażu) |  |
| 2.2 | Interfejsy, Dyski | System obsługujący co najmniej [1-4] interfejsy sieciowe oraz wspierać powierzchnię dyskową o min. pojemności 1 TB. |  |
| 2.3 | Parametry wydajnościowe: | System przyjmujący minimum 2 GB logów na dzień. Rozwiązanie umożliwiające kolekcjonowanie logów z co najmniej 1000 systemów. |  |
| 2.4 | Logowanie | Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym. System musi realizować cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu w celu ich długo czasowego składowania. Eksport logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP lub na zewnętrzny zasób sieciowy. System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa. Muszą one obejmować co najmniej: - Listę najczęściej wykrywanych ataków. - Listę najbardziej aktywnych użytkowników. - Listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji. - Listę najczęściej odwiedzanych stron www. - Listę krajów , do których realizowana jest komunikacja. - Listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall. - Informacje o realizowanych połączeniach IPSec. Rozwiązanie posiadające możliwość przesyłania kopii logów z do innych systemów logowania i przetwarzania danych. Musi w tym zakresie zapewniać mechanizmy filtrowania dla wysyłanych logów, co najmniej po typie logów (traffic, zdarzeń ataków, wykrycia malware’u, odwiedzanych stron, wykrytych aplikacji sieciowych). Komunikacja systemów bezpieczeństwa (z których przesyłane są logi) z oferowanym systemem centralnego logowania musi być możliwa z wykorzystaniem co najmniej UDP/514 oraz TCP/514. |  |
| 2.5 | Raportowanie | W zakresie raportowania system zapewnia: - Generowanie raportów co najmniej w formatach: HTML, PDF, CSV. - Predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może modyfikować parametry prezentowania wyników. - Funkcję definiowania własnych raportów. - Możliwość spolszczenia raportów. |  |
| 2.6 | Korelacja Logów | W zakresie korelacji zdarzeń system zapewnia: - Konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP v1/v2c/v3 w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa. - Wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System musi korelować zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii eventów: Malware, Kontroli aplikacji, Email, IPS, Traffic. Systemowe: utracone połączenie vpn, utracone połączenie sieciowe. |  |
| 2.7 | Zarządzanie | System logowania i raportowania zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać dedykowanej konsoli zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów. |  |
| 2.8 | Gwarancja oraz wsparcie | Gwarancja: System objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres min.36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 8x5. |  |
| 2.9 | Przeprowadzenie szkolenia dla 2 osób z zakresu administrowania oferowanego Systemu centralnego logowania, raportowania i korelacji logów | Szkolenie musi być przeprowadzone przez autoryzowanie centrum szkoleniowe producenta i zakończone wystawieniem certyfikatu sygnowanego przez producenta urządzeń |  |
| 3 | Wyposażenie dodatkowe | - |  |
| 3.1 | Kabel – 4 szt | 1G SFP+ to 1G SFP+ min. 2m |  |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

2/ Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy załączyć do oferty materiały informacyjne producenta, folder, prospekt.

FORMULARZ CENOWY SZCZEGÓŁOWY

| Lp | Nazwa urządzenia/typ | Ilość szt/kpl | Cena jed. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System FIREWALL typ UTM …………………………………….. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Systemu centralnego logowania, raportowania i korelacji logów ……………………………………. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Kabel SFP+ ……………………………………. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |

……………………………………..

/podpis i pieczęć Wykonawcy/