Załącznik nr: 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu medycznego typu C (M1/pojazd specjalny -karetka sanitarna) - 1 kpl

2.Ambulans sanitarny musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2016 r.,Dz. U. z 2016 r. poz. 2022), wymagania określone w normie PN EN 1789 +A : 2011 w zakresie: ambulanse drogowe typu C i spełniać normę PN EN 1865 w zakresie niezbędnego wyposażenia ( lub norm równoważnych).

3. Zamawiający wymaga aby oferowany ambulans był fabrycznie nowy nie starszy niż z roku 2017.

4. Oferowany ambulans musi posiadać odpowiednie świadectwo homologacji.

5. Parametry techniczne samochodu bazowego i przedziału medycznego ambulansu drogowego typu „C" z zabudową części medycznej

Marka i model: (zgodnie ze świadectwem homologacji pojazdu skompletowanego) - podać ……………………………………………………………………

Rok produkcji ……………………………………………….(nie starszy niż 2017 rok).

Producent ……………………………………………………

Kraj pochodzenia: pojazd bazowy: …………………………………………, zabudowa: ………………………………..………………………………………

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Wymagane parametry | Warunek wymagany | Wpisać parametry oferowane lub TAK/NIE lub opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NADWOZIE | - |  | - |
|  | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony | TAK |  | bez oceny |
|  | Przystosowany do przewozu min. 5osób (w tym 4 osoby personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej +1 osoba w pozycji leżącej na noszach ) | TAK |  | bez oceny |
|  | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki , wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi). Kąt otwarcia drzwi min. 270 stopni | TAK |  | bez oceny |
|  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą będącą jednocześnie wyjściem bezpieczeństwa, oraz stopniem zewnętrznym mechanicznie wysuwanym /z sygnalizacją wsunięcia stopnia w kabinie kierowcy | TAK |  | bez oceny |
|  | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze | TAK |  | bez oceny |
|  | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny | TAK |  | bez oceny |
|  | Zewnętrzny schowek (tj. odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej oraz materaca próżniowego, wszystko odpowiednio zabezpieczone przed przemieszczaniem się podczas jazdy | TAK |  | bez oceny |
|  | Kolor nadwozia biały zgodnie z PN EN 1789 lub równoważnej | TAK |  | bez oceny |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem (dwa kluczyki z pilotem) | TAK |  | bez oceny |
|  | Autoalarm | TAK |  | bez oceny |
|  | Immobilizer | TAK |  | bez oceny |
|  | Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK |  | bez oceny |
|  | Izolacja termiczna i akustyczna ścian | TAK |  | bez oceny |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 litrów | TAK |  | bez oceny |
|  | Fotel kierowcy regulowany w min w 2 płaszczyznach | TAK |  | bez oceny |
|  | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy | TAK |  | bez oceny |
|  | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne | TAK |  | bez oceny |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z normą PNEN 1789, wyposażona w panel sterujący: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych | TAK |  | bez oceny |
|  | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki | TAK |  | bez oceny |
|  | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | TAK |  | bez oceny |
| 2 | SILNIK I NAPĘD | - |  |  |
|  | Silnik diesel wyposażony w turbosprężarkę (turbodiesel) min. 2500 cm³ | (podać pojemność w cm³) |  | bez oceny |
|  | Silnik spełniający wymagania aktualnej normy emisji spalin pozwalające na rejestrację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Euro 6, Euro VI lub równoważne). | TAK |  | bez oceny |
|  | Moc silnika min.170 KM | podać moc w KM |  | parametry oceniane za każde 5 kM więcej - 10 pkt |
|  | Rodzaj paliwa - olej napędowy | TAK |  | bez oceny |
|  | Skrzynia biegów manualna synchronizowana -7 biegów w tym wsteczny | TAK |  | bez oceny |
|  | Napęd na koła przednie i tylne zapewniające możliwość używania w każdych warunkach pogodowych oraz na drogach o różnych nawierzchniach jak również w terenie górskim | TAK opisać |  | bez oceny |
|  | System zapobiegający poślizgowi kół napędowych np. ASR (lub równoważny) oraz system wspomagania ruszania pod górę, | TAK |  | bez oceny |
| 3 | UKŁAD HAMULCOWY | - |  | bez oceny |
|  | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania | TAK |  | bez oceny |
|  | Wspomaganie układu hamulcowego | TAK |  | bez oceny |
|  | System wspomagania nagłego hamowania | TAK |  | bez oceny |
|  | System rozdziału siły hamowania | TAK |  | bez oceny |
|  | Wzmocniony układ hamulcowy obu osi | TAK |  | bez oceny |
|  | System wspomagania ruszania pod górę | opisać |  | parametr oceniany Tak -10 pkt Nie -0 pkt |
| 4 | UKŁAD KIEROWNICZY | - |  | bez oceny |
| 4.1. | Ze wspomaganiem | TAK |  | bez oceny |
| 4.2. | Regulowana kolumna kierownicy | TAK |  | bez oceny |
| 5 | ZAWIESZENIE | - |  | bez oceny |
| 5.1. | Zawieszenie wzmocnione zapewniające przyczepność kół do podłoża ,oraz komfort transportu chorego | TAK |  | bez oceny |
| 5.2. | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny | TAK |  | bez oceny |
| 6 | KOŁA I OGUMOIENIE | - |  | - |
| 6.1. | Komplety kół z oponami (letnie i zimowe) plus koło rezerwowe Rozmiar felg min. 16 cali | TAK |  | bez oceny |
| 7 | WENTYLACJA I OGRZEWANIE |  |  | - |
| 7.1 | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik – nagrzewnica w przedziale medycznym | TAK |  | bez oceny |
| 7.2. | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny z sieci 230V min. 2000W z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym w warunkach ekstremalnych otoczenia | TAK (podać markę i model oraz moc oferowanego urządzenia) |  | bez oceny |
| 7.3. | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego, umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem, ogrzanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, sterowanie z kabiny kierowcy przez kierowcę | TAK (podać markę i model urządzenia) |  | bez oceny |
| 7.4. | Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę | TAK |  | bez oceny |
| 7.5. | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza oddzielnie dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego; | TAK |  | bez oceny |
| 8 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | - |  | - |
| 8.1. | Alternator o mocy min 180 A lub urządzenie równoważne. | TAK |  | bez oceny |
| 8.2. | Dwa akumulatory - jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230 V-widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów ,z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek( podać pojemność akumulatorów) | TAK |  | bez oceny |
| 8.3. | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym; układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów; widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju; widoczna zewnętrzna sygnalizacja podpięcia ambulansu do sieci 230V | TAK |  | bez oceny |
| 8.4. | 4 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi | TAK |  | bez oceny |
| 8.5. | Gniazda zasilające 12V w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki -min 4 Gniazda zasilające 12V min. 16A w kabinie kierowcy umieszczone na podszybiu zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki min. 2 | TAK |  | bez oceny |
| 8.6. | Przewód zasilania zewnętrznego min. 10 m | TAK |  | bez oceny |
| 8.7. | Schemat instalacji elektrycznej 230V i 12 V przedziału medycznego | TAK |  | bez oceny |
| 8.8. | Niezależny włącznik pulsacyjnej pracy świateł drogowych pojazdu |  |  |  |
| 9 | OZNAKOWANIE POJAZDU I OŚWIETLENIE | - |  | bez oceny |
| 9.1. | Belka świetlna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części pojazdu z możliwością nadawania komunikatów głosem z dwoma reflektorami oświetlającymi przedpole ambulansu | TAK |  | bez oceny |
| 9.2. | 2 niebieskie lampy pulsacyjne typu LED, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej oraz w zderzaku przód lewa i prawa strona barwy niebieskiej | TAK |  | bez oceny |
| 9.3. | Belka świetlna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana w tylnej części dachu, lub Światła typu LED w kolorze niebieskim zamontowane w tylnej części dachu | TAK |  | bez oceny |
| 9.4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu | TAK |  | bez oceny |
| 9.5. | Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia | TAK |  | bez oceny |
| 9.6. | Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. a) pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm , umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm umieszczony wokół dachu c) pas odblaskowy z folii typu 3 barwy niebieskiej o szerokości co najmniej 15 cm umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) | TAK |  | bez oceny |
| 9.7. | Napis lustrzany AMBULANS barwy czerwonej z przodu pojazdu o wysokości znaków co najmniej 22 cm oraz z tyłu pojazdu o wysokości znaków co najmniej 10 cm | TAK |  | bez oceny |
| 9.8. | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2016 r., poz. 1843) i po uzgodnieniu z Zamawiającym. | TAK |  | bez oceny |
| 9.9. | Belki świetlne zamontowane na dachu zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem | TAK |  | bez oceny |
| 9.10. | Dodatkowe światła kierunkowskazu zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia | TAK |  | bez oceny |
| 9.11. | Funkcja doświetlania zakrętów | TAK |  | parametry oceniane TAK- 5 pkt NIE -0 pkt |
| 9.12. | Światła przeciwmgielne przednie | TAK |  | bez oceny |
| 10 | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | - |  | - |
| 10.1. | Światło rozproszone (świetlówki) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego, min. 6 punktów świetlnych | TAK |  | bez oceny |
| 10.2. | Oświetlenie punktowe (regulowane, halogenowe punkty świetlne nad noszami w suficie) | TAK |  | bez oceny |
| 10.3. | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego | TAK |  | bez oceny |
| 10.4. | Oświetlenie punktowe zainstalowane nad blatem roboczym | TAK |  | bez oceny |
| 11 | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I WYPOSAŻENIE | - |  | bez oceny |
| 11.1. | Długość przedziału medycznego | min.310 cm |  | bez oceny |
| 11.2. | Szerokość przedziału medycznego | min 175 cm |  | bez oceny |
| 11.3. | Wysokość przedziału medycznego | min 185 cm |  | bez oceny |
| 11.4. | Jedno obrotowe miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia, fotele klasy M1 | TAK |  | bez oceny |
| 11.5. | Fotel usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem i trzypunktowym pasem bezwładnościowym | TAK |  | bez oceny |
| 11.6. | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian, wzmocniona umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne | TAK |  | bez oceny |
| 11.7 | Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym | TAK |  | bez oceny |
| 11.8. | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, zapewniający możliwość montażu materaca próżniowego, deski pediatrycznej i innego sprzętu (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami) – Zamawiający dopuszcza by miejscem przewożenia przenośnego sprzętu medycznego tj. materac próżniowy czy deska pediatryczna był zewnętrzny schowek. | TAK |  | bez oceny |
| 11.9. | Na ścianie działowej zespół szafek z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z miejscem do zamocowania 1 szt plecaka medycznego/ wewnątrz szafki | TAK |  | bez oceny |
| 11.10. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  | bez oceny |
| 11.11. | Uchwyty, szyny do mocowania sprzętu na ścianie bocznej do zamocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej - mocowanie tego sprzętu umożliwiające korzystanie z nich w czasie jazdy. Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym. | TAK |  | bez oceny |
| 11.12. | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | TAK |  | bez oceny |
| 11.13. | Uchwyty do kroplówek mocowane w suficie oraz nad siedzeniem przy drzwiach przesuwnych - min. 3 szt. | TAK |  | bez oceny |
| 11.14. | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu w trakcie użycia | TAK |  | bez oceny |
| 11.15. | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu ( podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem). Zgodna z normą PN-EN 1865-5:2012 lub równoważną. | TAK |  | bez oceny |
| 11.17. | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przeszkloną przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami); | TAK |  | bez oceny |
| 11.18. | Panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz przedziału z możliwością jej regulacji - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury | TAK |  | bez oceny |
| 11.19. | Transporter noszy głównych 1/ z system składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; 2/ z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; 3/ regulacja wysokości w min sześciu poziomach; 4/ możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); 6/ wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm); 7/ min. dwa kółka wyposażone w hamulce; 8/ system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 lub równoważną; 9/ dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie; 10/ dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku zablokowania podwozia transportera; 11/ obciążenie dopuszczalne transportera – min.200 kg 12/ waga transportera zgodna z wymogami normy PN EN 1865 lub równowaznej –max 28 kg 13/ transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; 14/ transporter musi być zabezpieczony przed korozją; 15/ system automatycznego składania/rozkładania podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków (parametr pożądany ale nie wymagany) | Podać: markę, model, rok produkcji |  | bez oceny |
| 11.20. | Nosze główne 1/ przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; 2/ nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; 3/ z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni; 4/ rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; 5/ z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; 6/ z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi; 7/ nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; 8/ ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami do przenoszenia; 9/ z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; 10/ nosze muszą być zabezpieczone przed korozją; 11/ z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; 12/ obciążenie dopuszczalne noszy (podać dopuszczalne obciążenie w kg)- min 200 kg; 13/ waga oferowanych noszy zgodna z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważnej–max.23. | Podać: markę, model, rok produkcji |  | bez oceny |
|  | Krzesło transportowe, kardiologiczne składane wraz z uchwytem zamontowanym w schowku po lewej stronie ambulansu. Zgodne z normą PN EN 1865 lub równoważną. |  |  |  |
| 12 | INSTALACJA TLENOWA | - |  | bez oceny |
| 12.1. | Dwa punkty poboru typu AGA na ścianie bocznej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej | TAK |  | bez oceny |
| 12.2. | Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych | TAK |  | bez oceny |
| 13 | OŚWIETLENIE SPECJALNE | TAK |  | - |
| 13.1. | Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego | TAK |  | bez oceny |
| 13.2. | Przenośny akumulatorowy reflektor ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji | TAK |  | bez oceny |
| 14 | SYGNALIZACJA DZWIĘKOWA | - |  | - |
| 14.1. | Sygnał dźwiękowy modulowany min 150 W | TAK |  | bez oceny |
| 14.2. | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej ( podać markę i model) | TAK |  | bez oceny |
| 14.3. | Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy | TAK |  | bez oceny |
| 14.4. | Czujnik parkowania tyłem | TAK |  | bez oceny |
| 15 | ŁĄCZNOŚĆ | - |  | - |
| 15.1. | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego | TAK |  | bez oceny |
| 15.2. | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu | TAK |  | bez oceny |
| 15.3. | Wmontowana dachowa antena ( elastyczna –nie ulegająca uszkodzeniu w przypadku przeszkody) do podłączenia radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 144-174 MHz impedancja wejścia 50 Ohm współczynnik fali stojącej 1,6 charakterystyka promieniowania- dookólna - przewód antenowy prowadzony w peszlu (możliwość ewentualnej wymiany) | TAK |  | bez oceny |
| 16 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE I DODATKOWE WYMAGANIA | - |  | bez oceny |
| 16.1. | Radioodtwarzacz fabrycznie nowy z CD MP3 | TAK |  | bez oceny |
| 16.2 | W kabinie kierowcy uchwyt do mocowania podstawy tabletu (stacji dokującej) z przegubem, oraz uchwytu do drukarki w przedziale medycznym. Miejsce montażu wykonawca uzgodni z Zamawiającym. |  |  | bez oceny |
| 16.3 | Sposób i miejsce montażu uchwytów oraz gniazd napięć zasilających Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. |  |  | bez oceny |
| 17 | GWARANCJA | - |  | - |
| 17.1. | Okres pełnej gwarancji dla ambulansu | podać |  | parametry oceniane: 12 m-cy – 0 pkt 24 m-ce – 10 pkt za każdy miesiąc powyżej 2 pkt |
| 17.2. | Okres pełnej gwarancji dla zabudowy medycznej i noszy transportowych | podać |  | parametry oceniane: 12 m-cy – 0 pkt 24 m-ce – 10 pkt Za każdy miesiąc powyżej 2 pkt |
| 17.3. | Okres gwarancji na powłoki lakiernicze | podać |  | parametry oceniane: 24 m-ce – 0 pkt 36 m-ce – 10 pkt powyżej 20 pkt |
| 17.4. | Okres gwarancji na perforacje blachy | podać |  | parametry oceniane 60 m-cy – 0 pkt 72 m-ce- 10 pkt 84 m-ce – 15 pkt 96 m-cy – 20 pkt za każdy m-c powyżej 5 pkt |
| 18 | INNE WYMAGANIA | - |  | - |
| 18.1. | Wyciąg ze świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako –M1/samochód specjalny sanitarny – należy dołączyć do oferty | TAK |  | bez oceny |
| 18.2. | Karta gwarancyjna, ewentualne instrukcje obsługi - Wykonawca dostarczy przy dostawie | TAK | dostarczyć wraz dostawą | bez oceny |
| 18.3. | Foldery, prospekty z opisem parametrów technicznych pojazdu, transportera noszy oraz noszy głównych; | TAK | dołączyć do oferty | bez oceny |
| 18.4. | Deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 lub równoważnych, wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty; Dokument potwierdzający wymagania określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia | TAK | dołączyć do oferty | bez oceny |

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansie urządzeń systemu wspomagania dowodzenia (SWD PRM) składającego się z modułu GPS, zachowując przy tym prawo do gwarancji

Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena netto w zł | Wartość netto zł | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambulans sanitarny typu C model ……………………. ……………………………. | 1 |  |  |  |  |  |

Serwis gwarancyjny w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy prowadzi (wpisać) ......................................................................................

……………………………………………………………………….....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………..

/ podpis i pieczęć wykonawcy/