Załącznik nr: 1

Program funkcjonalno użytkowy

A/ Strona tytułowa

- Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń przychodni zlokalizowanych na II piętrze segmentu C  w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku”.

- Adres obiektu budowlanego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68,

32-800 Brzesko

- Nazwa i kod CPV:

45210000-2 Roboty remontowe w zakresie budynków.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45312311-0 Instalowanie oświetlenia,

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych,

45421131-1 Instalowanie drzwi,

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,

45442100-8 Roboty malarskie.

- Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku,

ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko, zwanym dalej SP ZOZ w Brzesku.

- Zawartość programu  funkcjonalno-użytkowego:

I/ część opisowa – opis ogólny

II/ część informacyjna – opis wymagań zamawiającego

- Program opracował:

…………………………………

I/ Część opisowa programu funkcjonalno- użytkowego:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

- Działka Nr 1410/19 jest działką zabudowaną budynkiem głównym szpitala oraz budynkami poradni zdrowia psychicznego, kuchni, tlenowni, technicznym i budynkiem gospodarczym, od strony południowej zlokalizowana jest płyta lądowiska śmigłowców ratunkowych. Teren działki Inwestora w części jest ogrodzony ogrodzeniem stałym i zagospodarowany. Dojazd i dojście na działkę odbywa się z drogi krajowej istniejącym zjazdem o nawierzchni asfaltowej. Dojścia do poszczególnych budynków chodnikami o nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych. Drogi dojazdowe wewnętrzne i place postojowe utwardzone i z nawierzchni asfaltowej. Działka uzbrojona w sieć energetyczną, ciepłowniczą, teletechniczną ,gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

- Przedmiotem zamówienia jest wykona wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pomieszczeń poradni specjalistycznych zlokalizowanych na II piętrze segmentu C obiektu SP ZOZ w Brzesku.

Remontem będą objęte poniższe pomieszczenia:

- Poradni Urazowo Ortopedyczna o powierzchni 60m²;

- Poradnia Chirurgiczna o powierzchni 68m²;

- Poradni Zdrowia Psychicznego z przeznaczeniem na Poradnię Okulistyczną o powierzchni 88 m²;

- Korytarz o powierzchni 230 m².

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

- z uwagi na fakt, iż remont pomieszczeń odbywał się będzie w czynnym obiekcie, gdzie prowadzona jest działalność lecznicza na czas remontu część korytarza musi być wolna od przeszkód komunikacyjnych, odpowiednio zabezpieczona a także na bieżąco sprzątana, ponieważ jest to jedyna droga komunikacyjna prowadząca do poszczególnych przychodni.

- wszelkie działania wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie pozostałych przychodni muszą być na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, dotyczy to w szczególności wyłączeń energii elektrycznej i wody. Wszelkie prace związane z dużym hałasem (wyburzenia ścian, skuwanie płytek itp.) muszą być wykonywane w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować uciążliwość dla innych przychodni, pracowni.

- Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do:

- zabezpieczenia remontowanych pomieszczeń w taki sposób aby zminimalizować  narażenie na kurz i brud pozostałych części obiektu;

- usuwania gruzu oraz innych odpadów na bieżąco (codziennie) z pomieszczeń objętych remontem, w sposób nie powodujący zabrudzenia innych pomieszczeń;

- sprzątania na bieżąco, w taki sposób aby nie przenosić zabrudzeń na pozostałe powierzchnie komunikacyjne.

- Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe:

Wykonanie prac polegać będzie na kompleksowym wyremontowaniu następujących pomieszczeń

- gabinetów lekarskich;

- gabinetów zabiegowych;

- pomieszczenia gipsowni;

- innych pomieszczeń wchodzących w skład poradni ( magazynek, łazienka);

- korytarza;

- Rozkład pomieszczeń oraz wymiary pomieszczeń określają projekty koncepcyjne - rysunki stanowiące załączniki nr: 1,2,3,4 do niniejszego programu.

- Zakres prac do wykonania obejmuje:

- wyburzenie ścianek działowych, wykucie nowych otworów drzwiowych w istniejących ściankach z cegły ceramicznej z powiększeniem na wymiar światła 100 cm (wyburzenia na rysunku zaznaczone na czerwono). Nad otworami drzwiowymi (nowymi oraz powiększonymi) należy wykonać nadproża;

- demontaż drzwi i zamurowanie otworów drzwiowych cegłą ceramiczną, (zamurowanie otworów na rysunku zaznaczone na zielono);

- skucie płytek ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach;

- położenie wykładziny obiektowej na ścianach koło umywalek i zlewów do wysokości 2,0 m w gabinetach lekarskich i gabinetach zabiegowych oraz w innych pomieszczeniach,

- montaż stolarki drzwiowej łącznie z ościeżnicami;

- przeróbkę instalacji wod-kan, montaż umywalek i zlewozmywaków tym  zlewozmywaków z odstojnikiem na gips, montaż baterii stojących jednouchwytowych lub łokciowych;

- wymianę instalacji elektrycznej, zamontowanie lamp oświetleniowych, zamontowanie osprzętu elektrycznego (gniazdka podwójne, wyłączniki). Lampy typu LED oświetleniowe mają zapewnić wymaganą normą ilość luksów w każdym pomieszczeniu, adekwatnie do jego charakteru zgodnie z rysunkami;

- wymianę kratek wentylacyjnych na kratki ze stali nierdzewnej z regulowanym ustawieniem lub wentylatory włączane poprzez wyłącznik elektryczny z czasowym opóźnieniem wyłączenia do 15min (należy wykorzystać istniejące murowane  przewody kominowe);

- istniejące okablowanie telefoniczne i sieci komputerowej (poprowadzone naściennie w korytkach plastikowych) należy pozostawić a w razie konieczności wymienić przewody i gniazda;

- uzupełnienie wykładziny w miejscu demontażu i montażu drzwi, położenie nowej wykładzinę w pomieszczeniach wymagającym położenia nowej wykładziny;

- montaż sufitu podwieszanego;

- prace wykończeniowe- uzupełnienie tynków, położenie gładzi gipsowej, malowanie pomieszczeń.

- Wymagania Zamawiającego:

  - Wszystkie drzwi białe, drzwi do gabinetów lekarskich należy zamontować jako drzwi o podwyższonej izolacji akustycznej min Rw 27 dB. Szyldy i klamki w kolorze metalicznym, srebrnym, zamki na wkładkę. Wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. Ilość drzwi do wymiany 32 szt.

  - Zamurowanie otworów drzwiowych należy wykonać z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo- wapiennej.

  - Tynki wewnętrzne należy wykonać tynkiem cementowo- wapiennym.

  - Zamontowanie w wyznaczonych pomieszczeniach 13 szt umywalek, 3 szt zlewozmywaków jednokomorowych w tym 2 szt zlewozmywak jednokomorowy z odstojnikiem na gips, nad umywalkami i zlewozmywakami baterie stojące łokciowe 16 szt, muszla klozetowa ze spłuczką – szt 1. Umywalki i muszla klozetowa w kolorze białym, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej.

  - Posadzki i ściany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (łazienki) należy wykończyć wykładziną obiektową w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

  - Powierzchnia posadzki i ścian, gdzie należy położyć nową wykładzinę wynosi ok.40 m². Ponadto należy uzupełnić wykładziny w miejscu demontażu i montażu drzwi. Jeżeli posadzki w remontowanych pomieszczeniach podlegać będą rozbiórce lub nie nadają się do użytkowania należy je uzupełnić zgodnie z technologią z materiału umożliwiającego ich mycie i dezynfekcję. Połączenie ścian z podłogami należy wykonać w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.posadzki W pomieszczeniu gabinetów lekarskich lub zabiegowych, należy wyłożyć wykładziną PCW, termozgrzewalną, o grubości 2 mm, o ścieralności grupy T i antypoślizgowości R9, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Na ścianach przy posadzkach PCW należy wykonać cokoliki o wysokości min. 10 cm z listwą wyoblającą.

  - W pomieszczeniach przychodni oraz na korytarzu należy zamontować lampy panelowe typu LED mocy min 47 W, rozm. 60 60 cm ( strumień świetlny 3200 lm) w ilości wymaganej normą, ilość luksów w każdym pomieszczeniu, adekwatnie do jego charakteru zgodnie z rysunkami. Na korytarzu należy zamontować lampy panelowe rozm. 60 x 60 cm o mocy min 47 W ( strumień świetlny min 3000 lm) o konstrukcji umożliwiającej montaż w podsufitce. W pomieszczeniu łazienki i magazynku – zamontować plafonierę typu LED okrągłą ośr. ok. 35 cm ( strumień świetlny 1300 lm). Oświetlenie należy wykonać z podziałem na 2 części 50/100 (na całej długości korytarza).

  - Na korytarzu należy uwzględnić lampy ewakuacyjne i oznakowanie ewakuacyjne podświetlane. Osprzęt elektryczny ( gniazdka, wyłączniki) należy wymienić na nowe.

  - Na korytarzu należy wykonać sufit podwieszany modułowy (w miejscu obecnie istniejącego sufitu typu siding), pozostałe sufity należy pomalować farbami higienicznymi posiadającymi atest PZH, w kolorze białym, powierzchnia sufitu do malowania – 460 m².

  - Ściany należy oczyścić ze starej farby, uzupełnić ubytki przez szpachlowanie i ułożenie gładzi gipsowej. Ściany malować farbami odpornymi na chemikalia, zmywalnymi, posiadającymi atest PZH do stosowania w tego typu pomieszczeniach. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Jakość farb musi być dostosowana do rodzaju pomieszczeń lub należy wykonać lakierowanie farbą bezbarwną do pełnej wysokości. Całkowita powierzchnia ścian do pomalowania wynosi 1 300 m2.

  - Na korytarzu (pełniącego funkcję poczekalni) należy zainstalować na ścianach odbojoporęcze plastikowe ok. 150 mb.

  - W gabinecie nowej Poradni Okulistycznej przeznaczonym na ciemnie należy zamontować rolety całkowicie zaciemniające pomieszczenie.

  - Remont poradni należy wykonać w następującej kolejności: Poradnia Urazowo- Ortopedyczna, Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego z przeznaczeniem na Poradnię Okulistyczną, Korytarz

II. Część informacyjna

- Wszystkie prace budowlane objęte przedmiotem zamówienie muszą być wykonanie zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz sztuką budowlaną pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy ze służbami BHP i P-Poż  Zamawiającego.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

- Po wykonaniu zadania Wykonawca przedstawi pomiary natężenia oświetlenia, pomiary elektryczne, wentylacyjne oraz wszystkie atesty na zastosowane i wbudowane materiały.

- Zamawiający za wykonany przedmiot zamówienia zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń objętych zakresem robót w celu uszczegółowienia zakresu prac, dokonania pomiarów we własnym zakresie i sporządzenia prawidłowej wyceny oferty.