# DZP-271-4/18

# Odp.nr 2                                                                                                           Brzesko dnia 05.02.2018.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę –Ambulans sanitarny

BZP nr 511827-N z dnia  30.01.2018

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Jesteśmy jednym  z czołowych producentów ambulansów ratunkowych w Polsce ambulansów, które cechuje ponadprzeciętna jakość i poziom bezpieczeństwa,

a także funkcjonalne i sprawdzone rozwiązania zabudowy specjalnej sanitarnej. Chcielibyśmy móc Państwu złożyć konkurencyjną ofertę ale zapisy SIWZ pozbawiają nas tej możliwości. Sądząc, iż nie jest to działanie celowe chcielibyśmy zwrócić

Państwa uwagę, że pozbawiacie się tym samym elementarnych zasad konkurencyjności.

Poniżej kilka faktów:

Pojazd bazowy MB Sprinter w konfiguracji „ambulansowej” waży ok. 2405kg- wersja 319 z punktowanym silnikiem powyżej 170 KM ora napędem na obie osie.

Zgodnie z normą PN EN 1789 + A2 (wymóg postawiony przez Zamawiającego oraz Narodowy Fundusz Zdrowia)

Pkt. 4.5.10. Minimalna rezerwa masy dla ambulansu typu C wynosi 260 kg

Zakładając 4 miejsca siedzące i jedno leżące, wymagana rezerwa masowa wynosi 375 kg ( 5x 75kg na każdego członka zespołu wyjazdowego i pacjenta)

Zbiornik paliwa tj. min. 75l , wymagana min. rezerwa to 50 kg

Łącznie 3090 kg.

Waga opisanej w SIWZ zabudowy medycznej wykosi ok 800kg a zatem dwukrotnie więcej aniżeli pozostała (wykazana powyżej) ładowność pojazdu o DMC do 3,5t.

Po zapoznaniu się z wymaganiami SIWZ informujemy Państwa, że zaoferowanie ambulansu o DMC do 3,5t, spełniającego wszystkie parametry zawarte w SIWZ jest absolutnie niemożliwe  i   ewentualne   złożenie   oferty   jest   równoznaczne z fałszowaniem dokumentów przez wykonawcę, a przede wszystkim zagraża zdrowiu i życiu pacjentów oraz zespołu wyjazdowego.

Odp. Zamawiający miał na myśli wagę samego pojazdu  bez zabudowy.

2.Pragniemy zatem zapytać:

Czy w świetle przedstawionych faktów, podczas odbioru ambulansu Zamawiający zweryfikuje przedmiot dostawy pod kątem zgodności z SIWZ, także w zakresie wagi, czy też będzie polegał wyłącznie na oświadczeniu wykonawcy i dopuści tym samym możliwość zaoferowania pojazdu niezgodnego z przepisami, pojazdu zagrażającego bezpieczeństwu personelu oraz pacjentów?

Odp. Zamawiający miał na myśli wagę samego pojazdu  bez zabudowy.

3.Czy Zamawiający dopuści ambulans z napędem 4x4 na bazie nowego modelu VW Crafter z silnikiem o mocy 177KM, pojemności 1968cm³ i momencie obrotowym wynoszącym 410Nm. Ambulans o Dopuszczalnej Masie Całkowitej 3,88t?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4.W związku z tym, że nadwozie nowego ambulansu VW Crafter jest całkowicie ocynkowane, niezwykle istotnym jest ,by podczas wykonywania adaptacji na ambulans perforacja nadwozia została zminimalizowana do absolutnego minimum.

termoformowane elementy pokrycia ścian i sufitu dopasowane do przetłoczenia ścian pojazdu bazowego. Elementy poszyć wewnętrznych montowane są w oryginalnych otworach przygotowanych przez producanta pojazdu bazowego (brak jakichkolwiek nowych perforacji nadwozia- dotyczy także sposobu montażu foteli w przedziale medycznym, montażu stołu medycznego, montażu sprzętu medycznego.

Materiał do zabudowy wewnętrznej ścian ABS ASA posiadający certyfikat palności.

Dodatkową zaletą tej technoliogii jest ograniczenie spoin silikonowych

- redukcję ilości połączeń silikonowych z 16,5mb do 8,75mb (różnica 7,75mb- redukcja o 53%) co ma znaczący wpływ na późniejszą skuteczną dezynfekcję przedziału medycznego.

Pragniemy zapytać, czy Zamawiający wymaga optymalnego zabazpieczenia antykorozyjnego nadwozia poprzez zastosowanie ocynku całego nadwozia a także technoliogii która minimalizuje jej uszkodenie podczas adaptacji na ambulans a zarazem  techologii  ułatwiającej  utrzymanie  ambulansu  w czystości, wpływającej na skuteczną dezynfekcję tzn. termoformowanych poszyć wewnętrznych? Nadmieniamy, że w/w technologia jest całkowicie porównywalna cenowo z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami.

Zamawiający wymaga ambulansu zgodnego z PN EN 1789.

Pragniemy nadmienić, że w zakresie ogrzewania przedziału medycznego, zaoferowanie opisanych w SIWZ systemów grzewczych nie umożliwi osiągniecia parametrów wymaganych w normie PN EN 1789.

Odp. Zamawiający  dopuszcza ,ale nie wymaga.

Proponujemy Zamawiającemu zastosowanie dodatkowego ogrzewania powietrznego o mocy 5,5kW. W najnowszych ambulansach dostępna jest technologia znacząco poprawiając parametry termiczno- akustycznych. Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy materiałów do izolacji ścian, nowej, izolowanej podłogi oraz ściany działowej osiągneliśmy parametry znaczco wpływające na komfort transportowanych pacjentow oraz pracę Zespołu wyjazdowego. Czy Zamawiajacy wymaga przedstawionych rozwiązań?

Podłoga przedziału medycznego izolowana termicznie styrodurem.

Przebadana dynamicznie

Przebadana statyczniez	systemami	mocowań foteli.

Opornośćcieplna R=0,4892

w	porównaniu	z	dotychczasowąpodłogą R=0,0481

Ściana działowa izolowana

Izolacja termiczna przedziału medycznego.

Zintegrowane wzmocnienia mocowania foteli. Przebadana dnamicznie

Oporność	cieplna	R=0,735	    w	porównaniu	z	dotychczasową ścianą R=0,1

5.Czy Zamawiający dopuści ambulans wyposażony w sygnalizację niskotonową zamiast sygnalizacji pneumatycznej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6.Z uwagi na to, że produkowane przez nas ambulanse, posiadają schowek techniczny o wyższej funkcjonalności aniżeli opisana w SIWZ, tj. schowek umożliwiający umieszczenie w nim:

  - 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami

  - krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym

  - noszy podbierakowych: miejsce mocowania wyposażone w

uniwersalny, niezależny system mocowania noszy podbierakowych umożliwiający mocowanie różnych modeli noszy zbierakowych o różnych szerokościach,

  - desek ortopedycznych: miejsce mocowania wyposażone w

uniwersalny, niezależny system mocowania deski ortopedycznej dla dorosłych i dzieci umożliwiający mocowanie różnych modeli desek o różnych szerokościach,

  - materaca próżniowego w ochronnym pokrowcu

  - kamizelki unieruchamiającej typu KED,

  - kasków ochronnych,

  - torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego

  - stabilizatorów głowy do desek

  - pojemnika reimplantacyjnego

  - wyposażenia technicznego (klin pod koła, łom, saperka)

Czy Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie?

Odp.Tak Zamawiający dopuszcza .

7.Z uwagi na niespotykanie wysoki poziom kar zaproponowany przez Zamawiającego we Wzorze Umowy, oraz procedury obowiązujące w naszej spółce, prosimy o obniżenie wysokości kar proponowanych w §7 pkt 1 ppkt 1 do 10% wartości przedmiotu umowy brutto.

Prosimy o obniżenie wysokości kar zaproponowanych w §7 pkt 1 ppkt 2 do 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

Prosimy o potwierdzenie, że naprawy, które mają być wykonywane w miejscu stacjonowania ambulansu, dotyczą wyłącznie zabudowy specjalnej. Naprawy pojazdu bazowego Zamawiający będzie wykonywał w ASO.

Dot. §7 pkt 9 Wzoru umowy

Jako producent drugiego  etapu  t.j.  zabudowy  specjalnej  ,  prosimy  o potwierdzenie, że zaproponowana kara dotyczy opóźnienia w naprawie elementów związanych z zabudową specjalistyczną oraz sprzętem medycznym, które to naprawy będziemy wykonywali w miejscu stacjonowania ambulansu. Dostawca ambulansu jakim jesteśmy nie powinien ponosić odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w naprawie pojazdu bazowego, które wykonywane są ASO danej marki.

W związku z tym, że funkcja pozwalająca załączyć pulsacyjne światła drogowe nie jest jeszcze dostępna w najnowszym modelu Crafter, prosimy o rezygnację z wymogu.

Odp.TAK

8.Czy  Zamawiający  wymaga  funkcji  przesuwu  fotela  montowanego  u wezgłowia noszy? Proponowana opcja nie wpływa na cenę natomiast umożliwia przesuw w zakresie 67 cm z płynną regulacją ustawienia położenia

fotela, możliwość blokady fotela w każdej żądanej pozycji (bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi).

Funkcja znacząco poprawia możliwość zajęcia prawidłowej pozycji np. podczas intubacji a także ułatwia przemieszczanie się pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym.

Odp.Zamawiający dopuszcza ,ale nie wymaga.

9.Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans wyposażony w fabryczny stopień wejściowy wewnętrzny (dostępny po otwarciu drzwi), zamiast zewnętrznego stopnia mechanicznie wysuwanego ? Proponowane rozwiązanie gwarantuje zdecydowanie większą niezawodność użytkowania ambulansu 
z uwagi na podatność mechanizmów zewnętrznych na uszkodzenia bądź ograniczoną trwałość wskutek działania czynników zewnętrznych (np. niekorzystne warunki atmosferyczne).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

10.Biorąc pod uwagę fakt, iż zgodnie z normą PN EN 1789 odpowiednie warunki termiczne 
w przedziale medycznym może zapewnić tylko ogrzewanie niezależne od pracy silnika typu powietrznego jako bardziej efektywne niż ogrzewanie typu wodnego, pragniemy zapytać czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony zgodnie z ww. normą w ogrzewanie niezależne od pracy silnika typu powietrznego zamiast typu wodnego?

Funkcja podgrzewania silnika będzie w takim przypadku realizowana przez dodatkową grzałkę zasilaną z 230V podczas ładowania akumulatorów w trakcie postoju ambulansu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

11.Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zaoferowanie ambulansu wyposażonego zamiast czujników parkowania z tyłu w kamerę uruchamianą po włączeniu biegu wstecznego, z wyświetlaczem zintegrowanym z lusterkiem wstecznym w kabinie kierowcy ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12.Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne, w których transporter wyposażony jest w zintegrowane z ramą uchwyty, dzięki czemu zabezpieczony został dostęp do przycisków blokady składania goleni, co razem z podwójnym skokiem blokady składania goleni stanowi system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie?

Odp.Tak zamawiający dopuszcza

13.Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie kółka jezdne w dostarczonych noszach miały przynajmniej 170 mm średnicy, dzięki czemu transport pacjenta będzie łatwiejszy i bezpieczny zwłaszcza w terenie trudnym, niezabudowanym?

Odp. Zamawiający dopuszcza ,ale nie wymaga.

14.Czy Zamawiający wymaga certyfikatu potwierdzającego spełnienie norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A2:2015 wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865.

Odp. Zgodnie z wymaganiami opisanymi z Załączniku nr 1 pkt.18.4,załaczonym do SIWZ.