Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 Implanty ortopedyczne

Kod CPV:33183100-7

| Lp. | Nazwa asortymentu – opis | J.m | Ilość kpl/szt | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w PLN | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Endoproteza cementowa – skład 1 kompletu: Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina w 6 off- setach ( 30 mm, 33 mm, 35.5 mm, 37.5 mm, 44 mm, 50 mm) i w 20 rozmiarach Panewka polietylenowa z okapem w wersji niska i wysoka lub panewka polietylenowa z okapem oraz z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu w rozmiarach 44 – 60 mm Głowa metalowa w trzech rozmiarach długości długości szyjki Korek polietylenowy do kanału szpikowego o średnicy od 8mm ÷ 20m Cement kostny - a/ 40g z antybiotykiem | kpl szt | 35 85 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza bezcementowa z głową metalową - skład 1 kompletu •Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroxyapapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100 mm do 145 mm, minimum 8 rozmiarów dla każdej strony •Głowa metalowa Co Cr o średnicy 22 mm, 28 mm, 32 mm w minimum trzech rozmiarach szyjki •Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z minimum 5- tworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 mm do 74 mm. •Wkład polietylenowy z polietylenu najnowszej generacji w rozmiarach średnicy wewnętrznej 22 mm, 28 mm, 32 mm symetryczny lub asymetryczny z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6 mm lateralizacji oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. •Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroxyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z minimum 4-otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 mm do 70 mm. Wkładka polietylenowa z okapem. Śruby-srednica zewnętrzna od 42 mm do 70 mm Szpilki Ostrze do piły oscylacyjnej | kpl szt szt szt | 35 20 20 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Endoproteza cementowa z głową bipolarną skład 1 kompletu Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina w 6 off- setach ( 30 mm, 33 mm, 35.5 mm, 37.5 mm, 44 mm, 50 mm) i w 20 rozmiarach Głowa bipolarna w rozm. 44 – 64 Głowa metalowa w trzech rozmiarach długości długości szyjki Korek polietylenowy do kanału szpikowego o średnicy od 8mm ÷ 20mm | kpl | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Endoproteza rewizyjna bezcementowa skład 1 kompletu Udowy modularny trzpień bezcementowy , tytanowy w kształcie konikalnym prosty lub zagięty w trzech długościach 155mm, 195 mm, 235 mmoraz element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroxyapatytem w czterech długościach oraz w czterech offsetach lateralnych, konus V 40 z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Elementy łączone ze sobą za pomocą śruby. Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm w min. trzech rozmiarach szyjki Panewka bezcementowa typu press- fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z minimum 5- otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 mm do 74 mm. Wkład polietylenowy z polietylenu najnowszej generacji w rozmiarach średnicy wewnętrznej 22 mm, 28 mm, 32 mm symetryczny lub asymetryczny z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6 mm lateralizacji oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroxyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z minimum 4- otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 mm do 70 mm. Wkładka polietylenowa z okapem. | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Implanty do złamań okołoprotezowych Linki o średnicy 1,6 mm oraz 2,0 mmi długości min. 500 mm z plecionki drutów ze stali w komplecie z zaciskiem | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyty kompresyjne 5, 7, 9, 11 otworowe z nacieciami do linek , odpowiednio 6, 8, 10, 12 nacięć o długosciach 100 mm, 110 mm, 120 mm, 130 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaciski do linek o średnicy 1,6 mm lub 2,0 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyprofilowana płyta do złamań krętarzowych o grubości 4 mm w dwóch rozmiarach proksymalnych ( medium, large) i 6 długościach 100 mm, 110mm,150 mm,160 mm,200 mm, 210 mm posiadająca mechanizm bokujący do kabli oraz dodatkowe otwory na śruby korowe o śr. 4,5 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

……………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /Podpis i pieczęć Oferenta/

Uwaga: 1.Zamawiający na okres obowiązywania umowy wymaga użyczenia kompletu napędów –wiertaki i piły oscylacyjnej.

2.Zamawiający wymaga użyczenia na okres obowiązywania umowy  kompletu  rozwiertaków śródszpikowych   kompatybilnych z napędem wiertarskim.

Zadanie nr 2 Implanty ortopedyczne

Kod CPV:33183100-7

| Lp | Nazwa produktu | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT w% | VAT w PLN | Wartość Netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego krótkotrzpieniowa skład 1 kompletu trzpień bezcementowy fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny wykonany ze stopu tytanu pokryty okładziną porowata oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu Dostępny w 13 rozmiarach w wersji standard offset i high offset ; długość trzpienia od 95 – 119 mm, równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L;kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14 o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni. panewka bezcementowa tytanowa, sferyczna typu Press- fit, posiadająca okładzinę z porowatego tytanu; średnica zewnętrzna panewki od48 do 66 mm ze skokiem co 2 mm wkład polietylenowy wysokiej gęstości typu „cross link” z reorientacją środka obrotu głowy o 10 stopni oraz lateralizacją środka obrotu głowy o 4 mm: dostępne wkładki neutralne, z okapem oraz lateralizacją 4 mm Głowa metalowa o średnicy 28, 32, 36 mm | kpl | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby panewkowe | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem; |  |  |  |  |

Uwaga: 1.Zamawiający na okres obowiązywania umowy wymaga użyczenia kompletu napędów –wiertaki i piły oscylacyjnej.

2.Zamawiający wymaga szkolenia personelu w zakresie  instrumentarium do alloplastyki stawu biodrowego.

………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/