Załącznik nr: 1

Program funkcjonalno użytkowy

A/ Strona tytułowa

- Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Wykonanie remontu pomieszczeń poradni stomatologicznej na I piętrze segmentu C  w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku”.

- Adres obiektu budowlanego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68,

32-800 Brzesko

- Nazwa i kod CPV:

45210000-2 Roboty remontowe w zakresie budynków.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45312311-0 Instalowanie oświetlenia,

45421131-1 Instalowanie drzwi,

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,

45442100-8 Roboty malarskie.

- Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku,

ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko, zwanym dalej SP ZOZ w Brzesku.

- Zawartość programu  funkcjonalno-użytkowego:

I/  część opisowa – opis ogólny

II/ część informacyjna – opis wymagań zamawiającego

- Program opracował:

Marek Kapusta

I/ Część opisowa programu funkcjonalno- użytkowego:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

- Działka Nr 1410/19 jest działką zabudowaną budynkiem głównym szpitala oraz budynkami poradni zdrowia psychicznego, kuchni, tlenowni, technicznym i budynkiem gospodarczym, od strony południowej zlokalizowana jest płyta lądowiska śmigłowców ratunkowych. Teren działki Inwestora w części jest ogrodzony ogrodzeniem stałym i zagospodarowany. Dojazd i dojście na działkę odbywa się z drogi krajowej istniejącym zjazdem o nawierzchni asfaltowej. Dojścia do poszczególnych budynków chodnikami o nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych. Drogi dojazdowe wewnętrzne i place postojowe utwardzone i z nawierzchni asfaltowej. Działka uzbrojona w sieć energetyczną, ciepłowniczą, teletechniczną ,gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń Poradni Stomatologicznej zlokalizowanej na I piętrze segmentu C budynku Szpitala  SP ZOZ w Brzesku.

Remontem będą objęte pomieszczenia:

- Poradni Stomatologicznej (pom nr: 190, 191)

- pokoju socjalnego ( pom. nr: 192)

- korytarz obok poradni stomatologicznej o powierzchni

Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do remontu wynosi – ok.120 m²

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

- wszelkie działania wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie pozostałych przychodni (min. dermatologicznej, stomatologicznej) muszą być na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, dotyczy to w szczególności wyłączeń energii elektrycznej i wody. Wszelkie prace związane z dużym hałasem (wyburzenia ścian, skuwanie płytek itp.) muszą być wykonywane w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować uciążliwość dla innych przychodni, pracowni, szczególnie że poradnia stomatologiczna z pokoju 190 na czas remontu będzie pracować w pomieszczeniu 191, a po zakończeniu remontu w pokoju 190 zostanie do niego przeniesiona aby zwolnic pomieszczenie 191 do remontu. Zatem w pierwszej kolejności należy wykonać remont pomieszczenia 190 i częściowo 192.

- Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do:

- zabezpieczenia remontowanych pomieszczeń w taki sposób aby zminimalizować  narażenie na kurz i brud pozostałych części obiektu;

- usuwania gruzu oraz innych odpadów na bieżąco (codziennie) z pomieszczeń objętych remontem, w sposób nie powodujący zabrudzenia innych pomieszczeń;

- sprzątania na bieżąco, w taki sposób aby nie przenosić zabrudzeń na pozostałe

powierzchnie komunikacyjne.

- Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe:

Wykonanie remontu polegać będzie na kompleksowym wyremontowaniu następujących pomieszczeń

- pomieszczenie nr 190 - (gabinet stomatologiczny)

- pomieszczenie nr 191 - (gabinet stomatologiczny -planowane pomieszczenie rejestracji POZ)

- pomieszczenie nr 192 - (pokój socjalny - planowane pomieszczenie rejestracji POZ);

- korytarza obok poradni stomatologicznej;

- Rozkład pomieszczeń oraz ich wymiary określają rysunki poglądowe stanowiące załączniki do niniejszego programu. Załącznik nr: 1„Poradnia stomatologiczna przed remontem”;  i 2 „Poradnia stomatologiczna po remoncie”.

- Zakres prac do wykonania obejmuje:

w pomieszczeniu nr:190 – Gabinet Stomatologiczny należy skuć płytki ścienne i położyć w całym gabinecie wykładzinę obiektowej na ścianach do wysokości 2,0 m. Na podłodze należy wykonać wylewkę samopoziomującą i położyć wykładzinę obiektową z wywinięciem na ściany (ok.10 cm) w narożach z listwą wyoblającą. Kolor wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym. Demontaż drzwi wejściowych, poszerzenie otworu i montaż drzwi o szerokości w świetle  100 cm o podwyższonej izolacji akustycznej minimum 27 dB; Należy wykonać stanowiska do pracy z komputerem 2*4 gniazda zasilające, 2*1 gniazda sieciowe plus doprowadzić 2 linie  telefoniczne.

- w pomieszczeniu nr 191-planowanym jako pomieszczenie rejestracji należy zlikwidować drzwi z korytarza i zamontować okno rejestracji z roletą zamykającą na wysokości 110 cm² ( od powierzchni podłogi) o wymiarach szer. 190 x wysok.100 cm ; wykonać wylewkę samopoziomującą i położyć wykładzinę obiektową na posadzce z wywinięciem na ściany (ok.10 cm) w narożach z listwą wyoblającą. Istniejące drzwi wewnętrzne należy zdemontować i pozostawić przejście bez drzwi. W pomieszczeniu należy zlikwidować zlewozmywak i umywalkę ( zaślepić instalację wod-kan).

Należy wykonać dodatkowe stanowiska do pracy z komputerem 2*4 gniazda zasilające, 2*2  gniazda sieciowe plus doprowadzić 2 linie  telefoniczne. Istniejące gniazda komputerowe, zasilania i telefoniczne przenieść w nowe miejsce przy okienku rejestracyjnym.

- w pomieszczeniu 192 zdemontować drzwi wejściowe, poszerzyć otwór drzwiowy i zamontować drzwi wejściowych z korytarza o szerokości w świetle 100 cm o podwyższonej izolacji akustycznej min 27 dB (1 szt), wykonanie wylewki wyrównującej i położenie wykładziny obiektowej z wywinięciem na ściany do wysokości  ok.10 cm; z listwą wyoblającą w narożach. Zaślepić podłączenie do zlewozmywaka, wykonać fartuch przy umywalce na wysokość 2 m od podłogi i szerokości od drzwi wejściowych do narożnika.

- w korytarzu obok Poradni Stomatologicznej – należy wyrównać ściany i sufit, a następnie pomalować (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)- łączna powierzchnia do malowania ok. 85 m². Sufit panelowy metalowy zastąpić sufitem podwieszanym systemowym 60/60 z zabudowanymi lampami sufitowymi.

- we wszystkich pomieszczeniach należy wymienić instalację elektryczną, zamontować nowe gniazdka, włączniki i lampy oświetleniowe typu LED o wymiarach 60 x 60 cm i mocy 47 W, doprowadzić instalację elektryczną do unitów stomatologicznych (2 szt), zamontować lampę nad umywalką i  gniazda 4 szt nad blatem roboczym w Gabinecie Stomatologicznym zamontować dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy do unitów; Instalacja prądowa zasilana z rozdzielni piętrowej poprzez bezpieczniki różnicowo prądowe i odpowiednie zabezpieczenia.

- we wszystkich pomieszczenia po skutych płytkach  ściany należy wyrównać – powierzchnia ok.125m²;

- w dwóch pomieszczeniach należy zamontować drzwi wejściowe wraz z ościeżnicami;

- we wszystkich pomieszczeniach pod oknami należy zamontować parapety wewnętrzne PCV w kolorze białym;

- we wszystkich pomieszczeniach należy wymienić kratki wentylacyjne na wentylatory włączane poprzez wyłącznik elektryczny z czasowym opóźnieniem wyłączenia do 15 min (należy wykorzystać istniejące przewody kominowe)zapewniające minimum dwukrotną wymianę powietrza na godzinę;

- w pomieszczeniach należy przerobić instalację wod-kan i dostosować do wymagań Zamawiającego. W pomieszczeniu Gabinetu Stomatologicznego doprowadzić instalację wod-kan do unitów stomatologicznych (2 szt);

- w pomieszczeniach rejestracji i Gabinetu Stomatologicznego zamontowane korytka z PCV doprowadzające instalacje elektryczną, telefoniczną i informatyczną do stanowiska komputerowego należy dostosować do nowego układu gabinetu;

- w Gabinecie Stomatologicznym należy zamontować parawan będący na wyposażeniu SP ZOZ  (pomiędzy zamontowanymi unitami);

- we wszystkich pomieszczeniach wykonać prace wykończeniowe tj. położenie gładzi, malowanie, wykładziny.

- Wymagania Zamawiającego:

  - Wszystkie drzwi białe z ościeżnicami,. szyldy i klamki w kolorze metalicznym, srebrnym, zamki na wkładkę.

Ilość drzwi o podwyższonej izolacji akustycznej – 2 szt

  - Tynki wewnętrzne należy wykonać tynkiem cementowo- wapiennym.

  - W wyznaczonych pomieszczeniach należy przerobić instalację wod-kan i zamontować 1 szt umywalek białych o wymiarach ok.50x50 cm z zabudową (z szafką w kolorze białym), z zamontowaną baterią jednouchwytową.

Miejsca demontażu istniejących umywalek i zlewozmywaka należy zaślepić.

  - Powierzchnia posadzki i ścian, gdzie należy położyć nową wykładzinę wynosi ok.120 m². Ponadto należy uzupełnić wykładzinę w miejscu demontażu i montażu drzwi.  Połączenie ścian z podłogą należy wykonać w sposób bezszczelinowy, umożliwiający mycie i dezynfekcję z użyciem listwy wyoblającej. Wykładzina obiektowa w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

  - Wymiana instalacji elektrycznej, Lampy panelowe typu LED mocy min 47 W, rozm. 60 x60 cm (strumień świetlny 3200 lm) w ilości  ogółem – 16 szt (w Gabinecie Stomatologicznym pom. nr:190 - 6 szt, w pomieszczeniu rejestracji pom. nr: 191- 6 szt, w pomieszczeniu pom. nr:192 - 4 szt), korytarz 2 sztuki, montaż osprzętu elektrycznego (gniazdka podwójne, wyłączniki);

  - W Gabinecie Stomatologicznym (nr 190) doprowadzenie kanalizacji, wody oraz instalacji elektrycznej do dwóch unitów stomatologicznych (średnica rury kanalizacyjnej – 50 cm);

  - w pomieszczeniu nr 191 (planowane pomieszczenie rejestracji) doprowadzić instalację teleinformatycznej i elektrycznej do planowanego punktu rejestracji pacjentów;

  - wymiana kratek wentylacyjnych na kratki ze stali nierdzewnej z możliwością zamknięcia – żaluzja lub zasuwane lub wentylatory włączane poprzez wyłącznik elektryczny z czasowym opóźnieniem wyłączenia do 15 min (należy wykorzystać istniejące przewody kominowe);

  - istniejące okablowanie telefoniczne i sieci komputerowej dedykowanej należy przenieść w odpowiednie miejsca -zamontować naściennie w korytkach  z PCV, w razie konieczności wymienić przewody i gniazda, a brakujące uzupełnić;

  - montaż parapetów podokiennych PCV białe-10 szt;

  - wymiana przegrody PCV w Gabinecie Stomatologicznym (pomiędzy unitami) na parawan będący na wyposażeniu SPZOZ.

  - wykonanie prac wykończeniowych- uzupełnienie tynków, położenie gładzi gipsowej ( sufity i ściany ponad wykładziną), malowanie pomieszczeń. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy oczyścić ze starej farby, uzupełnić ubytki przez szpachlowanie i ułożenie gładzi gipsowej. Ściany malować farbami odpornymi na chemikalia, zmywalnymi, posiadającymi atest PZH do stosowania w tego typu pomieszczeniach. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Jakość farb musi być dostosowana do rodzaju pomieszczeń lub należy wykonać lakierowanie farbą bezbarwną do pełnej wysokości.

Całkowita powierzchnia do pomalowania wynosi 260 m2.

II. Część informacyjna:

- Wszystkie prace budowlane objęte przedmiotem zamówienie muszą być wykonanie zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz sztuką budowlaną pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy ze służbami BHP i P-Poż  Zamawiającego.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

- Po wykonaniu zadania Wykonawca przedstawi pomiary natężenia oświetlenia, pomiary elektryczne, wentylacyjne oraz wszystkie atesty na zastosowane i wbudowane materiały.

- Zamawiający za wykonany przedmiot zamówienia zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.

- Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń objętych zakresem remontu w celu uszczegółowienia zakresu prac, dokonać dodatkowych pomiarów we własnym zakresie w celu sporządzenia prawidłowej wyceny oferty.