Załącznik nr: 1

Myjnia – dezynfektor – kpl 1

##### kod CPV: 33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem myjni dezynfektora przeznaczonej do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych (baseny, kaczki), fabrycznie nowej.

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia rekondycjonowanego lub używanego.

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametru | Wymogi graniczne | Parametr oferowany -opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ/nazwa Producent Rok produkcji nie starsza niż 2018 rok |  |  | - |
|  | Całkowicie wykonana ze stali nierdzewnej (konstrukcja, komora, dysze, orurowanie wewnętrzne i obudowa). Komora mycia o zaokrąglonych kątach. Obudowa pokryta powłoką antybakteryjną. Wyposażona w nóżki regulujące stabilność. |  |  | bez oceny |
|  | Otwierana od góry. Pokrywa otwierana i zamykana automatycznie bezdotykowo poprzez przycisk nożny lub czujnik podczerwieni. |  |  | bez oceny |
|  | Wyposażona w min. 12 dysz ze stali nierdzewnej w tym 4 rotacyjne |  |  | bez oceny |
|  | Pojemność myjni na jeden wsad - 1 basen+ pokrywa i 2 kaczki lub 3 baseny. |  |  | bez oceny |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji misek, słoi, butli do ssaków |  |  | bez oceny |
|  | Przyłącza: Zasilanie elektryczne 230 V Zasilanie wodne woda zimna i ciepła ( ½ - ¾ cala) Podłączenie do kanalizacji w podłogowe / ścienne (100- 110 mm) |  |  | bez oceny |
|  | Dwa programy myjące (standardowy i intensywny) kontrolowane przez mikroprocesor | Czas mycia w cyklu standardowym max. 10 min |  | 10 min – 0 pkt za każdą 1 minutę mniej 5 pkt |
|  | Automatyczne opróżnianie basenu po zamknięciu pokrywy bez rozprysku |  |  | bez oceny |
|  | Pełna automatyzacja: sterowanie (rodzaj programu, parametry cyklu mycia i temperatura) oraz kontrola poprzez kolorowy wyświetlacz. informacja w języku polskim |  |  | bez oceny |
|  | Dezynfekcja termiczna parą po każdym myciu, chłodzenie strumieniem wody. |  |  | bez oceny |
|  | Dodatkowa funkcja spłukiwania komory w przypadku wykorzystania myjni do wylewania nieczystości |  |  | bez oceny |
|  | Zużycie wody zimnej dla 1 cyklu standardowego | max. 10 litrów na 1 cykl |  | 10 litrów – 0 pkt za każdy 1 litr mniej 5 pkt |
|  | Zużycie wody ciepłej dla 1 cyklu standardowego | max. 10 litrów na 1 cykl |  | 10 litrów – 0 pkt za każdy 1 litr mniej 5 pkt |
|  | Wbudowana pompa podajnika płynów |  |  | bez oceny |
|  | Wbudowana pompa podajnika detergentu |  |  | bez oceny |
|  | Zintegrowane miejsce na detergent wewnątrz urządzenia, automatyczna kontrola ilości detergentu |  |  | bez oceny |
| 15. | Wyposażenie: 1) dodatkowy kosz z uchwytami do mycia misek, wiader, butli, drobnego sprzętu. 2) zestaw startowy detergentu - płyn zmiękczający wodę - 10 litrów (2 opakowania po 5 litrów) 3) kosze/regały ścienne (3 półki + okapnik) do przechowywania basenów – szt 2 4) baseny z tworzywa PCV – szt 5 |  |  | bez oceny |
| 16. | Gwarancja min.24 miesiące max. 60 miesięcy | podać |  | parametr oceniany |
| 17. | Serwis |  |  | - |
| 1) | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) max.48 godz |  |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2) | Czas usunięcia awarii (w dni robocze) max.6 dni |  |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3) | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 (liczonych w dniach roboczych) |  |  | bez oceny |
| 4) | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  | bez oceny |
| 5) | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  |  | bez oceny |
| 6) | Okres dostępności części zamiennych i wyposażenia od daty montażu urządzenia min.10 lat |  |  | bez oceny |
| 7) | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia |  |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| 8) | Serwis gwarancyjny sprawowany przez serwis autoryzowany przez producenta | podać adres |  | - |
| 18. | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  | - |
| 19. | Wymagane dokumenty |  |  | - |
| 1) | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty |  | - |
| 2) | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem |  | - |
| 3) | Prospekt aparatu, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty |  | - |

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia dezynfektor zasilanie elektryczne (z wyposażeniem) typ. ………………………………….... | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

………………………………………

/ podpis i pieczęć wykonawcy/