Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych opisanych w poniższych zadaniach:

ZADANIE nr: 1 – Stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym z blatem pięciosegmentowym – kpl 3.

Kod CPV 33192230-3 Stoły operacyjne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa uniwersalnych stołów operacyjnych z napędem elektrohydraulicznym z blatem pięciosegmentowym, fabrycznie nowych z wyposażeniem przeznaczonych do operacji, współpracujących z wyposażeniem dodatkowym specjalistycznym do miękkiej chirurgii, zabiegów ginekologicznych, urologicznych, ortopedycznych i innych.

Producent:		.....................................................................................

typ/nazwa:		......................................................................................

Rok produkcji :               nie starszy niż z 2018 roku……………………………

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry wymagane | Opisać parametry oferowane lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym z blatem pięciosegmentowym – kpl 3 |  |  |
| 1 | Stół o konstrukcji modułowej umożliwiającej m.in. asymetryczne ustawienie blatu względem kolumny. Napęd główny stołu elektrohydrauliczny |  | bez punktacji |
| 2 | Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz zewnętrzne osłony stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza osłony przegubów z silikonu lub innego tworzywa sztucznego. |  | bez punktacji |
| 3 | Podstawa jezdna w kształcie litery „T” z centralną blokadą elektrohydrauliczną |  | bez punktacji |
| 4 | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek– stopki uruchamiane z pilota |  | bez punktacji |
| 5 | Długość stołu z blatem min. 2050 mm |  | bez punktacji |
| 6 | Całkowita szerokość blatu z szynami bocznymi max. 580 mm |  | bez punktacji |
| 7 | Wszystkie segmenty blatu wyposażone w szyny (relingi) umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego |  | bez punktacji |
| 8 | Napęd główny stołu elektrohydrauliczny. Zasilanie akumulatorowe 24 V z ładowarką zabudowaną w podstawie stołu |  | bez punktacji |
| 9 | Blat stołu modułowy, co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: - segment pod głowę - segment oparcia pleców – 2 częściowy z możliwością demontażu górnej części oparcia - segment lędźwiowy - segment nóg dwuczęściowy (dzielony) - dodatkowa przystawka do artroskopii barku wymienna z górną częścią oparcia pleców |  | bez punktacji |
| 10 | Wszystkie segmenty montowane ze sobą za pomocą szybkozłączy opartych na układzie sworzeń/gniazdo. Nie dopuszcza się połączeń wymagających użycia narzędzi. |  | bez punktacji |
| 11 | Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych umożliwiających bezstopniową i płynna regulację segmentu. |  | bez punktacji |
| 12 | Możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem. | TAK | bez punktacji |
| 13 | Blat stołu przezierny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG przy pomocy ramienia C. Blat wyposażony w prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska | TAK | bez punktacji |
| 14 | Masa stołu max. 350 kg |  | bez punktacji |
| 15 | Obciążenie robocze we wszystkich pozycjach min.250 kg |  | 250 kg 0 pkt za każde 5 kg więcej – 5 pkt |
| 16 | Regulacja stołu pilotem przez układ elektrohydrauliczny poniższych funkcji: - regulacja wysokości; - przechyły boczne; - przechyły wzdłużne; - oparcie pleców; - przesuw wzdłużny, - pozycja „flex” i „reflex”; - blokada przejazdu; - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku. Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii, sygnalizacji ładowania oraz przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków |  |  |
| 17 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków |  | bez punktacji |
| 18 | Zakres regulacji wysokości (bez materacy) od 610 do 1240 mm (± 50 mm) |  | bez punktacji |
| 19 | Zakres regulacji kąta oparcia pleców min. od - 300 do 800 (50) |  | bez punktacji |
| 20 | Regulacja przechyłu bocznego +/- 300 (±30) |  | bez punktacji |
| 21 | Zakres regulacji podgłówka od - 450 do 450 (±30) |  | bez punktacji |
| 22 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400 (±30) |  | bez punktacji |
| 23 | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 200 (±30) |  | bez punktacji |
| 24 | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° (±30) - podnóżki blokowane przy pomocy klamek |  | bez punktacji |
| 25 | Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 320 mm |  | = 320 mm – 0 pkt > 320 mm do 400mm– 5 pkt > 400 mm – 10 pkt |
| 26 | Długość blatu poza kolumną stołu przezierna dla promieniowania RTG min.1500 mm |  | bez punktacji |
| 27 | Możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji załadunkowej i do zabiegów oftalmologicznych w odwróconej konfiguracji blatu – segmenty oparcia pleców, segment dodatkowy i podnóżki ustawione płasko do podłoża, na wysokości maksymalnie 250 mm (bez materacy). |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| 28 | Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace miękkie instalowane na stole za pomocą połączenia kształtowego, nie dopuszcza się montażu przy pomocy rzepów |  | bez punktacji |
| 29 | Odległość pomiędzy płaskimi powierzchniami materacy między segmentami w poziomym ułożeniu blatu nie większa niż 50 ±5 mm (nie dotyczy wycięcia urologicznego w segmencie siedziska) |  | bez punktacji |
| II | Wyposażenie stołów: | - | - |
| 1 | Przystawka ortopedyczna – kpl 1 |  | - |
| 1.1 | Przystawka ortopedyczna kończyn dolnych, montowana w miejsce podnóżków stołu operacyjnego. |  | bez punktacji |
| 1.2 | Przystawka wyposażona w siedzisko wykonane z włókien węglowych, umożlwiająca pełne obrazowanie 360 stopni za pomocą ramienia C, bez potrzeby przemieszczenia pacjenta w czasie wykonywania procedur ortopedycznych wymagających monitorowania rentgenowskiego. Siedzisko bez elementów metalowych w części centralnej, aby nie zakłócać obrazowania śródoperacyjnego; |  | bez punktacji |
| 1.3 | Siedzisko wyposażone w lekkie, odejmowane segmenty podpierające mięśnie pośladkowe, wykonane z kompozytów włókien węglowych, wpinane za pomocą szybkozłączy, dla umożliwienia nieskrępowanego dostępu bocznego i dolnego do biodra; |  | bez punktacji |
| 1.4 | Przystawka wyposażona w podnóżki z systemem szybkozłączy, z możliwością odchylania na boki o wartość co najmniej 20 stopni w obu kierunkach płaszczyzny poziomej, montowane w interfejs siedziska przystawki. Interfejs siedziska do montażu przystawki musi posiadać system szybkozłączy do mocowania podnóżków, z automatyczną blokadą po wsunięciu ich w gniazda; nie dopuszcza się przystawki mocowanej za pomocą narzędzi. Podnóżki wyposażone w materace przeciwodleżynowe o grubości dopasowanej do materacy stołu operacyjnego, odejmowane w razie potrzeby. Podnóżki wyposażone w sworznie, umożliwiające ich szybki montaż. Podnóżki zintegrowane z możliwością montażu aparatu naciągowego, z szybką możliwością regulacji odsunięcia aparatu, oraz systemem automatycznej blokady w punktach oddalenia; Podnóżki powinny dawać możliwość obrazowania z użyciem ramienia C i stanowić dodatkową, poręczną podporę dla nóg pacjenta w czasie wykonywania wybranych procedur ortopedycznych; W celu usprawnienia czasów pozycjonowanie nie dopuszcza się systemów zakładających wyciąganie podnóżka w przy korzystaniu z systemu naciągowego – gniazdo montażu aparatu naciągowego musi być częścią stelaża podnóżka. |  | bez punktacji |
| 1.5 | Przystawka wyposażona w lekki, łatwy w obsłudze aparat naciągowy, z funkcją samoczynnego, automatycznego ustawiania się i rotowania buta utrzymującego stopę pacjenta z wykorzystaniem mechanizmu Cardana oraz blokadą położenia. |  | bez punktacji |
| 1.6 | Przystawka wyposażona w lekki but do mocowania stopy, wykonany z kompozytów włókien węglowych, z systemem higienicznej wkładki przeciwodleżynowej, z systemem szybkiego zwalniania i regulacji siły opinania w stylu zapadkowym na stopie pacjenta – tym snowboardowy |  | bez punktacji |
| 1.7 | Siedzisko przystawki wyposażone w interfejs do mocowania sztycy wykonanej z włókna węglowego, służącej do montażu przynajmniej dwóch wałków oporowych wykonanych z pianki przeciwodleżynowej, o dwóch średnicach – zależnie od wysokości pacjenta i typu wykonywanego zabiegu; |  | bez punktacji |
| 1.8 | Przystawka ortopedyczna wyposażona w dostawkę montowaną w segment siedziska, służącą do pozycjonowania kończyny do procedur gwoździowania kości piszczelowej, z dwustopniową regulacją kąta nachylenia oraz możliwością montażu aparatu naciągowego, z systemem szybkiej konwersji w zależności od operowanej kończyny lewej lub prawej. Dostawka wyposażona w wałek podporowy pod kolano oraz prześwietlaną sztycę mocującą wałka; oraz system niskiego buta płytowego do mocowania stopy pacjenta dla zapewnienia nieskrępowanego dostępu w okolicach stawu skokowego |  | bez punktacji |
| 1.9 | W zestawie przystawki wózek do przewozu i przechowywania elementów przystawki, o kompaktowych wymiarach – powierzchnia składowania zestawu zainstalowanego na wózku nie przekraczająca wymiarów 1,5 x 1 m; |  | bez punktacji |
| 1.10 | Przystawka ortopedyczna wyposażony w przystawkę do artroskopii barku montowaną za pomocą adaptera w gniazdach krótkiego oparcia lub w gniazdach segmentu przedłużającego. W skład przystawki wchodzą materace -3 szt w tym 2 szt boczne montowane na odejmowanych podporach do adaptera łączącego, umożliwiające swobodną konfiguracji liczby założonych materacy i otwarcia dostępu operacyjnego do barku. Przystawka wyposażona dodatkowo w regulowany zagłówek do podparcia głowy pacjenta, montowany do środkowego segmentu. |  | bez punktacji |
| 2 | Podkolannik z uchwytem mocującym wielopozycyjnym -szt 4 |  | - |
| 3 | Podpórka pod rękę prosta z uchwytem mocującym jednopozycyjnym-szt 6 |  | - |
| 4 | Ekran anestezjologiczny z uchwytem mocującym jednopozycyjnym – szt 2 |  | - |
| 5 | Wieszak kroplówki z uchwytem mocującym jednopozycyjnym – szt 1 |  | - |
| 6 | Podest operacyjny jednostopniowy ze stali nierdzewnej – szt 3 Stopień wykonany w technologii antypoślizgowej lub pokryty materiałem antypoślizgowym |  | - |
| III | Gwarancja min 12 miesięcy max 60 miesiecy | podać oferowany okres gwarancji | parametr oceniany |
| IV | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | Tak |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | Tak |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | 3-miesiące – 0 pkt powyżej 3 miesięcy - za każdy miesiąc 5 pkt |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| 7 | Dostępność części zamiennych max.10 lat |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt |
| V | Dokumenty, certyfikaty |  | - |
| 1 | Prospekt, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | - |
| 2 | Deklaracja zgodności CE, | dołączyć do oferty | - |
| 3 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz ze sprzętem | - |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt/kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym z blatem pięciosegmentowym z wyposażeniem model……………………… | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przystawka ortopedyczna | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkolannik z uchwytem mocującym wielopozycyjnym | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Podpórka pod rękę prosta | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podpórka pod rękę prosta z uchwytem mocującym jednopozycyjnym- | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ekran anestezjologiczny z uchwytem mocującym jednopozycyjnym | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wieszak kroplówki z uchwytem mocującym jednopozycyjnym | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Podest operacyjny jednostopniowy ze stali nierdzewnej | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

……………………………….………….

/podpis i pieczęć wykonawcy/

ZADANIE nr: 2 - Łóżka – 6 szt.

Kod CPV 33192110-6 Łóżka ortopedyczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych - ortopedycznych, fabrycznie nowych z wyposażeniem.

Producent:		.....................................................................................

typ/nazwa:		......................................................................................

Rok produkcji :               nie starsze niż z 2018 roku……………………………

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry wymagane | Opisać parametry oferowane lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych chromowanych lub niklowych lub malowanych proszkowo; |  | bez punktacji |
| 2 | Leże 4-segmentowe wypełnione siatką z czego 3 segmenty ruchome; |  | bez punktacji |
| 3 | Wymiary : -długość max.210 cm ( +/- 50 mm) -szerokość całkowita max. 90 cm ( +/- 50 mm) |  | bez punktacji |
| 3 | W narożnikach ramy łóżka elastyczne krążki odbojowe; |  | bez punktacji |
| 4 | Układ jezdny – cztery kółka o średnicy min 125 mm obudowie tworzywowej z których co najmniej dwa z blokadą lub centralny układ blokowania kół; |  | 125 mm- 0 pkt 150 mm- 10 pkt |
| 5 | Szczyty łóżek wyjmowane, części metalowe pokryte powłoką niklowo- chromową lub ze stali nierdzewnej, wypełnienie szczytów z płyty wodoodpornej, laminowanej lub płyty ABS, kolor wypełnienia do wyboru przez Zamawiającego. |  | bez punktacji |
| 6 | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 7 | Obciążenie min. 200 kg |  | = 200 kg – 0 pkt za każde 5 kg więcej – 5 pkt |
| 8 | Tuleje do mocowania do mocowania wyposażenia |  | bez punktacji |
| 9 | Wysuwana półka na pościel |  | Tak- 10 pkt Nie -0 pkt |
| II | Regulacje: kąta leża bezstopniowa za pomocą sprężyny gazowe:j a)- segment oparcia pleców w zakresie: 0 - 720 (± 50) b)- segment oparcia uda w zakresie: min. 0 - 45° (±5°). 2) przechyły wzdłużne uzyskiwane za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: - kąt przechyłu Trendelenburga: 0 - 16° (± 5°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 0 - 16° (± 5°). 3) hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie co najmniej: 500 - 800 mm - dokonywana za pomocą sterownika nożnego; 4) regulacja sekcji podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego | TAK | ocena pkt. b) do 45° - 0 pkt do 60° – 5 pkt do 80°– 10 pkt |
| III | Wyposażenie |  |  |
| 1 | Wyposażenie na 1 łóżko: 1) materac w pokrowcu zmywalnym paraprzepuszczalnym (w rozmiarze odpowiednim do łóżka), zdejmowanym z zamkiem z 3 stron, przystosowany do prania i dezynfekcji- szt 1; 2) podwójna rama wyciągowa pokryta powłoką chromo – niklową, wyposażona w 2 uchwyty ręki, wieszak kroplówek, rolki wyciągowe; 3) ramka na kartę gorączkową z tworzywa - szt 1 4) wieszak kroplówki -2 haczyki - 1 szt 5) uchwyt kaczki (niklowo -chromowy) - szt 1 6) uchwyt basenu (niklowo -chromowy) - szt 1 7) wieszak na woreczki urologiczne – szt 1 8) poręcze boczne składane wzdłuż ramy leża (prawa i lewa strona) lub opuszczane, pokryte powłoką niklowo – chromową lub ze stali nierdzewnej – kpl 1 (2 szt poręczy stanowią komplet na wyposażenie 1 łóżka) 9) szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | TAK | bez punktacji |
| IV | Wymagania dodatkowe Kolor wypełnienia szczytów łóżek oraz kolor frontów i blatów szafek – do wyboru Zamawiającego. |  | bez punktacji |
| V | Gwarancja min 12 miesięcy | podać oferowany okres gwarancji | parametr oceniany |
| VI | Dokumenty, certyfikaty |  | - |
| 1 | Prospekt, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | - |
| 2 | Deklaracja zgodności CE, | dołączyć do oferty | - |
| 3 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz ze sprzętem | - |
| VII | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | Tak |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | Tak |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | 3-miesiące – 0 pkt powyżej 3 miesięcy - za każdy miesiąc 5 pkt |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| 7 | Dostępność części zamiennych |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max:10 lat |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” –  oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżka szpitalne model……………………… z wyposażeniem | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

……………………………….………….

/podpis i pieczęć wykonawcy/

ZADANIE nr: 3 Łóżko sterowane elektrycznie do intensywnej opieki – szt 2.

Kod CPV 33192100-3 Łóżka do użytku medycznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek sterowanych elektrycznie do intensywnej opieki medycznej przeznaczonych na wyposażenie sali nadzoru poznieczuleniowego.

Producent:		.....................................................................................

typ/nazwa:		......................................................................................

Rok produkcji :               nie starsze niż z 2018 roku……………………………

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Łóżko sterowane elektrycznie do intensywnej opieki medycznej, wielofunkcyjne przeznaczone do Sali Nadzoru Poznieczuleniowego, fabrycznie nowe |  | bez punktacji |
| 1 | 1. Typ/nazwa ........................................................................... 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji …………….. 3. Producent.............................................................................. |  | - bez punktacji |
| 2 | Łóżko przeznaczone do leżenia dla pacjentów dorosłych |  | bez punktacji |
| 3 | Łóżko przezierne dla promieni RTG na odcinku od głowy do bioder bez konieczności przemieszczania pacjenta |  | bez punktacji |
| 4 | Wymiary maksymalne: -długość max. 2150 mm -szerokość całkowita z krążkami odbojowymi max. 1050 mm -regulacja wysokości w zakresie 500- 800 mm dla wszystkich rozmiarów tolerancja +/- 5% |  | bez punktacji |
| 5 | Dopuszczalne obciążenie minimum 220 kg. |  | = 220 kg – 0 pkt za każde 10 kg więcej – 10 pkt ≥ 250 kg – 50 pkt max. |
| 6 | 1)- konstrukcja łóżka: a) bezpieczna konstrukcja kolumnowa minimalizująca ryzyko zakażeń szpitalnych (brak trudno dostępnych miejsc – ognisk infekcji) – możliwość skutecznej dezynfekcji, b) pozostałe elementy konstrukcji wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym lub ze stali szlachetnej 2)- leże czterosegmentowe z trzema ruchomymi segmentami, wypełnione odpowiednią płytą - w ramie leża zamontowane krążki odbojowe, listwy do mocowania wyposażenia, 3) -szczyty odejmowane, wypełnienie szczytów wykonane z płyty wodoodpornej 4) - oparcie pleców z funkcja autoregresji zabezpieczającej pacjenta przed zakleszczeniem w segmencie oparcia pleców i uda, 5) - pozycje: - pozycja do badań, - pozycja antyszokowa Trendelenburga, - pozycja do badań oraz elektryczny CPR, - pozycja anty-Trendelenburga, - pozycja krzesła kardiologicznego, - pozycja Fowlera (leże w poziomie, oparcie pleców uniesione do kąta min.45º, segment uda uniesiony do kąta min. 45º, segment podudzia w poziomie) |  | bez punktacji |
| 7 | - Możliwość przedłużania i skracania leża |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 8 | - Pozycja przechyłu bocznego leża, |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 9 | - Układ jezdny 4 koła o średnicy min.125 mm z blokadą - |  | 125mm – 0 pkt 150 mm – 10 pkt |
| 10 | -Barierki boczne – dzielone, opuszczane |  | bez punktacji |
| 11 | - Sterowanie i blokowanie elektrycznych funkcji łóżka pilotem przewodowym i centralnym panelem sterującym, - selektywne blokowanie funkcji - wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej - akustyczna sygnalizacja uzyskania pozycji poziomej leża, - układ sterowania wyposażony w akumulator, - centralny wyłącznik wszystkich funkcji elektrycznych, - alarm opuszczania leża |  | bez punktacji |
| 12 | - Funkcje i napędy: - regulacja kąta nachylenia oparcia pleców i uda, - funkcji anty i Tredelenburga realizowana przy pomocy siłowników elektrycznych, - funkcja reanimacyjna ( CPR) - funkcja autokonturu - funkcja autoregresji segmentów pleców i uda – zapobiegająca powstawaniu odleżyn, - regulacja kąta nachylenia segmentu podudzia realizowana przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą, - dodatkowy sterownik nożny do regulacji wysokości leża, - funkcja zwalniania pozycji i szybki powrót do pozycji poziomej (resuscytacyjnej), |  | bez punktacji |
| 13 | Waga - zintegrowany system pomiaru masy ciała pacjenta |  | bez punktacji |
| II | Wyposażenie - komplet wyposażenia na 1 łóżko: |  | bez punktacji |
| 1 | - materac w zdejmowanym pokrowcu nieprzemakalnym , paraprzepuszczalnym – szt 1 - pokrowiec dodatkowy na materac – szt 1 - poręcze boczne ( z obu stron łóżka) – 1 kpl - wieszak kroplówki – szt 1 - uchwyt na worek do moczu - materac przeciwodleżynowy z pianki wiskoelastycznej o grubości 15 cm +/-5%, o wysokiej gęstości pianki(ok. 40kg/ m3 +/- 5%) termoaktywnej ( odporny na odkształcenia ), wyposażony w 2 pokrowce z zamkiem błyskawicznym, |  | bez punktacji |
| III | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy | podać oferowany okres gwarancji | parametr oceniany |
| IV | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | Tak |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | Tak |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | 3-miesiące – 0 pkt powyżej 3 miesięcy - za każdy miesiąc 5 pkt |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| 7 | Dostępność części zamiennych |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max:10 lat |
| V | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| VI | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | - |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | - |
| 3 | Prospekt łóżka, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | - |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | Wartość netto W PLN | VAT w % | Wartość VAT W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżka sterowane elektrycznie do intensywnej opieki typ .……………………….. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

nr: 4 Wózek do przewożenia chorych – szt 4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózków do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej oraz siedzącej, przeziernych dla promieni RTG.

kod CPV: 33192300-5 Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

Producent:		.....................................................................................

typ/nazwa:		......................................................................................

Rok produkcji :               nie starszy niż z 2018 roku……………………………

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne | - | - |
| 1 | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej oraz siedzącej. Przystosowany do monitorowania pacjentów, wykonywania zdjęć RTG oraz reanimacji. |  | bez punktacji |
| 2 | Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem, proszkowy odpornym na uszkodzenia mechaniczne, w narożnikach krążki odbojowe |  | bez punktacji |
| 3 | Krążki odbojowe przy barierkach |  | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |
| 4 | Szerokość całkowita pomiędzy 800 mm a 900 mm |  | bez punktacji |
| 5 | Hydrauliczna regulacja wysokości dokonywana dźwignią nożną. w zakresie co najmniej 500 mm – 800 mm |  | bez punktacji |
| 6 | Regulacja oparcia pleców, uda, Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga dokonywana płynnie przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą. w zakresie 0° do 12° (+/- 5%) |  | bez punktacji |
| 7 | Koła jezdne ( nie brudzące podłoża) z blokadą |  | bez punktacji |
| 8 | Obciążenie robocze wózka min. 200 kg |  | 200 – kg 0 pkt za każd 5 kg więcej – 5 pkt |
| 9 | Podstawa wózka osłonięta obudową z tworzywa ABS z miejscem na umieszczenie i unieruchomienie butli z tlenem |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 10 | Wyposażenie: 1) barierki boczne składane – 2 szt 2) materac o grubości min.80 mm– 1 szt 3) wieszak kroplówki |  | bez punktacji |
| II | Gwarancja min 12 miesięcy max . 60 miesięcy (parametr oceniany) | podać oferowany okres gwarancji | parametr oceniany |
| III | Wymagania dodatkowe |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności, | dołączyć do oferty | - |
| 2 | Prospekt, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | - |
| 3 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz ze sprzętem | - |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” –  oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | Wartość netto W PLN | VAT w % | Wartość VAT W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do przewożenia chorych typ .……………………….. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

## Zadanie nr: 5 Materac do ogrzewania pacjenta – kpl 3

CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

## Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych  materacy do ogrzewania pacjenta na stole operacyjnym niezależnie od wieku i wzrostu pacjenta.

Producent:		.....................................................................................

typ/nazwa:		......................................................................................

Rok produkcji :               nie starszy niż z 2018 roku……………………………

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne | - | bez punktacji |
| 1 | Materac do ogrzewania pacjenta przeznaczony do ogrzewania pacjenta na stole operacyjnym niezależnie od wieku i wzrostu |  | bez punktacji |
| 2 | Materac -System ogrzewający oparty na technologii suchego grzania bez udziału wody i niepowodujący ogrzewania otoczenia, |  | bez punktacji |
| 3 | Cichy w eksploatacji, nadający się do nieprzerwanej pracy, nie wymagający dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów, nie wymagający materiałów jednorazowego użytku, nie powodujący zakłóceń podczas pracy np. diatermii |  | bez punktacji |
| 4 | Powłoka zewnętrzna materaca wykonana z nylonu z warstwą poliuretanową kompatybilną ze skórą |  | bez punktacji |
| 5 | Jednolita konstrukcja materaca eliminująca ryzyko zakażeń |  | bez punktacji |
| 6 | Powłoka materaca szczelnie zamknięta |  | bez punktacji |
| 7 | Materac przezierny dla promieni RTG |  | bez punktacji |
| 8 | Materac w rozmiarze 1900mm x 535 mm ( +/- 15%) |  | bez punktacji |
| 9 | Wbudowany w materac czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni materaca |  | bez punktacji |
| 10 | Wbudowane w materac niezależne, wodoszczelne i pyłoszczelne mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem - |  | bez punktacji |
| 11 | Materac wyposażony w jednostkę kontrolną z ekranem dotykowym i wbudowanym akumulatorem |  | bez punktacji |
| 12 | Zakres ustawianej temperatury 25°C do 40°C z krokiem co 1°C |  | bez punktacji |
| 13 | Jednostka kontrolna wyposażona w uchwyt umożliwiający zamontowanie na szynie lub stojaku |  | bez punktacji |
| 14 | Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu zabezpieczenia termicznego oraz testu alarmu czujnika w materacu. Funkcja „ auto-test” w celu automatycznego sprawdzenia poprawności działania |  | bez punktacji |
| 15 | Informacja na wyświetlaczu jednostki kontrolnej w formie komunikatów o pojawiających się problemach, awariach, mówiąca o rodzaju problemu czy awarii |  | bez punktacji |
| II | Gwarancja min 12 miesięcy max. 60 miesięcy | podać oferowany okres gwarancji | parametr oceniany |
| III | Wymagania dodatkowe |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności, | dołączyć do oferty | - |
| 2 | Prospekt, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | - |
| 3 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz ze sprzętem | - |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | Wartość netto W PLN | VAT w % | Wartość VAT W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac do ogrzewania pacjenta typ .……………………….. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

.........................................