Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr: 1 – Stoły operacyjne z napędem elektrohydraulicznym z blatem pięciosegmentowym – kpl 3.

Kod CPV 33192230-3 Stoły operacyjne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  fabrycznie nowych uniwersalnych stołów operacyjnych z napędem elektrohydraulicznym z blatem pięciosegmentowym przeznaczonych do operacji ogólnochirurgicznych, współpracujących z wyposażeniem dodatkowym stosowanym  w zabiegach specjalistycznych w tym  ortopedycznych,  miękkiej chirurgii, zabiegach ginekologicznych, urologicznych i innych.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry wymagane | Opisać parametry oferowane lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | STÓŁ OPERACYJNY Z NAPĘDEM ELEKTROHYDRAULICZNYM Z BLATEM PIĘCIOSEGMENTOWYM – KPL 1 |  | - |
| 1 | Stół o konstrukcji modułowej umożliwiającej m.in. asymetryczne ustawienie blatu względem kolumny. |  | bez punktacji |
| 2 | Producent:.............................................................................. typ/nazwa:............................................................................. Rok produkcji: nie starszy niż z 2018 roku………………… |  | - |
| 3 | Napęd główny stołu elektrohydrauliczny W podstawie stołu złącze wyrównania potencjału |  | bez punktacji |
| 4 | Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz zewnętrzne osłony stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza osłony przegubów z silikonu lub innego tworzywa sztucznego. |  | bez punktacji |
| 5 | Podstawa jezdna w kształcie litery „T” z centralną blokadą elektrohydrauliczną Min. 3 koła jezdne o wymiarach min.100 mm w tym 1 obrotowe, zabudowane w podstawie (nie wystające poza jej obrys) |  | bez punktacji |
| 6 | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek– stopki uruchamiane z pilota |  | bez punktacji |
| 7 | Długość blatu min. 2050 mm |  | bez punktacji |
| 8 | Całkowita szerokość blatu z szynami bocznymi min. 550 mm |  | bez punktacji |
| 9 | Wszystkie segmenty blatu wyposażone w szyny (relingi) umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego |  | bez punktacji |
| 10 | Napęd główny stołu elektrohydrauliczny. Zasilanie akumulatorowe 24 V z ładowarką zabudowaną w podstawie stołu |  | bez punktacji |
| 11 | Blat stołu modułowy, co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: - segment pod głowę - segment oparcia pleców – 2 częściowy z możliwością demontażu górnej części oparcia - segment lędźwiowy - segment nóg dwuczęściowy (dzielony) |  | bez punktacji |
| 12 | Wszystkie segmenty montowane ze sobą za pomocą szybkozłączy opartych na układzie sworzeń/gniazdo. Nie dopuszcza się połączeń wymagających użycia narzędzi. |  | bez punktacji |
| 13 | Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych umożliwiających bezstopniową i płynna regulację segmentu. Nie dopuszcza się regulacji segmentów na zębatkach |  | bez punktacji |
| 14 | Możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem. | TAK | bez punktacji |
| 15 | Blat stołu przezierny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG przy pomocy ramienia C. Blat wyposażony w prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska pozwalający na umieszczenie tacy zarówno od strony podnóżków jak i od strony zagłówka | TAK | bez punktacji |
| 16 | Masa stołu max. 350 kg |  | bez punktacji |
| 17 | Obciążenie robocze (dynamiczne) we wszystkich pozycjach min.250 kg |  | 250 kg 0 pkt za każde 5 kg więcej – 5 pkt |
| 18 | Regulacja stołu pilotem przez układ elektrohydrauliczny poniższych funkcji: - regulacja wysokości; -przechyły wzdłużne Tredelenburg / anty- Tredelenburg - przechyły boczne; - przesuw wzdłużny; - regulacja oparcia pleców; - pozycja „flex” i „reflex”; - blokada przejazdu; - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku. |  | bez punktacji |
| 19 | Pilot przewodowy z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji ulegający dezaktywacji po upływie 30 sekund |  | bez punktacji |
| 20 | Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii, sygnalizacji ładowania oraz przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków |  | bez punktacji |
| 21 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków Panel z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji. |  | bez punktacji |
| 22 | Przycisk funkcji Tredelenburg wyróżniony innym kolorem niż pozostałe przyciski |  | Tak- 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 23 | Sygnał dzwiękowy informujący o rozładowaniu baterii |  | Tak- 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 24 | Zakres regulacji wysokości (bez materacy) od 620 do 1220 mm (± 50 mm) |  | bez punktacji |
| 25 | Zakres regulacji kąta oparcia pleców min. od - 300 do 800 (± 50) |  | bez punktacji |
| 26 | Regulacja przechyłu bocznego +/- 300 (±30) |  | bez punktacji |
| 27 | Zakres regulacji kata nachylenia podgłówka podgłówka od - 450 do 450 (±30) |  | bez punktacji |
| 28 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400 (±30) |  | bez punktacji |
| 29 | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 200 (±30) |  | bez punktacji |
| 30 | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° (±30) - podnóżki blokowane przy pomocy dźwigni dociskowej |  | bez punktacji |
| 31 | Przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 320 mm |  | = 320 mm – 0 pkt > 320 mm do 400mm– 5 pkt > 400 mm – 10 pkt |
| 32 | Długość blatu poza kolumną stołu przezierna dla promieniowania RTG min.1500 mm |  | bez punktacji |
| 33 | Wycięcie ginekologiczne w segmencie siedziska o głębokości min. 40 mm |  | bez punktacji |
| 34 | Możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji załadunkowej i do zabiegów małoinwazyjnych w odwróconej konfiguracji blatu – segmenty oparcia pleców, segment dodatkowy i podnóżki ustawione płasko do podłoża, na wysokości maksymalnie 250 mm (bez materacy). |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| 35 | Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace miękkie instalowane na stole za pomocą połączenia kształtowego, nie dopuszcza się montażu przy pomocy rzepów. Grubość materaca 80 mm ( ±5 mm), |  | bez punktacji |
| 36 | Odległość pomiędzy płaskimi powierzchniami materacy między segmentami w poziomym ułożeniu blatu nie większa niż 50 mm ( ±5 mm), nie dotyczy wycięcia urologicznego w segmencie siedziska. |  | bez punktacji |
| 37 | Napięcie zasilania 24V |  | bez punktacji |
| 38 | Ładowarka wbudowana w podstawę stołu |  | bez punktacji |
| 39 | Wyposażenie stołu: | - | - |
| 1) | Przystawka ortopedyczna – kpl 1 |  | - |
| 2) | Przystawka ortopedyczna kończyn dolnych, montowana w miejsce podnóżków stołu operacyjnego. |  | bez punktacji |
| 3) | Przystawka wyposażona w siedzisko wykonane z włókien węglowych, umożlwiająca pełne obrazowanie 360 stopni za pomocą ramienia C, bez potrzeby przemieszczenia pacjenta w czasie wykonywania procedur ortopedycznych wymagających monitorowania rentgenowskiego. Siedzisko bez elementów metalowych w części centralnej, aby nie zakłócać obrazowania śródoperacyjnego; |  | bez punktacji |
| 4) | Siedzisko wyposażone w lekkie, odejmowane segmenty podpierające mięśnie pośladkowe, wykonane z kompozytów włókien węglowych, wpinane za pomocą szybkozłączy, dla umożliwienia nieskrępowanego dostępu bocznego i dolnego do biodra; |  | bez punktacji |
| 5) | Przystawka wyposażona w podnóżki z systemem szybkozłączy, z możliwością odchylania na boki o wartość co najmniej 20 stopni w obu kierunkach płaszczyzny poziomej, montowane w interfejs siedziska przystawki. Interfejs siedziska do montażu przystawki musi posiadać system szybkozłączy do mocowania podnóżków, z automatyczną blokadą po wsunięciu ich w gniazda; nie dopuszcza się przystawki mocowanej za pomocą narzędzi. Podnóżki wyposażone w materace przeciwodleżynowe o grubości dopasowanej do materacy stołu operacyjnego, odejmowane w razie potrzeby. Podnóżki wyposażone w sworznie, umożliwiające ich szybki montaż. Podnóżki zintegrowane z możliwością montażu aparatu naciągowego, z szybką możliwością regulacji odsunięcia aparatu, oraz systemem automatycznej blokady w punktach oddalenia; Podnóżki powinny dawać możliwość obrazowania z użyciem ramienia C i stanowić dodatkową, poręczną podporę dla nóg pacjenta w czasie wykonywania wybranych procedur ortopedycznych; W celu usprawnienia czasów pozycjonowanie nie dopuszcza się systemów zakładających wyciąganie podnóżka w przy korzystaniu z systemu naciągowego – gniazdo montażu aparatu naciągowego musi być częścią stelaża podnóżka. |  | bez punktacji |
| 6) | Przystawka wyposażona w lekki, łatwy w obsłudze aparat naciągowy, z funkcją samoczynnego, automatycznego ustawiania się i rotowania buta utrzymującego stopę pacjenta z wykorzystaniem mechanizmu Cardana oraz blokadą położenia. |  | bez punktacji |
| 7) | Przystawka wyposażona w lekki but do mocowania stopy, wykonany z kompozytów włókien węglowych, z systemem higienicznej wkładki przeciwodleżynowej, z systemem szybkiego zwalniania i regulacji siły opinania w stylu zapadkowym na stopie pacjenta – tym snowboardowy |  | bez punktacji |
| 8) | Siedzisko przystawki wyposażone w interfejs do mocowania sztycy wykonanej z włókna węglowego, służącej do montażu przynajmniej dwóch wałków oporowych wykonanych z pianki przeciwodleżynowej, o dwóch średnicach – zależnie od wysokości pacjenta i typu wykonywanego zabiegu; |  | bez punktacji |
| 9) | Przystawka ortopedyczna wyposażona w dostawkę montowaną w segment siedziska, służącą do pozycjonowania kończyny do procedur gwoździowania kości piszczelowej, z dwustopniową regulacją kąta nachylenia oraz możliwością montażu aparatu naciągowego, z systemem szybkiej konwersji w zależności od operowanej kończyny lewej lub prawej. Dostawka wyposażona w wałek podporowy pod kolano oraz prześwietlaną sztycę mocującą wałka; oraz system niskiego buta płytowego do mocowania stopy pacjenta dla zapewnienia nieskrępowanego dostępu w okolicach stawu skokowego |  | bez punktacji |
| 10) | W zestawie przystawki wózek do przewozu i przechowywania elementów przystawki, o kompaktowych wymiarach – powierzchnia składowania zestawu zainstalowanego na wózku nie przekraczająca wymiarów 1,5 x 1 m; |  | bez punktacji |
| 11) | Możliwość doposażenia przystawki ortopedycznej w przystawkę do artroskopii barku montowaną za pomocą adaptera w gniazdach krótkiego oparcia lub w gniazdach segmentu przedłużającego. W której skład będą wchodzić materace -3 szt w tym 2 szt boczne montowane na odejmowanych podporach do adaptera łączącego, umożliwiające swobodną konfiguracji liczby założonych materacy i otwarcia dostępu operacyjnego do barku. Przystawka będzie wyposażona dodatkowo w regulowany zagłówek do podparcia głowy pacjenta, montowany do środkowego segmentu. |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| II | STÓŁ OPERACYJNY Z NAPĘDEM ELEKTROHYDRAULICZNYM Z BLATEM PIĘCIOSEGMENTOWYM – KPL 2 |  | - |
| 1 | Producent:.............................................................................. typ/nazwa:............................................................................. Rok produkcji: nie starszy niż z 2018 roku………………… |  | - |
| 2 | Stół o konstrukcji modułowej umożliwiającej m.in. asymetryczne ustawienie blatu względem kolumny. |  | bez punktacji |
| 3 | Napęd główny stołu elektrohydrauliczny W podstawie stołu złącze wyrównania potencjału |  |  |
| 4 | Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz zewnętrzne osłony stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza osłony przegubów z silikonu lub innego tworzywa sztucznego. |  | bez punktacji |
| 5 | Podstawa jezdna w kształcie litery „T” z centralną blokadą elektrohydrauliczną Min. 3 koła jezdne o wymiarach min.100 mm w tym 1 obrotowe, zabudowane w podstawie (nie wystające poza jej obrys) |  | bez punktacji |
| 6 | Blokada przejazdu stołu poprzez 4 wysuwane stopki, aktywowane za pomocą dźwigni znajdującej się z boku podstawy. |  | bez punktacji |
| 7 | Długość blatu min. 2050 mm |  | bez punktacji |
| 8 | Całkowita szerokość blatu z szynami bocznymi min. 550 mm |  | bez punktacji |
| 9 | Wszystkie segmenty blatu wyposażone w szyny (relingi) umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego |  | bez punktacji |
| 10 | Napęd główny stołu elektrohydrauliczny. Zasilanie akumulatorowe 24 V z ładowarką zabudowaną w podstawie stołu |  | bez punktacji |
| 11 | Blat stołu modułowy, co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: - segment pod głowę - segment oparcia pleców – 2 częściowy - segment lędźwiowy - segment nóg dwuczęściowy (dzielony) |  | bez punktacji |
| 12 | Wszystkie segmenty montowane ze sobą za pomocą szybkozłączy opartych na układzie sworzeń/gniazdo. Nie dopuszcza się połączeń wymagających użycia narzędzi. |  | bez punktacji |
| 13 | Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych umożliwiających bezstopniową i płynna regulację segmentu. Nie dopuszcza się regulacji segmentów na zębatkach |  | bez punktacji |
| 14 | Możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem. |  | bez punktacji |
| 15 | Blat stołu przezierny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG przy pomocy ramienia C. Blat wyposażony w prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska pozwalający na umieszczenie tacy zarówno od strony podnóżków jak i od strony zagłówka |  | bez punktacji |
| 15 | Masa stołu max. 350 kg |  | bez punktacji |
| 16 | Obciążenie robocze (dynamiczne) we wszystkich pozycjach min.250 kg |  | 250 kg 0 pkt za każde 5 kg więcej – 5 pkt |
| 17 | Regulacja stołu pilotem przez układ elektrohydrauliczny poniższych funkcji: - regulacja wysokości; -przechyły wzdłużne Tredelenburg / anty- Tredelenburg - przechyły boczne; - przesuw wzdłużny; - regulacja oparcia pleców; - pozycja „flex” i „reflex”; - blokada przejazdu; - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku. |  | bez punktacji |
| 18 | Pilot przewodowy z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji ulegający dezaktywacji po upływie 30 sekund |  | bez punktacji |
| 19 | Pilot wyposażony w przycisk zmiany orientacji blatu oraz funkcję poziomowania blatu za pomocą jednego przycisku |  | bez punktacji |
| 20 | Przycisk funkcji Tredelenburg wyróżniony innym kolorem niż pozostałe przyciski |  | Tak- 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 21 | Sygnał dzwiękowy informujący o rozładowaniu baterii |  | Tak- 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 22 | Zakres regulacji wysokości (bez materacy) od 710 mm do 1150 mm (± 50 mm) |  | bez punktacji |
| 23 | Zakres regulacji kąta oparcia pleców min. od - 30° do 75° (± 5°) |  | bez punktacji |
| 24 | Regulacja przechyłu bocznego +/- 30° (±3°) |  | bez punktacji |
| 25 | Zakres regulacji kąta nachylenia podgłówka od - 45° do +45° (±3°) |  | bez punktacji |
| 26 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 40° (±3°) |  | bez punktacji |
| 27 | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 90° do 20° (±3°) |  | bez punktacji |
| 28 | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° (±3°) - podnóżki blokowane przy pomocy dźwigni dociskowej |  | bez punktacji |
| 29 | Manualna regulacja przesuwu wzdłużnego wspomaganego za pomocą układu mechanicznego min. 300 mm, z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym przemieszczeniem blatu poprzez konieczność jednoczesnego przytrzymania dwóch dźwigni |  | = 320 mm – 0 pkt > 320 mm do 400mm– 5 pkt > 400 mm – 10 pkt |
| 30 | Długość blatu poza kolumną stołu przezierna dla promieniowania RTG min.1500 mm |  | bez punktacji |
| 31 | Wycięcie ginekologiczne w segmencie siedziska o głębokości min. 40 mm |  | bez punktacji |
| 32 | Miękkie materace, szczelne (zgrzewane) o właściwościach przeciwodleżynowych odejmowane z blatu stołu. Materace miękkie instalowane na stole za pomocą połączenia kształtowego, nie dopuszcza się montażu przy pomocy rzepów. Grubość materaca 80 mm ( ±5 mm), |  | bez punktacji |
| 33 | Odległość pomiędzy płaskimi powierzchniami materacy między segmentami w poziomym ułożeniu blatu nie większa niż 50 mm ( ±5 mm), nie dotyczy wycięcia urologicznego w segmencie siedziska. |  | bez punktacji |
| 34 | Napięcie zasilania 24 V |  | bez punktacji |
| 35 | Ładowarka wbudowana w podstawę stołu |  | bez punktacji |
| III | Wyposażenie do stołów opisanych w pkt I i II. |  | - |
| 1 | Podkolannik z uchwytem mocującym wielopozycyjnym -szt 4 |  | - |
| 2 | Podpórka pod rękę prosta z uchwytem mocującym jednopozycyjnym - szt 6 |  | - |
| 3 | Ekran anestezjologiczny z uchwytem mocującym jednopozycyjnym – szt 2 |  | - |
| 4 | Wieszak kroplówki z uchwytem mocującym jednopozycyjnym – szt 1 |  | - |
| 5 | Podest operacyjny jednostopniowy ze stali nierdzewnej – szt 3 Stopień wykonany w technologii antypoślizgowej lub pokryty materiałem antypoślizgowym |  | - |
| IV | GWARANCJA min 12 miesięcy max 60 miesięcy | podać oferowany okres gwarancji | parametr oceniany |
| V | SERWIS |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | Tak |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | Tak |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | 3-miesiące – 0 pkt powyżej 3 miesięcy - za każdy miesiąc 5 pkt |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| 7 | Dostępność części zamiennych min.10 lat |  | bez punktacji |
| VI | DOKUMENTY, CERTYFIKATY |  | - |
| 1 | Prospekt, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | - |
| 2 | Deklaracja zgodności CE, | dołączyć do oferty | - |
| 3 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | - |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

| Lp. | Nazwa | Ilość szt/kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym z blatem pięciosegmentowym z wyposażeniem model……………………… | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym z blatem pięciosegmentowym z wyposażeniem model……………………… | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przystawka ortopedyczna | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkolannik z uchwytem mocującym wielopozycyjnym | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podpórka pod rękę prosta z uchwytem mocującym jednopozycyjnym | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ekran anestezjologiczny z uchwytem mocującym jednopozycyjnym | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wieszak kroplówki z uchwytem mocującym jednopozycyjnym | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Podest operacyjny jednostopniowy ze stali nierdzewnej | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

……………………………….………….

/podpis i pieczęć wykonawcy/